# 测温元件保护装置焊接见证件延伸率未达标原因分析

### 论文摘要

温度测量组件测温保护装置是实现对冷却剂在线监测的温度测量组件关键部件,文中首次采用真空电子束焊接技术开展了温度测量组件测温保护装置用304NG不锈钢管焊接接头的研制工作,完成了焊缝的无损检测、晶间腐蚀性能测试和焊接接头的弯曲、室温拉伸和高温拉伸等力学性能检验,并从焊接工艺参数、加工应力和材料三方面对304NG焊接接头室温拉伸性能异常的原因进行了分析。研究结果表明:测温保护装置用3种规格的304NG管焊接接头焊缝的无损检测结果、晶间腐蚀性能以及焊接接头的弯曲性能均合格;除准11 mm×2.5 mm 304NG不锈钢管焊接接头室温拉伸伸长率异常外,其余焊接接头的力学性能均达到了初步设计要求。准11 mm×2.5 mm 304NG不锈钢管原材料中存在的Al和Ti等杂质元素在基体中分布不均匀且形成了氧化铝或碳化钛等大量脆性相导致了焊接接头室温拉伸性能中的伸长率异常未满足初步设计要求,但补充试验的研究结果表明,准11 mm×2.5 mm 304NG不锈钢管焊接接头所有力学性能达到初步设计要求;本研究获得的测温保护装置用3种规格的304NG不锈钢管焊接接头制备工艺合理可行,可用于温度测量组件保护装置的制备。

### 论文目录

- 0前言

- 1 焊接接头拉伸断口分析

- 2 第二相粒子成因分析

- 2.1 焊接工艺因素分析

- 2.2 原材料因素分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蒋帆,刘思维,魏光强

关键词: 不锈钢管,焊接接头,研制,拉伸性能,异常原因

来源: 焊接技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国核动力研究设计院

分类号: TG441.7

DOI: 10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2019.10.023

页码: 83-86

总页数: 4

文件大小: 479K

下载量: 6

### 相关论文文献

- [1].原料区域皮带机保护装置的应用[J]. 莱钢科技 2012(04)

- [2].潜水泵起升保护装置结构及原理[J]. 现代农业科技 2019(20)

- [3].径向钻孔施工软轴保护装置研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(01)

- [4].漏电断路保护装置在煤矿地面供电系统中的应用[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [5].地面支援设备飞机保护装置研究[J]. 航空维修与工程 2020(04)

- [6].学生强电保护装置的开发与使用[J]. 设备管理与维修 2020(07)

- [7].漏电断路保护装置在煤矿地面供电系统中的应用[J]. 江西化工 2020(03)

- [8].就地化保护装置更换式检修技术研究[J]. 电子制作 2020(10)

- [9].煤矿用风门防撞联动阻车保护装置的设计及应用[J]. 煤 2020(09)

- [10].煤矿掘进机保护装置的多层次系统与优化[J]. 矿业装备 2019(02)

- [11].保护装置通信中断缺陷分析[J]. 云南电力技术 2016(S1)

- [12].数字化反应堆保护装置响应时间分析及设计[J]. 科技视界 2017(07)

- [13].一种智能电网保护装置远程诊断系统研究[J]. 电力系统保护与控制 2017(20)

- [14].火电厂热控自动化保护装置的维护方法分析[J]. 科技展望 2014(18)

- [15].一种前接线二次保护装置显示终端的设计与实现[J]. 电力系统保护与控制 2015(01)

- [16].断线保护装置对人身和设备的保护作用分析[J]. 河南科技 2014(23)

- [17].浅析带式输送机打滑保护装置[J]. 煤矿开采 2015(03)

- [18].开车门保护装置[J]. 儿童故事画报 2018(02)

- [19].格兰LD翻转犁[J]. 农机导购 2016(09)

- [20].未来的宇宙飞船[J]. 科学启蒙 2017(06)

- [21].制动器作为轿厢意外移动保护装置制停部件合理性分析[J]. 中国设备工程 2020(22)

- [22].断轴保护装置在架空乘人装置中的应用[J]. 煤炭科技 2019(06)

- [23].煤矿胶带输送机保护装置研究[J]. 机电工程技术 2020(03)

- [24].就地化保护装置更换式检修技术研究[J]. 电工技术 2020(07)

- [25].集装箱岸桥起重机挂舱保护装置的计算与分析[J]. 现代制造技术与装备 2020(04)

- [26].煤矿井下架空乘人装置轴承保护装置的研究[J]. 山东煤炭科技 2020(07)

- [27].浅谈汽轮机综合液压保护装置故障分析及处理[J]. 设备管理与维修 2020(15)

- [28].抓斗卸船机起升重量保护装置优化技术[J]. 科技与创新 2020(16)

- [29].基于差异化的配网保护装置检验方法研究[J]. 机电信息 2020(30)

- [30].浅谈220kV新河乙线保护装置技术改造工作[J]. 电力设备管理 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a93cae2b94200b32895ca04c.html