# 电磁继电器额定寿命优化设计

### 论文摘要

电磁继电器额定寿命指标是继电器能否满足整机需求的关键,直接影响着系统运行的可靠性.针对电磁继电器额定寿命能力批次间差异大这一问题,对影响电磁继电器额定寿命的机理进行分析和研究,确定影响电磁继电器额定寿命失效的主要因素是触点接触面积、触点间接触压力、触点间隙及触点材料.在不改变电磁继电器结构设计及触点材料的情况下,为提升电磁继电器额定寿命能力及一致性,采用DOE优化设计方法,针对相应的影响因子进行了DOE试验设计,最终得出合理的触点间隙、常闭触点压力及超程值;再利用容差设计方法,优化触点间隙、常闭触点压力及超程的控制范围,提升额定寿命的一致性.研究结果表明:通过DOE试验可找到电磁继电器的影响因子优化方案,利用容差设计可以优化各影响因子的控制范围,有效提升了继电器额定寿命能力及一致性,提升产品质量.

### 论文目录

- 1 额定寿命失效机理分析

- 1.1 额定寿命失效模式分析

- 1.2 额定寿命失效机理

- 1.2.1 粘故障失效机理

- 1.2.2 断故障失效机理

- 1.3 额定寿命的影响因素

- 2 额定寿命DOE及容差设计

- 2.1 电磁继电器优化设计研究现状及存在问题

- 2.2 优化前额定寿命

- 2.3 额定寿命DOE设计

- 2.3.1 DOE分析目的

- 2.3.2 DOE试验思路及因子选择

- 2.3.3 额定寿命DOE试验分析

- 2.4 额定寿命容差设计

- 2.4.1 容差设计目的

- 2.4.2 容差设计因子选择及正交试验设计

- 2.4.3 容差设计贡献率分析

- 2.4.4 容差设计容差分配

- 2.5 额定寿命改进优化验证

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖斌,杨文英,谢林炜,翟国富

关键词: 继电器,额定寿命,接触电阻,容差设计

来源: 哈尔滨工业大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院

分类号: TM58

页码: 29-36

总页数: 8

文件大小: 2295K

下载量: 212

### 相关论文文献

- [1].基于轴承径向游隙的振动与额定寿命关系分析[J]. 通用机械 2015(06)

- [2].2011年国外照明电器新进展(Ⅰ)[J]. 中国照明电器 2012(02)

- [3].2007年国外照明电器新进展(Ⅰ)[J]. 中国照明电器 2008(05)

- [4].滚动轴承的可靠性设计[J]. 轴承 2013(12)

- [5].轧机轴承使用寿命影响因素分析[J]. 鞍钢技术 2011(02)

- [6].一种光纤旋转连接器的设计改进[J]. 现代雷达 2020(02)

- [7].盾构主轴承额定寿命的计算方法[J]. 矿山机械 2010(22)

- [8].“珠江”钻石LED电脑摇头灯PR-8100[J]. 演艺设备与科技 2009(S1)

- [9].学习MIL—PRF—32140:2004中电寿命试验的一点体会[J]. 机电元件 2008(02)

- [10].延长滚动轴承使用寿命的探讨[J]. 中国高新技术企业 2014(10)

- [11].变桨转盘轴承额定疲劳寿命计算[J]. 轴承 2012(12)

- [12].转盘轴承承载能力及额定寿命的计算方法[J]. 轴承 2008(02)

- [13].2013年国外照明电器新进展(Ⅰ)[J]. 中国照明电器 2014(05)

- [14].2010年国外照明电器新进展(Ⅱ)[J]. 中国照明电器 2011(06)

- [15].2014年国外照明电器新进展(1)[J]. 中国照明电器 2015(03)

- [16].维护系数与维持平均照度计算[J]. 建筑电气 2013(02)

- [17].盾构主驱动调心滚子轴承布置对寿命影响研究[J]. 建筑机械化 2017(02)

- [18].机械设计中力学研究的作用[J]. 无线互联科技 2014(12)

- [19].轴承钢高温硬度测试探讨[J]. 热处理技术与装备 2019(06)

- [20].钨原子沉积、慢性漏气与屏、锥脱开关系的研究[J]. 中国照明电器 2015(05)

- [21].电磁继电器的使用可靠性初探[J]. 机电元件 2009(01)

- [22].高速列车轴箱轴承选型分析计算[J]. 机电信息 2020(21)

- [23].汽车变速箱轴系载荷分析与计算[J]. 中国新技术新产品 2020(16)

- [24].轴承寿命在预知检修中的计算方法[J]. 新技术新工艺 2019(06)

- [25].继电器的额定寿命与可靠度[J]. 电子测试 2017(08)

- [26].置信度条件下轴承寿命的可靠度分析[J]. 轴承 2015(02)

- [27].高强度板材矫直机支承辊轴承的设计选型[J]. 中国重型装备 2011(03)

- [28].滚动轴承额定寿命计算中黏度比κ的分析及计算[J]. 轴承 2010(03)

- [29].2008年国外照明电器新进展(Ⅰ)[J]. 中国照明电器 2009(04)

- [30].2008年国外照明电器新进展(Ⅱ)[J]. 中国照明电器 2009(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a9d8b202bd3bd3a8c8163a83.html