# 陡坡粗糙矩形明渠中自由跌流的水力特性

### 论文摘要

在矩形明渠中,自由跌水可作为其流量计量设施,具有简单方便、运行维护容易的特点。工程中,矩形明渠底坡往往为陡坡,边壁因材料限制通常较粗糙,体现为陡坡粗糙渠道的特征。目前对此类明渠中设置跌坎后,跌坎上的水力特征性研究较少。本文采用模型试验的方法对不同底坡S、不同边壁粗糙度n的矩形明渠中的自由跌水水力特性进行了研究。试验中,底坡范围为0.002 6到0.097 3之间,明渠边壁糙率系数在0.009 3到0.019 3之间,明渠水流弗洛德数Fr0在1.0到6.62之间,远超以前研究的范围。结果表明:在试验确定的底坡和边壁糙率系数范围内,明渠跌坎上游水流为急流,自由跌流坎末水深he与其上游临界水深hc之比值he/hc与■呈线性相关。另外,受自由跌水影响的跌坎上游长度L只与底坡和边壁糙率系数有关,而与渠道流量无关。对陡坡渠道而言,h_e/h_c值随着水流弗洛德数的增加而呈对数减小。最后本文根据试验数据提出了陡坡粗糙矩形明渠的自由跌流坎末水深与上游临界水深之比值he/hc和■以及he/hc和来流弗洛德数Fr0的计算公式。本文通过增大底坡和边壁糙率的值,进一步扩展了前人关于明渠自由跌水的研究,这对于利用明渠自由跌水进行流量计量具有重要的工程应用价值。

### 论文目录

- 1 试验装置与工况

- 2 结果与讨论

- 2.1 坎末水深he

- 2.2 上游来流长度L

- 2.3 跌坎断面流速Ve

- 2.4 he/hc与水流弗洛德数Fr之间关系

- 2.4.1 he/hc与来流弗洛德数Fr0

- 2.4.2 he/hc与跌坎弗洛德数Fre

- 2.4.3 跌坎弗洛德数Fre与来流弗洛德数Fr0之间关系

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李乃稳,何孟,刘超,贺宇欣,李龙国

关键词: 明渠流,自由跌流,急流,粗糙陡坡明渠,水力特性

来源: 工程科学与技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地球物理学,水利水电工程

单位: 四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,四川大学水利水电学院,四川省水利科学研究院

基金: 四川省重大科技专项(2018SZDZX0027),四川省科技支撑计划项目(2016FZ0111,2018SZ0279)

分类号: TV133

DOI: 10.15961/j.jsuese.201900647

页码: 83-89

总页数: 7

文件大小: 1711K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].胶东调水明渠混凝土衬砌结构破坏问题原因分析及对策[J]. 居舍 2020(01)

- [2].昌南新城景观明渠桥涵工程方案分析探究[J]. 水利科学与寒区工程 2020(03)

- [3].气象条件对华能东方电厂取水明渠水温的影响研究[J]. 水力发电学报 2016(12)

- [4].超长引水明渠水电站的过渡过程和运行调度[J]. 南水北调与水利科技 2017(02)

- [5].问渠哪得清如许 董家明渠活水来[J]. 湖北画报(上旬) 2020(07)

- [6].赋得清歌传皓齿——吴明渠老师印象[J]. 小学教学(语文版) 2020(10)

- [7].多波长明渠非恒定流传播特性研究[J]. 广东水利水电 2020(06)

- [8].数学建模在梯形明渠水力计算中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(09)

- [9].含引水和尾水明渠输水的水电站过渡过程分析[J]. 水电能源科学 2020(06)

- [10].梯形明渠边界平均剪切应力计算方法[J]. 长江科学院院报 2016(12)

- [11].北疆第四系覆盖层上明渠结构优化研究[J]. 中国水能及电气化 2016(11)

- [12].引水明渠二维水流数学模型的建立及应用[J]. 人民长江 2016(22)

- [13].大型滨海电厂排水明渠研究与设计[J]. 上海水务 2011(03)

- [14].浅谈沙漠明渠工程生态环境恢复的措施及效果[J]. 水利建设与管理 2013(12)

- [15].淤泥质土层上的引、排水明渠设计[J]. 水电站设计 2013(04)

- [16].明渠汇流段研究综述[J]. 科技与企业 2011(16)

- [17].给水厂进水明渠改造不断水施工简介[J]. 市政技术 2010(04)

- [18].光滑明渠非恒定流传播速度实验研究[J]. 水运工程 2009(03)

- [19].基于混沌理论的明渠湍流速度特征[J]. 长江科学院院报 2019(12)

- [20].一种新型曲面过渡段在海边电厂取水明渠中的应用[J]. 南方能源建设 2019(04)

- [21].浅析大流量填方动力引水明渠临河侧防护设计[J]. 陕西水利 2020(06)

- [22].西部干寒地区引水明渠病害特点及治理措施[J]. 建设监理 2014(12)

- [23].桐子林水电站导流明渠消能抗冲试验及明渠方案优化[J]. 水电能源科学 2013(12)

- [24].北疆供水工程平原明渠防洪体系调查与研究[J]. 水利水电技术 2014(06)

- [25].预制排水明渠在石化园区道路中的应用[J]. 城市道桥与防洪 2014(08)

- [26].漕运明渠北客站以上段改造工程方案浅析[J]. 陕西水利 2013(06)

- [27].沙漠明渠平台施工特点与质量控制措施[J]. 水利建设与管理 2012(04)

- [28].明渠恒定紊流的总流控制方程与能量损失特性[J]. 水科学进展 2020(02)

- [29].沙溪口水电站下游通航明渠布置原则研究[J]. 水道港口 2018(03)

- [30].寒区引水明渠抽水融冰试验[J]. 武汉大学学报(工学版) 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a9e814541da0759f884b0f0e.html