# 软岩地区悬索桥隧道锚设计研究

### 论文摘要

研究目的:重庆几江长江大桥采用地锚式悬索桥,北岸隧道式锚碇位于软岩地区,在软岩地区建造隧道锚可供参考的资料和研究成果较少。本文通过对该隧道锚进行数值分析、现场缩尺模型试验、稳定性加强措施等一系列研究,掌握软岩地区隧道锚与围岩系统的破坏模式和变形机制,以期为软岩地区隧道锚的设计提供技术支持。研究结论:(1)数值分析表明,7倍设计荷载是锚体位移的一个突变点,即隧道锚稳定安全系数不小于7;(2)通过1∶10现场缩尺试验,8倍设计荷载为锚体的屈服荷载,试验成果与数值分析结果基本一致;(3)通过设置剪力块、加劲工字钢架等措施,隧道锚的整体抗剪强度由7.0提高到9.0;(4)本研究成果可为软岩地区悬索桥隧道锚设计提供参考和借鉴。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 自然条件

- 3 工程设计

- 4 数值模拟分析

- 5 现场缩尺模型试验研究

- 6隧道锚优化和加强措施研究

- 7 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王鹏宇

关键词: 悬索桥,软岩,隧道锚,数值分析,模型试验

来源: 铁道工程学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司

分类号: U448.25

页码: 51-55

总页数: 5

文件大小: 808K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].红层裂纹软岩在水-应力耦合作用下的变形破坏试验[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].软岩工程特性及其边坡处理措施研究[J]. 江苏水利 2020(01)

- [3].柴家峡红层软岩原位工程特性的空间分布特征[J]. 人民黄河 2020(03)

- [4].小康煤矿软岩加固技术的应用与改进[J]. 煤炭科技 2020(03)

- [5].软岩大变形隧道双层初支的施工工艺[J]. 中国公路 2020(15)

- [6].浸水时程对坝体泥质软岩工程特性的影响[J]. 人民黄河 2020(10)

- [7].中低应变率加载下弱胶结软岩动力学特性[J]. 工程爆破 2020(05)

- [8].软岩在混凝土面板堆石坝设计施工中的应用研究[J]. 施工技术 2018(14)

- [9].软岩矿井巷道掘进顶板支护[J]. 山东工业技术 2017(01)

- [10].声波和钻孔电视在第三系软岩中的应用研究[J]. 低碳世界 2017(28)

- [11].泥质软岩填筑路基施工技术[J]. 黑龙江交通科技 2016(10)

- [12].煤矿巷道软岩工程特点及支护技术[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(11)

- [13].软岩煤层安全掘进支护技术[J]. 能源与节能 2020(04)

- [14].深埋洞室软岩开挖卸荷-流变与支护时机研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].软岩渗流-化学-损伤软化过程中能量耗散机制[J]. 工程地质学报 2019(03)

- [16].基于动变形控制法的软岩路基填筑材料回弹模量控制[J]. 上海交通大学学报 2017(04)

- [17].红层软岩遇水崩解特性试验及其界面模型[J]. 岩土力学 2017(11)

- [18].浅埋软岩大跨度铁路隧道施工技术[J]. 建筑技术开发 2016(07)

- [19].煤矿软岩工程地质特征研究[J]. 山东工业技术 2015(10)

- [20].高速铁路隧道基底软岩动力累积损伤特性[J]. 土木建筑与环境工程 2015(05)

- [21].高地应力软岩大变形隧道支护结构设计研究[J]. 铁路工程技术与经济 2020(06)

- [22].2014中国国际软岩理论与技术研讨会将在北京召开[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [23].利用软岩构筑面板堆石坝应重视的几个问题[J]. 水利水电科技进展 2014(04)

- [24].物化型软岩包覆改性和改性机理[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [25].软岩公路隧道泡沫混凝土卸压原理及支护方式研究[J]. 贵阳学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [26].富水软岩地质条件下掘进工作面围岩高效支护技术的研究与应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(06)

- [27].软岩相似模拟材料单轴压缩力学特性的温度效应试验研究[J]. 应用力学学报 2019(01)

- [28].软岩与水相互作用研究综述[J]. 水利水电技术 2018(07)

- [29].魁龙水库软岩填筑面板堆石坝质量控制[J]. 水利水电快报 2017(08)

- [30].隧道软岩大变形处治与控制方法探讨[J]. 科技与企业 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aa010c7dc32d143e128078a4.html