# 物性参数差异对钻柱信道声波传播特性的影响

### 论文摘要

研究声波在钻柱中传播特性,对声传输系统的研发具有重要意义。将钻柱结构离散为不同均匀圆管组成的管柱结构,针对结构尺寸和物性参数差异,建立钻柱信道传递矩阵法计算分析模型,并依据位移的法向分量和法向作用力连续的边界条件,采用传递矩阵法进行信道时频域分析,对声波在钻柱中传输特性进行研究。研究结果表明:结构尺寸和物性参数差异决定了钻柱信道频域特性,纵波声速越高越有利于声波信号的传输;物性参数差异对于信道的频带结构和通频带分布有较为显著的影响,物性参数差异增大会使阻带变宽,钻柱信道声波传输能力下降;随着传输距离的增加,信号衰减程度增大。研究结果可为声波在钻柱中的传播研究提供理论基础。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 钻柱信道传递矩阵分析模型

- 2 基于物性参数信道声传特性分析

- 2.1 不同物性参数的影响

- 2.2 钻柱信道物性参数差异的影响

- 2.3 有限元分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄明泉,赵国山,谭哲

关键词: 钻柱,声波,物性参数,传播特性,传递矩阵法,有限元法

来源: 石油机械 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中石化胜利石油工程有限公司随钻测控技术中心,中石化胜利石油工程有限公司钻井工程技术公司

基金: 国家“863”计划项目“低压易漏地层钻井关键技术及装备”(2012AA091601),中国博士后科学基金面上项目“井下多源磁性定位导向技术研究”(2013M541957)

分类号: TE921.2

DOI: 10.16082/j.cnki.issn.1001-4578.2019.06.004

页码: 17-21

总页数: 5

文件大小: 1852K

下载量: 40

### 相关论文文献

- [1].气体钻井钻柱拉应力对纵波特性的影响[J]. 石油机械 2020(09)

- [2].钻柱系统传输特性分析[J]. 地球物理学进展 2020(05)

- [3].斜直井眼中钻柱横向动态运动非线性模型研究[J]. 振动与冲击 2017(24)

- [4].尾管固井过程中钻柱的动态摩阻力与变形研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [5].深部地质钻探钻柱失稳行为分析[J]. 低碳世界 2014(23)

- [6].钻柱内连续波信号传输模型与幅频特性研究[J]. 仪器仪表学报 2015(01)

- [7].深水钻井钻柱动力学机理研究[J]. 科技创新导报 2015(22)

- [8].钻柱在钻井液中振动分析[J]. 内江科技 2020(07)

- [9].钻井起钻钻柱气体除泥装置的研制与应用[J]. 科技经济导刊 2020(21)

- [10].深部地质取心钻探钻柱失效行为分析[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2018(12)

- [11].大斜度井眼中钻柱运动特性模拟试验[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [12].弯曲钻柱中声传播特性教学实验装置研制[J]. 实验技术与管理 2016(10)

- [13].气体钻井钻柱失效的热因素分析[J]. 石油机械 2014(02)

- [14].地面钻柱扭摆方法释放井下摩阻的研究进展[J]. 钻采工艺 2014(04)

- [15].复杂结构井中钻柱托压效应的研究进展[J]. 石油机械 2013(05)

- [16].钻柱疲劳裂纹形成机理研究[J]. 石油天然气学报 2013(09)

- [17].轴力作用下钻柱稳定性分析[J]. 中国科技论文在线 2010(11)

- [18].造斜段弯曲钻柱非线性动力学分析与仿真[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [19].井下钻柱横向振动冲击力计算模型研究[J]. 钻采工艺 2008(04)

- [20].基于钻柱动力学的井筒摩阻系数预测与应用[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [21].特深钻探钻柱组合优化设计研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2019(04)

- [22].钻柱摩阻扭矩测试试验装置设计[J]. 石油机械 2019(10)

- [23].钻柱恶性振动识别与抑制技术研究进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2017(01)

- [24].气体钻井钻柱内声波信号传输规律分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [25].海上大斜度井钻柱疲劳寿命预测方法研究[J]. 石油化工应用 2016(09)

- [26].石油钻柱动态可靠度分析[J]. 石化技术 2015(08)

- [27].钻柱黏滑振动动力学研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [28].钻柱结构差异对声传性能的影响[J]. 天然气工业 2013(02)

- [29].旋转钻柱内赫巴流体流动模型与流场特性研究[J]. 石油机械 2013(05)

- [30].气体钻水平井钻柱接触与碰撞分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aa0e0daf10d49c53fc18a3e5.html