# 螺旋翅片论文_陈爱志,袁猛,张文平,明平剑

导读:本文包含了螺旋翅片论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:螺旋,翅片管,换热,锯齿,锅炉,余热,阻力。

### 螺旋翅片论文文献综述

陈爱志,袁猛,张文平,明平剑[1]（2019）在《螺旋翅片管换热器设计校核计算软件开发》一文中研究指出换热器在各类工程中应用十分广泛,而换热器的设计和校核工作量大,计算所需参考图表和资料多,效率普遍不高。基于前苏联锅炉计算方法 73标准、锅炉水力特性计算标准和锅炉空气动力计算标准为依托,以Fortran90作为程序开发语言,开发了螺旋翅片管换热器设计校核计算软件。该软件将换热器的结构参数和设计指标作为输入数据,直接输出传热和阻力的计算结果。软件计算结果与换热器实际测量值误差在3%以内。(本文来源于《热能动力工程》期刊2019年08期）

马有福,蔡振琦,徐翔,袁益超,王治云[2]（2019）在《四类螺旋翅片管束热力特性数值研究》一文中研究指出对气流横掠螺旋翅片管错列管束的流动与换热特性进行了数值研究,在雷诺数Re=10 000～40 000范围比较了四类(连续型、平齿I型、平齿L型和扭齿型)螺旋翅片管束的换热、阻力及热力综合性能。结果表明:与常规的连续型管束相比,在相同Re下,平齿I型、平齿L型和扭齿型管束的努塞尔数Nu分别提高约24%、32%和38%,欧拉数Eu分别增大约24%、85%和90%;在相同的换热量、流体输运功耗和翅片管结构参数下,平齿I型、平齿L型和扭齿型管束所需的换热面积较之连续型管束所需的分别减小约9%、6%和12%,扭齿型表现最佳;在管束紧凑性方面,连续型、平齿I型和扭齿型管束无明显差别,但选用平齿L型会使管束体积相对增大约18%。(本文来源于《能源研究与信息》期刊2019年02期）

李洪江,姜红军[3]（2019）在《某工程余热锅炉受热面螺旋翅片管翅片开齿的影响》一文中研究指出文章以数值模拟方法定量分析对螺旋翅片管开齿的影响。计算结果表明开齿螺旋翅片管的确在换热系数上具有优势,但为了保证这种优势,参数的优化很重要。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年16期）

冯潇峰,邓子龙[4]（2019）在《翅片管内嵌入螺旋线圈的强化传热分析》一文中研究指出以注汽锅炉对流室的翅片管为研究对象,结合锅炉的实际工况对光管和嵌入螺旋线圈后管道传热和流动进行分析,结果表明翅片管内嵌入螺旋线圈后靠近管壁的流体呈现螺旋状旋转运动,嵌入螺旋线圈起到了强化传热的作用。接着分析螺旋线圈结构参数对强化传热的影响,选择四组螺距和直径形成16组不同的螺旋线圈结构参数并分别进行仿真;分析了螺旋线圈的螺距和直径对努塞尔数、阻力系数、场协同角余弦值和PEC值的影响。结果表明:当直径相同时,努塞尔数随着螺距的增大而减小,而在螺距相同时,努塞尔数随着直径的增大而增大。选择适合的直径和螺距可以有效提高PEC值。(本文来源于《当代化工》期刊2019年04期）

沈童,柳林,张琳,张锁龙,许伟刚[5]（2019）在《多波内螺旋翅片管的数值模拟和实验研究》一文中研究指出利用实验和数值模拟方法,研究了多波内螺旋翅片管的流动与传热特性。探讨了4种进口速度(15,20,25和30 m/s)和4种内螺旋角(15°,20°,25°,30°)分别对多波内螺旋翅片管流动与传热性能的影响。并且比较了当进口速度恒定时,各管的综合性能。实验数据与模拟结果相符较好,误差范围在5.1%—7.4%之间。研究结果表明:多波内螺旋翅片管比平直矩形内翅片管传热系数提高13.7%—117.8%,并且其综合性能在内螺旋角25°附近存在最佳值。(本文来源于《化学工程》期刊2019年02期）

牟娇,杨峻[6]（2018）在《双H型翅片管与螺旋翅片管传热性能的对比试验》一文中研究指出对常用结构的双H型翅片管和螺旋型翅片管在不同流量和雷诺数条件下的传热性能进行了对比试验,得出了不同水流量下努塞尔数Nu与雷诺数Re的关系曲线和相应的传热准则关联式,并对其进行了分析对比。结果表明:在双H型翅片管的翅片节距与螺旋型翅片管的螺距相等的情况下,双H型翅片管的传热特性和阻力特性均优于螺旋翅片管。而螺旋型翅片管中螺距较大的管束的传热性能较好。(本文来源于《工业炉》期刊2018年04期）

刘鑫,李会雄[7]（2018）在《锯齿型螺旋翅片管束传热特性实验研究与传热关联式评价》一文中研究指出对一种锯齿型螺旋翅片管束的传热特性进行了系统的实验研究,基于实验结果提出了该管束的换热关联式,并与现有的相关关联式进行对比分析。研究发现,当纵向管排数小于4时,管束换热的Nu随管束的增加而增大,而当管排数不小于4时,管排数对管束换热的Nu影响不显着。现有的关联式之间差异较大,评估关联式应综合考虑关联式预测值与实验值的偏差和关联式预测值与实验值随雷诺数变化趋势。(本文来源于《化工机械》期刊2018年02期）

周璇[8]（2017）在《锯齿螺旋翅片管束的阻力与换热特性研究》一文中研究指出在联合循环余热锅炉中,螺旋翅片管是非常关键的设备,关于翅片管强化换热的研究一直是热点问题,研究螺旋翅片管的阻力和换热特性对于工程和研究领域都具有非常重要的意义。本文通过实验和数值模拟的方法研究了联合循环余热锅炉上锯齿螺旋翅片管束的阻力和换热特性。本文在高温风道上对平齿型螺旋翅片管束进行了实验研究,得到了不同烟气流速、烟气温度、烟气水分含量以及水流量情况下翅片管束的换热和阻力特性。结果表明,在实验范围内,随着两侧工质流速的增大,换热增强。烟气中水分含量对换热有较大影响,对阻力影响不大,与5%水分含量的工况相比,7%和9%水分含量的工况下Nu分别增加了 1%～2%和7%～9%左右。烟温升高强化换热,减小阻力,然而烟温升高的同时会增加投资成本,同时对设备也有影响。为了分析翅片螺距和翅片齿形对翅片管性能的影响,本文通过数值模拟的方式分别在250℃和350℃情况下,对叁个不同螺距的平齿型锯齿螺旋翅片管以及相同翅片螺距下不同齿形的平齿和折齿锯齿螺旋翅片管的特性进行分析。结果表明,实验范围内,增大螺距有利于强化换热,减小流动阻力,螺距对翅片管的阻力和换热特性均有比较大的影响。折齿型螺旋翅片管与平齿型螺旋翅片管相比,换热和阻力均有加强,综合换热性能更好。(本文来源于《浙江大学》期刊2017-06-01）

袁博,郝志勇,李恒,郑旭[9]（2016）在《螺旋翅片-槽管式EGR冷却器流体换热性能分析》一文中研究指出针对螺旋槽管式废气再循环系统(EGR)冷却器强化换热引起流动阻力增大的问题,通过计算流体力学(CFD)仿真计算及试验探究螺旋槽管式EGR冷却器流体换热性能后,提出螺旋翅片与螺旋槽管配合的新型EGR冷却器.通过CFD法将优化结构与光管、螺旋槽管、螺旋翅片-光管式冷却器进行对比,对螺旋翅片的高、长及螺距于流动换热的影响进行仿真预测.结果表明:螺旋槽管式EGR仿真与试验结果对比显示换热系数最大偏差3.9%,压降值最大偏差6.8%,在工程应用接受范围内,保证了分析方法的可靠性.螺旋翅片-槽管式EGR冷却器相比螺旋槽管式能增强换热并减小流阻,翅片形成螺旋流与螺旋槽形成螺旋流相似,能减小流阻近20%,翅片产生的螺旋流使螺旋槽处扰流效果增强,较螺旋槽管式冷却器出口温度最大下降4.5%;螺旋翅片总长增大半个螺距长度,出口温度最大降幅达6.2%,螺距长度按160mm均分,每减少一个螺距,对应流阻降幅达10%,翅片高度对性能影响不大,适当减小尺寸可减少加工材料,节约成本.(本文来源于《浙江大学学报(工学版)》期刊2016年08期）

王耀昕[10]（2016）在《螺旋翅片管式余热锅炉烟气阻力计算方法比较》一文中研究指出本文对某蒸汽燃气联合循环电站余热锅炉烟气阻力计算值低于运行值的原因进行了分析,发现苏联《锅炉设备空气动力计算(标准方法)》中圆形翅片管束阻力计算公式不适于计算螺旋翅片管束的烟气阻力;通过对曹家甡公式、Weierman公式、何法江公式和茹卡乌斯卡斯公式与原苏联《锅炉设备空气动力计算(标准方法)》公式计算比较发现,用曹家甡公式计算错列布置的螺旋翅片管束烟气阻力较为准确,当纵向排数较少时,用苏联《锅炉设备空气动力计算(标准方法)》中公式计算顺列布置的螺旋翅片管束烟气阻力有较高精度。(本文来源于《节能技术》期刊2016年04期）

### 螺旋翅片论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对气流横掠螺旋翅片管错列管束的流动与换热特性进行了数值研究,在雷诺数Re=10 000～40 000范围比较了四类(连续型、平齿I型、平齿L型和扭齿型)螺旋翅片管束的换热、阻力及热力综合性能。结果表明:与常规的连续型管束相比,在相同Re下,平齿I型、平齿L型和扭齿型管束的努塞尔数Nu分别提高约24%、32%和38%,欧拉数Eu分别增大约24%、85%和90%;在相同的换热量、流体输运功耗和翅片管结构参数下,平齿I型、平齿L型和扭齿型管束所需的换热面积较之连续型管束所需的分别减小约9%、6%和12%,扭齿型表现最佳;在管束紧凑性方面,连续型、平齿I型和扭齿型管束无明显差别,但选用平齿L型会使管束体积相对增大约18%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 螺旋翅片论文参考文献

[1].陈爱志,袁猛,张文平,明平剑.螺旋翅片管换热器设计校核计算软件开发[J].热能动力工程.2019

[2].马有福,蔡振琦,徐翔,袁益超,王治云.四类螺旋翅片管束热力特性数值研究[J].能源研究与信息.2019

[3].李洪江,姜红军.某工程余热锅炉受热面螺旋翅片管翅片开齿的影响[J].科技创新与应用.2019

[4].冯潇峰,邓子龙.翅片管内嵌入螺旋线圈的强化传热分析[J].当代化工.2019

[5].沈童,柳林,张琳,张锁龙,许伟刚.多波内螺旋翅片管的数值模拟和实验研究[J].化学工程.2019

[6].牟娇,杨峻.双H型翅片管与螺旋翅片管传热性能的对比试验[J].工业炉.2018

[7].刘鑫,李会雄.锯齿型螺旋翅片管束传热特性实验研究与传热关联式评价[J].化工机械.2018

[8].周璇.锯齿螺旋翅片管束的阻力与换热特性研究[D].浙江大学.2017

[9].袁博,郝志勇,李恒,郑旭.螺旋翅片-槽管式EGR冷却器流体换热性能分析[J].浙江大学学报(工学版).2016

[10].王耀昕.螺旋翅片管式余热锅炉烟气阻力计算方法比较[J].节能技术.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aa5350e7387e41d23f2c2095.html