# 用电监察中窃电与反窃电技术研究孙红梅

（山东省电力公司诸城市供电公司山东诸城262200）

摘要：近年来，随着现代科技的发展，电力系统面临着越来越严重的窃电风险，不法分子尝试采用全新的窃电技术控制电力系统，威胁供电系统安全，影响供电企业的经济效益。对此必须加大用电监察工作力度，了解常见的窃电技术，应用新的防窃电技术，维护供电企业的经济利益及社会效益。本文主要对用电监察中窃电与反窃电技术进行了分析研究。

关键词：用电监察；窃电；反窃电技术

电能在人类社会中有着极为广泛的的应用，这就导致窃电现象的发生。窃电技术随着科技发达越来越先进化及隐蔽化，给用电监察工作带来一系列的问题。不仅仅造成电力资源的流失，损害电力企业利润，还给电力系统的安全造成了威胁。反窃电工作是一项艰巨又迫切的任务。

1窃电的概述

窃电这一现象在我国电气企业的发展中是较常见的，在供电紧张的情况下，用电负荷极大，这时就必须设置相应的用电负荷系统，对用电负荷系统进行相应的管理，对用电和发电的过程进行详细的分析，最大限度地保证用电的均衡性和稳定性，而且高的电力负荷是有利于企业和社会的。发生窃电的主要原因主要有：工厂过于追求利益，我国的经济在不断发展，私营企业和国有企业的数量和规模在不断增加，高耗能企业随之增多，企业的窃电现象就变得较为突出。有些企业为了节约生产成本，在发展过程中就会使用一些违法的手段窃电，从而逃避高额的电费。企业的这种行为对用电企业来说是极为不利的，会影响到供电企业的供电秩序，也会导致供电企业出现经济损失，不利于电力企业的正常发展。供电企业的制度不健全，从目前的窃电预防情况来看，供电企业采取的方式一般是在发现窃电之后对违法责任人加以惩罚，主要以罚款为主。这种方式无法有效地制止窃电行为。除此之外，作为供电企业的管理部门，没有出台相应的制度，相关的窃电法规并不健全，这样对于窃电的行为是无法起到一定的遏制的作用。

2常用窃电手段研究

2.1电路失压

通过使电表中的电路失压，从而使得电表的电量记录功能失效，通常使用的方法包括：通过对计量回路内单个或者多个相电压导线拆除，毁换电表中的电压路径，造成电表不能正常的记录用电量。另外，针对部分电表，剪断相应的电压接线片，造成电线圈内没有电压，从而使得电表丧失用电量记录功能。还包括切断电表联合接线盒内的电压连片，使得电表的电量功能失效。

2.2电路分流

另外一个比较常见的窃电方式就是通过对电路分流实现窃取电能。而且这种方式容易操作和实现，并且很难被电力部门发现。利用分流窃取电能的主要原理是对电路的分流引线和电流互感器实行并立案处理，在这种情况下，可以减少电路计量回路中的电流值，最终实现计电量减少的目的。

2.3移相法

移相法窃电是指利用多种手法改变电能表的正常接线，或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流，又或者利用电感或电容特定接法，以改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系，最终电能表慢转甚至是倒转。常见的移相法窃电方式有：改变电流回路的解法、改变电压回路的接线、用变流器或变压器附加电流、用外部电源使电表倒转或者用电感或电容移相。

2.4改变电能表线路

窃电还有一种方式是改变电能线路，在计度器上做手脚，通过造成电能表的计度器不显示，破坏机械传动部分来改变永久磁铁本身的位置，缩小磁铁和铝盘之间的间隙，最终实现电能表走的“慢”。还有一种方式是改变电能表电流线圈的匝数，改变电能表中电压与电流相序接线，相序接线改变进入电能表的零线和火线，并将零线和火线对调，在火线和外加零线之间接上负载，在电能表接线端的子盒或联合接线端子盒背后安装遥控窃电装置，进行智能窃电行为。

2.5强磁窃电

将强磁铁吸附在计量箱上靠近电能表的位置，会使得电能表少记甚至是不计电量，具体原因包括：对于感应式的电能表来说，会使得电能表内的磁铁磁路饱和，从而实现电能表少记或不记电量；对于脉冲计度器的电子式电能表来说，强磁铁能够使计度器的电机磁路饱和，导致其停走，以此实现电能表少计量；对于电源采用工频变压器的电子式电能表来说，强磁铁能够使变压器铁心饱和，致使电源电压降低乃至消失，实现电能表少计量。

3反窃电技术的研究

3.1专用计量箱

要想有力回击和控制反窃电行为，电力企业须依据不同的用电需求采用不同的方式。对于使用三相电的普通用户而言，为防止其发生窃电行为，可以安装全封闭式计量箱，同时在箱子的外侧加上防盗锁，双层保护。针对设有专用变压器的用电大户，为防止其发生窃电行为，可以安装专用的高压计量箱，同时在计量箱上配置干式组合互感器，这属于更高层次的防窃电。对于采用短路窃电方式来窃电的用户，可以在全封闭式的表箱内配置联合接线盒、电能表等装置，实现全封闭式的高压计量箱状态。

3.2失压计时仪

除了对窃电行为进行监控和防治之外，还可以对用户的用电行为进行监测，在电能箱中安装失压计时仪，能够对不法用户的用电行为进行监测并记录。而且失压计时仪甚至可以将非法窃电用户的使用的非法改造计量装置的行为记录下来。一旦用户出现窃电迹象，失压计时仪就会自动发出报警信号。只有当窃电的行为消失的时候，报警信号才会解除，这种方式可以有效地防治用户对电能箱做窃电改造，最终实现反窃电的目的。

3.3接线端子

为了避免用户私自接线，可以在电表箱中安装封闭式的接线端子，因为有盖子盖住，所以用户无法打开接线端子，能够有效地防止用户私自接电线窃电的行为。主要的做法是尽可能缩短变压器低压出线端至电能表之间的导体，同时用金属管将其封闭，但当配变容量比较大的时候，则需要采用塑料线槽来封闭接线端子。

3.4提升电能箱等级

随着科学技术的发展，电能箱的功能也越来越智能和多样，防窃电功能也能较好的发挥作用，比如现在一些新兴的电能箱常数是不可更改的，电能计数不能倒转、电能底数不可清零等。除此之外，还具有记录和备份异常情况。备份异常通常是指失压、失流、欠压等情况下，对异常的记录和备份可以有效地防治窃电现象的发生。

3.5安装防窃电器

为了使得防窃电技术更好的发挥作用，可以在电能箱中安装防窃电装置。防窃电装置具有实时远程监控的功能。当电能表中的电压、电流或者功率发生变化的时候，这种防窃电装置就可以及时发现电能表的变化，相关的电力部门可以尽快处理这些窃电行为，最终实现反窃电。

结语

总之，用电监察是保护电力系统安全的必备工作，用电监察过程中最关键是要掌握先进的技术和方法，采用防窃电技术，提高用电监察水平，保护电力系统的安全，提高电力系统的运行效率，严格控制非法窃电行为的出现，维护供电企业的经济利益，保护国家电能资源的安全。

参考文献：

[1]窦青丽.用电监察面临的问题及反窃电措施[J].电子制作，2013（22）：216-216.

[2]李治国，李敏.关于用电监察面临的问题及反窃电措施分析[J].企业改革与管理，2014（08）：142-142.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aa9d2edc1be8429f7acd0651.html