# 通风控制论文_聂贵亮

导读:本文包含了通风控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:矿井,排烟,智能,通风系统,神经网络,诱导,浓度。

### 通风控制论文文献综述

聂贵亮[1]（2019）在《井下智能通风控制系统优化研究》一文中研究指出以井下智能通风系统优化为对象开展分析探究,在分析传统PLC通风控制系统优缺点的基础上,提出基于CAN总线技术的新型智能通风系统,并对该系统构成及运行做出全面分析,希望能够为其他矿井通风系统优化提升提供一定的帮助。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年12期）

潘秋浩,朱明明[2]（2019）在《某高铁站空调通风及控制系统设计》一文中研究指出根据铁路站房高大空间的特征并结合工程实际情况,对某高铁站进行了空调、通风及控制系统设计。候车厅采用双侧喷口送风,双侧下部回风;其他办公用房等采用多联机+全热交换机空调系统;各防烟分区排烟量符合规范规定,并对空调、风机的控制系统进行设定以期满足规范的要求。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年04期）

曾石发,田源,唐莎,邓涛[3]（2019）在《城市慢行隧道运营通风控制标准研究》一文中研究指出为了对城市慢行隧道通风系统进行合理设置,以保证隧道运营的安全性与舒适性,以珠海某慢行隧道为工程依托,在调研分析的基础上从慢行隧道安全性和舒适性出发,首先通过经验公式对人体CO_2释放速率进行计算,并推导给出隧道高峰时刻人员滞留量计算公式,进而预测可得隧道内行人CO_2释放量,故可确定基于CO_2稀释的慢行隧道通风换气控制标准。同时,对其他地下空间通风换气控制标准进行调研总结,并结合城市慢行隧道自身特点给出基于新鲜风量补充的慢行隧道通风换气控制标准。此外,通过不同温湿度环境条件下的人体舒适性通风风速控制标准结合隧道等效换气频率公式计算得到基于湿热环境舒适性的慢行隧道通风换气控制标准,并基于所得运营通风控制标准给出了依托工程板障山隧道的运营通风设计方案。研究结果表明:城市慢行隧道通风设计安全标准应以稀释CO_2为主,其浓度不宜超过0.1%;在湿热环境下慢行隧道的舒适性通风风速控制标准为温度低于30℃时为0.6～1.0 m/s,反之则为1.0～1.25 m/s,且慢行隧道应结合隧道内行人密度来确定新鲜空气的补给量;在考虑预留一定富余量的情况下可按换气频率为4次/h进行依托隧道工程运营通风设计,相对应的隧道换气风速为1.36 m/s,需风量为57.77 m~3/s。(本文来源于《公路交通科技》期刊2019年12期）

邓子明[4]（2019）在《关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考》一文中研究指出在高层建筑中,通风空调与防排烟系统十分重要,但是建筑单位通常在设置这两个系统的时候经常会出现各种问题,无法保证两个系统的实用性,并且也无法给住户提供服务。为此,下文从空调通风系统的防火措施和防排烟系统的主要设施与装设配置这两个方面进行分析,提出了高层建筑中两者之间的联动控制观点。(本文来源于《河北农机》期刊2019年12期）

伍发元,徐强,肖程辉,汤锦慧[5]（2019）在《城区箱式变压器通风降噪分析及控制》一文中研究指出户外箱式变压器在工作过程中产生的噪声对周围居民的生产和生活具有一定的影响。文章结合某小区10kV城区箱式变压器的现状,分析了其噪声传播和控制方面存在的问题及原因,根据变电站噪声源特征和传播途径分析,针对性的提出了降低噪声、改善室温和通风效果的通风散热隔声罩并予以实施,同时对比分析了改造前后噪声控制的效果,结果表明改造效果明显,箱式变压器厂界噪声符合国家标准。(本文来源于《2019年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2019-12-06）

高俊奇[6]（2019）在《煤矿通风安全控制中的影响因素分析》一文中研究指出我国属于能源使用大国,特别是一些机械使用以及交通工具的消耗,对于能源的使用都是非常巨大的。虽然新能源得到不断的应用,但是煤炭能源还是占着主要部分,在煤炭开采过程中通风是非常重要的环节,不仅是对于工作人员的安全着想,还是防止发生煤矿事故的重要措施。煤矿在开采过程中有着许多有害气体的产生,所以通风是非常有必要的。为此,针对煤矿通风安全控制中的影响因素进行分析能够有效的预防煤矿开采过程中安全事故的发生,提高开采的效率以及安全性。(本文来源于《石化技术》期刊2019年11期）

杜锋[7]（2019）在《基于PLC的矿井通风控制系统设计》一文中研究指出对矿井通风机结构进行研究并对其工作原理进行分析,采用PLC对矿井通风系统进行控制。确定了基于PLC的矿井通风控制系统的硬件结构,设计了PLC的接线电路以及各个接口对应的输入输出信号。设计了基于PLC的矿井通风控制系统软件的主程序运行流程,并引入基于BP神经网络的PID算法对时间滞后量进行控制。通过仿真实验验证,基于BP神经网络的PID算法的性能相比PID算法,性能更优,没有超调量,反应速度更快。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年11期）

徐新华[8]（2019）在《武汉某地铁站通风空调控制系统升级节能改造分析》一文中研究指出针对武汉某地铁标准站的通风空调系统自动调节能力差、室内环境偏离设计值、系统能效低等问题,提出了基于智能按需供应策略的通风空调控制系统升级节能改造方案。改造后的系统可以根据空调负荷对风机、水泵运行频率和水阀开度等进行自动调节与系统优化控制。同时,一体化集中管理平台能根据系统历史运行数据和实时数据对系统的运行状态点进行大数据挖掘,实现节能优化。能效测评结果表明:在室外气象条件基本相同的情况下,相比于既有运行模式,在过渡季采用节能运行模式,系统1周节能6 248 kW·h,节能率为37.1%;制冷季采用节能运行模式,1周节能6 651 kW·h,节能率为31.5%。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年11期）

高春雪,韦卜方,刘秋新,杨树,朱傲[9]（2019）在《诱导通风系统控制焊接烟尘的研究》一文中研究指出以发尘量较大的手工电弧焊为例分析焊接车间普通结构钢的焊烟成分,得出导致呼吸道疾病的烟尘颗粒直径大量集中在0.1～0.4μm之间;当下烟尘控制主要为置换通风,对于高大焊接车间单纯的运用置换通风还不足以排除室内污染物,引入诱导风机后,高速诱导气流可有序引导室内污染物,使焊烟质量浓度降低至国家强制性要求4 mg/m~3以下;对诱导风机收集起来的大量焊接烟尘,运用新型的电袋除尘器除尘效率高达99.97%。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2019年11期）

韩建军,南少伟,李建平,郭呈周[10]（2019）在《基于随机森林算法的粮堆机械通风温度预测及控制研究》一文中研究指出为了研究粮堆机械通风温度与其影响因素之间的高维非线性关系,运用随机森林算法建立了预测模型,并用实仓实验数据验证模型的有效性,真实值与预测值的对比表明构建的随机森林模型预测精度较高。为了进一步说明随机森林模型的准确性和可靠性,将预测结果与支持向量机和BP神经网络模型对比。结果显示,随机森林预测模型的误差最小,回归拟合效果最优,可以应用于粮堆机械通风温度的预测。在此基础上,计算出了易调节因素的变化率与粮堆平均温度变化率之间的定量关系,以及粮堆平均温度达到低温条件的临界点集合,为科学地判断粮堆通风时机和温度的控制提供参考。(本文来源于《河南工业大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

### 通风控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据铁路站房高大空间的特征并结合工程实际情况,对某高铁站进行了空调、通风及控制系统设计。候车厅采用双侧喷口送风,双侧下部回风;其他办公用房等采用多联机+全热交换机空调系统;各防烟分区排烟量符合规范规定,并对空调、风机的控制系统进行设定以期满足规范的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 通风控制论文参考文献

[1].聂贵亮.井下智能通风控制系统优化研究[J].能源与节能.2019

[2].潘秋浩,朱明明.某高铁站空调通风及控制系统设计[J].洁净与空调技术.2019

[3].曾石发,田源,唐莎,邓涛.城市慢行隧道运营通风控制标准研究[J].公路交通科技.2019

[4].邓子明.关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考[J].河北农机.2019

[5].伍发元,徐强,肖程辉,汤锦慧.城区箱式变压器通风降噪分析及控制[C].2019年江西省电机工程学会年会论文集.2019

[6].高俊奇.煤矿通风安全控制中的影响因素分析[J].石化技术.2019

[7].杜锋.基于PLC的矿井通风控制系统设计[J].煤矿机械.2019

[8].徐新华.武汉某地铁站通风空调控制系统升级节能改造分析[J].暖通空调.2019

[9].高春雪,韦卜方,刘秋新,杨树,朱傲.诱导通风系统控制焊接烟尘的研究[J].工业安全与环保.2019

[10].韩建军,南少伟,李建平,郭呈周.基于随机森林算法的粮堆机械通风温度预测及控制研究[J].河南工业大学学报(自然科学版).2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aab1ebd11d7ccb4130ceefa9.html