# 机匣螺栓连接分区域薄层单元建模方法

### 论文摘要

机匣连接的螺栓预紧力大小对其动力学特性影响较大。为更准确反映其接触刚度随预紧力的变化情况,采用分区域薄层单元方法代替螺栓连接部分,并基于螺栓连接超模型刚度理论、赫兹接触理论以及M-B分形模型,推导出不同螺栓预紧力下分区域薄层单元的弹性模量,模拟机匣连接部分的轴向接触刚度,给出螺栓连接机匣简化建模方法。并以1个螺栓连接试验机匣为例,对比在不同螺栓预紧力下机匣仿真频率与模态试验频率,最大误差仅为2.83%。结果表明:分区域薄层单元建模方法能够有效地对不同预紧力下的螺栓连接机匣进行简化建模。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 分区域薄层单元建模方法

- 1.1 分区域薄层单元

- 1.2 薄层单元轴向总刚度

- 1.3 法兰区域刚度

- 1.3.1 赫兹接触理论

- 1.3.2 M-B分形模型

- 1.4 分区域薄层单元弹性模量

- 2 螺栓连接机匣试验

- 2.1 机匣静力学分析

- 2.2 螺栓连接机匣简化

- 2.3螺栓机匣试验测试

- 2.4 结果对比

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王攀,臧朝平

关键词: 机匣,螺栓预紧力,分区域薄层单元,赫兹接触理论,分形模型

来源: 航空发动机 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业,航空航天科学与工程

单位: 南京航空航天大学能源与动力学院

分类号: TH131.3;V263

DOI: 10.13477/j.cnki.aeroengine.2019.02.002

页码: 7-12

总页数: 6

文件大小: 1871K

下载量: 121

### 相关论文文献

- [1].涡轮后机匣支点弹性支承结构优化研究[J]. 航空科学技术 2019(10)

- [2].某型单转子涡轮喷气式发动机后机匣车架设计[J]. 科技风 2020(03)

- [3].某延伸机匣机械加工工艺研究[J]. 科技风 2020(07)

- [4].薄壁变形机匣件限位检测机理分析与预测[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(03)

- [5].基于有限元法的薄壁变形机匣件限位检测方法研究[J]. 机床与液压 2020(09)

- [6].飞机发动机机匣成型过程中形变分析[J]. 中国科技信息 2020(16)

- [7].某型发动机涡轮机匣焊接接头裂纹分析及改进[J]. 中国新技术新产品 2020(10)

- [8].薄壁机匣发动机轴承位置不平衡响应矢量逆推方法[J]. 振动与冲击 2020(16)

- [9].基于打靶试验的风扇机匣包容能力评估方法[J]. 航空发动机 2019(01)

- [10].概率神经网络用于机匣振动故障诊断[J]. 机械科学与技术 2016(12)

- [11].基于响应面法的薄壁机匣加筋肋优化设计[J]. 机械设计与制造 2017(01)

- [12].航空发动机附件机匣结构设计方法研究[J]. 机械传动 2017(03)

- [13].航空发动机机匣类零件的变形控制研究[J]. 中国新技术新产品 2017(12)

- [14].某型发动机外置机匣振动偏大原因分析与措施[J]. 机械工程师 2017(07)

- [15].机匣螺栓连接结构分析及参数优化程序开发[J]. 强度与环境 2017(03)

- [16].某低压机匣变形控制[J]. 中国新技术新产品 2017(18)

- [17].附件机匣热平衡温度研究[J]. 机械 2017(08)

- [18].基于热网络法的附件机匣热平衡研究[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [19].中介机匣典型故障排除及深度修理[J]. 航空发动机 2014(06)

- [20].大客发动机涡轮后机匣射线检测工艺及工装试验[J]. 无损检测 2015(09)

- [21].美国LANTAC公司RAVEN步枪[J]. 轻兵器 2016(22)

- [22].发动机中焊接类机匣焊接的裂纹控制[J]. 中国新技术新产品 2013(22)

- [23].出口封严机匣的加工技术[J]. 内燃机与配件 2020(22)

- [24].基于惯性释放的航空发动机中介机匣有限元分析[J]. 现代制造技术与装备 2020(10)

- [25].自循环机匣对高速离心叶轮性能及稳定性影响的研究[J]. 风机技术 2019(06)

- [26].机匣型面电解加工工艺及应用[J]. 电加工与模具 2020(02)

- [27].航空发动机风扇机匣修理技术研究[J]. 科技创新导报 2020(10)

- [28].中介机匣可调放气活门结构变化影响[J]. 节能技术 2020(02)

- [29].提高某型号附件机匣精密孔合格率[J]. 四川水泥 2019(08)

- [30].大径向落差长度比中介机匣气动特性研究[J]. 推进技术 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aab5bcd4977a5322576133d0.html