# 喷气燃料加氢装置器外再生FH-40 B催化剂的工业应用

### 论文摘要

在中化泉州石化有限公司1.75 Mt/a喷气燃料加氢装置上考察了器外再生FH-40 B催化剂的工业应用情况。结果表明:FH-40 B催化剂经器外再生后,其孔体积、比表面积、压碎强度、硫含量和碳含量等指标恢复较好,满足催化剂再生协议要求;在装置进料量为208.8 t/h,反应器入口温度和压力分别为275.3℃,1.809 MPa的操作条件下,喷气燃料产品含硫醇硫量和含总硫量分别为4,870μg/g,其他指标均满足GB 6537—2006标准要求;装置运行210 d,催化剂的床层压力降增加约24 kPa,再生催化剂失活速率为0.114 kPa/d。

### 论文目录

- 1 工业装置

- 1.1 催化剂性质

- 1.2 催化剂装填

- 2 工业应用

- 2.1 原料性质

- 2.2 操作参数

- 2.3 产品性质

- 2.4 物料平衡

- 2.5 催化剂稳定性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李建国

关键词: 喷气燃料,加氢催化剂,器外再生,硫含量,硫醇硫含量,催化剂失活

来源: 石化技术与应用 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 中化泉州石化有限公司

分类号: TE624.93

页码: 134-137

总页数: 4

文件大小: 209K

下载量: 34

### 相关论文文献

- [1].3号喷气燃料阿贝尔闭口闪点测量不确定度的评定[J]. 辽宁化工 2019(12)

- [2].喷气燃料颜色衰减原因分析及对策研究[J]. 中国储运 2020(02)

- [3].国内外喷气燃料润滑改进剂综述[J]. 合成润滑材料 2020(02)

- [4].我国1号、2号、3号喷气燃料标准的制修订变化[J]. 石油商技 2018(06)

- [5].3号喷气燃料标准军用指标和民用指标的区别[J]. 化工时刊 2019(04)

- [6].枝孢霉菌生长规律及对喷气燃料性质的影响[J]. 石油炼制与化工 2019(05)

- [7].3号喷气燃料银片腐蚀问题研究[J]. 石化技术 2019(06)

- [8].煤油和喷气燃料烟点测定法影响因素分析[J]. 化工自动化及仪表 2019(11)

- [9].3号喷气燃料国家标准修订内容解读[J]. 山东化工 2019(17)

- [10].煤基费-托喷气燃料的研发现状及展望[J]. 炼油技术与工程 2017(11)

- [11].喷气燃料中的水分溶解研究[J]. 当代化工 2018(04)

- [12].喷气燃料简介[J]. 云南化工 2018(02)

- [13].由生物质合成高密度喷气燃料[J]. 化学进展 2018(09)

- [14].进口喷气燃料质量问题及处理方案探讨[J]. 民航管理 2015(04)

- [15].影响3号喷气燃料质量稳定的要因分析及对策[J]. 石化技术 2016(11)

- [16].中国石化上海高桥分公司新型脱硫剂工业试验取得成功[J]. 石油炼制与化工 2017(02)

- [17].Virgin Atlantic公司将测试从炼钢厂废气生产的喷气燃料[J]. 石油炼制与化工 2017(02)

- [18].浅谈3号喷气燃料成品质量管控的要点[J]. 石化技术 2016(10)

- [19].华盛顿州立大学探索从木质素制取生物基喷气燃料的市场潜力[J]. 石油炼制与化工 2017(03)

- [20].3号喷气燃料仪器选型及检验质量控制关键点分析[J]. 石化技术 2017(10)

- [21].生物喷气燃料的颗粒物排放较常规喷气燃料低50%[J]. 石油炼制与化工 2016(04)

- [22].3号喷气燃料存储的标准化监控研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(15)

- [23].喷气燃料加氢腐蚀原因分析及应对措施[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(05)

- [24].煤基喷气燃料研究现状及展望[J]. 洁净煤技术 2015(05)

- [25].浅谈生产3号喷气燃料质量管控的关键点[J]. 标准科学 2015(08)

- [26].四常一线经加氢精制生产3号喷气燃料出现的问题探讨[J]. 中国储运 2015(09)

- [27].3号喷气燃料运输过程中电导率变化研究[J]. 润滑油与燃料 2010(06)

- [28].美军航空涡轮燃料托源及对我国发展替代喷气燃料的启发[J]. 润滑油与燃料 2016(03)

- [29].多产喷气燃料加氢裂化工艺技术研究[J]. 炼油技术与工程 2019(02)

- [30].喷气燃料冰点试验出现悬浮物的探讨[J]. 石油炼制与化工 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aad3530d99604c6583a7524d.html