# 万年矿选煤厂改善煤泥水沉降效果的研究与应用

### 论文摘要

针对万年矿选煤厂煤泥水沉降效果差、煤泥水处理系统影响正常生产的问题,进行了实验室研究和现场改造,通过调整药剂制度、改变尾煤压滤机入料粒度、增加设备、提高尾煤脱水处理能力等方法,改善了煤泥水沉降效果,提高了尾煤压滤效率,实现了洗煤的良性循环。

### 论文目录

- 1 煤泥水沉降试验

- 1.1 煤泥水粒度组成分析

- 1.2 沉降试验过程

- 1.2.1 试验准备

- 1.2.2 沉降试验

- （1）单独使用絮凝剂进行试验。

- （2）凝聚剂的选择。

- 1.3 试验总结

- 2 选煤厂煤泥水系统改造

- 2.1 药剂添加制度

- 2.2 煤泥水粒度组成改善

- 2.3 加强尾煤压滤车间的管理

- 2.4 提高煤泥脱水环节的处理能力

- 2.5 改造效果

- 3 总 结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋拥强,李甜甜,李鹏

关键词: 选煤厂,煤泥水处理,粒度组成,药剂制度,压滤效率

来源: 煤炭加工与综合利用 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 峰峰集团有限公司邯郸洗选厂

分类号: TD94

DOI: 10.16200/j.cnki.11-2627/td.2019.9.004

页码: 13-15

总页数: 3

文件大小: 446K

下载量: 49

### 相关论文文献

- [1].选煤生产中煤泥水处理研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(24)

- [2].关于煤泥水处理技术研究现状的初步探索[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(03)

- [3].煤泥水处理系统优化设计及实践[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版) 2019(03)

- [4].煤泥水处理技术研究现状及发展趋势[J]. 选煤技术 2018(03)

- [5].浅谈选煤厂煤泥水处理技术[J]. 能源与节能 2017(09)

- [6].关于煤泥水处理对洗煤生产的作用探析[J]. 机械管理开发 2016(07)

- [7].选煤生产中煤泥水处理研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(08)

- [8].同忻选煤厂煤泥水处理工艺优化[J]. 同煤科技 2020(04)

- [9].我国选煤厂煤泥水处理技术现状与发展方向[J]. 山东煤炭科技 2018(02)

- [10].煤泥水沉降特性试验研究[J]. 洁净煤技术 2018(03)

- [11].煤泥水处理技术现状及发展刍议[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(19)

- [12].选煤厂煤泥水处理系统工艺流程的改造与优化的研究[J]. 科技创新与应用 2017(24)

- [13].多功能煤泥水处理池流场模拟[J]. 矿山机械 2014(12)

- [14].煤泥水处理技术的成因分析与研究现状[J]. 中国新技术新产品 2012(05)

- [15].煤泥水处理技术研究现状及发展趋势[J]. 选煤技术 2018(05)

- [16].选煤厂煤泥水处理用砂水分离器优化设计[J]. 机械工程与自动化 2019(01)

- [17].孙村煤矿选煤厂煤泥水沉降特性研究[J]. 选煤技术 2019(03)

- [18].选煤厂极细煤泥水单一药剂沉降试验[J]. 煤炭与化工 2018(06)

- [19].离子特性对煤泥水凝聚过程的影响[J]. 矿产综合利用 2018(05)

- [20].洗煤厂煤泥水处理技术改造与实践[J]. 内蒙古煤炭经济 2014(05)

- [21].在煤泥水处理中絮凝剂的应用及发展方向[J]. 科技创新导报 2011(34)

- [22].我国选煤厂煤泥水处理技术现状与发展趋向分析[J]. 装备制造 2010(01)

- [23].选煤厂煤泥水处理系统优化设计[J]. 煤炭工程 2019(S2)

- [24].药剂选型对煤泥水沉降性能的影响[J]. 洁净煤技术 2018(S2)

- [25].我国选煤厂煤泥水处理技术现状与发展方向[J]. 工程建设与设计 2019(11)

- [26].煤泥水澄清循环新技术综述[J]. 资源信息与工程 2019(04)

- [27].对煤泥水处理技术现状的综述[J]. 科技信息 2010(12)

- [28].煤泥水处理新技术及发展趋势分析[J]. 资源节约与环保 2019(01)

- [29].选煤厂难沉降煤泥水原因分析及对策[J]. 洁净煤技术 2018(03)

- [30].煤泥水中矿物颗粒界面调控研究现状[J]. 科技视界 2017(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aaf0c7eea73230ed646d6838.html