# 刍议水文地质工程中地质环境的影响

怒江州自然资源和规划局云南怒江673100

摘要：水文地质监测与勘查工作的开展，往往与地质环境有着密切的关系；可见，地质环境对于水文情况也会产生一定的影响。深入了解地质环境特征，往往会对水文地质监测与勘查工作提供宝贵的资料，并为建筑工程设计与施工提供具有借鉴参考意义的基础数据。所以，本文针对水文地质工程中地质环境所带来的影响进行了简要的分析，并提出了几点建议，供各位参考借鉴。

关键词：水文地质工程；地质环境；勘查；影响

地质结构往往影响地表水与地下水的分布情况，同时也影响着水中各种物质的含量，可见地质环境对于水文地质工程有着显著的影响，并直接决定着工程的复杂程度。所以，在开展水文地质工程之前，应该对项目所在地的地质环境进行详细的勘察，从根本上明确工程建设要点，这样才能明确影响水文地质工程开展的主要原因，并及时采取相应的措施，抵御有可能发生的风险。

一、研究地质环境对水文地质工程的意义

不同的地质环境能够承受的工程结构有着明显的区别，所以需要采用不同的设计方案。技术人员通过对项目所在地的地质环境进行勘测，能够确定地下水文条件，并以水文地质条件报告的形式展示项目所在地的水文地质环境，为后续判断当地自然条件情况提供依据，为工程设计提供参考资料，保证设计方案的科学性、合理性、安全性，并在最大程度上保护自然生态环境，减小工程施工对当地环境的破坏与影响，保证当地居民的用水安全。可见，研究地质环境对于水文地质工程的开展有着重要的意义，能够帮助设计人员预知项目建设过程中以及建成后即将面对的地质灾害，并针对相应的灾害选择合理的预防措施，从而起到保证相关人员生命财产安全的作用[1]。

很多企业在开展项目设计建设过程中，忽略了对水文地质环境的勘测与调查工作，仅仅是参考当地地质勘察部门发布的年鉴、其他项目的地质勘察报告的内容，缺少实地的调查和分析，导致设计施工方案难以符合实际的地质情况，从而对建筑业的稳定性产生不利影响。由于我国水资源利用与开发工作上所存在的问题，很多地区的水文地质情况都发生了明显的变化，老旧的地质资料已经很难满足项目设计施工的需求，很多企业和部门对于水文地质环境调查工作的轻视，也是导致项目建设施工过程中问题频发的主要原因。同时，对水文地质环境的轻视，也在很大程度上影响了工程结构的稳定性，导致建筑物本身的使用寿命受到影响，致使各方合法利益受到影响[2]。

二、地质环境对我国水文地质工程的影响

（一）地下水对水文地质环境产生的影响

一般来说，降水量的变化直接会影响当地下水位的变化；地下水位的变化将直接影响岩土体结构的稳定性，另外岩土体结构的类型也决定着地质结构承压能力的大小。如果岩土体结构较为松散，则很难承受地下水位变化导致的岩土体承压力的变化，如果在这种地质条件上开展水文地质工程，往往会导致垮塌等问题的出现。即使地质结构稳定，地下水位的变化也会导致地质结构应力情况的变化，从而影响地质结构以及工程整体的稳定性。所以，地下水的变化情况以及地质结构稳定性产生一定的影响。但是目前仍然有很多企业和部门在项目实施过程中，忽视了地下水对水文地质环境产生的影响，导致项目施工过程中地下水外涌事件频发[3]。

（二）具有腐蚀性的地下水对水文工程的影响

由于地质环境的不同，岩石土体中含有的物质也有很大差别，所以不同区域的地下水中含有的物质类型是不同的，因此也不乏具有腐蚀性的地下水存在。如果水文工程的地基长期被含有腐蚀性的地下水浸泡，往往会影响地基的整体结构，为整体工程的稳定性造成不利的影响，并为工程运营期埋下巨大的安全隐患，进而导致难以挽回的损失。

三、水文地质工程中开展地质环境勘察的方法

随着技术的发展，很多先进的地质环境勘察方法已经应用到水文地质工作中去，并且能够对地质环境进行准确的分析与勘察，同时能够掌握项目所在地地下水变化情况以及地下水中各种物质的含量，对于土质以及岩石结构的分布情况也能做出准确的分析。技术人员可以通过分析当地地下水水位随气候、节气变化情况以及地质结构承压能力，来确定水文地质工程的选址方案与设计方案，提高工程整体的稳定性与安全性。目前水文地质工程中开展地质环境勘察的方法主要有以下几点：

（一）提前做好勘察准备工作

虽然地质环境以及水文环境是处于变化的状态，但是过往的地质勘察资料仍然能够给水文地质工作人员提供一定的借鉴意义。技术人员可以依据过往的地质资料制定科学完善的勘察计划，选择合适的勘测方法及勘测设备，提高勘测工作的质量、效率以及准确性。对于勘测工作中有可能出现的问题也可以进行预估和分析，保证勘察计划的可行性。对于地质环境复杂的区域，还应该加强安全工作的准备，保证勘察人员的安全，提高勘测工作的安全性[4]。

（二）绘制科学规范的水文地质图

在勘察过程中，应该全面收集项目所在地历年来的水文地质资料，并据此绘制出同比例的地形地质图，作为地质环境勘察地图；在图中应该清晰体现出调查区域内水文地质条件观察路线，并详细记录各个观测点的地质构造、地势地貌、水文现象，也需要查清各个区域地下水分布及补给情况。主要观测点应该有所处区域的地貌部位以及海拔高程、分水岭高度及现状、水系平面分布特征、地势高差等形态分布特征，技术人员要根据这些特征分析其形成原因，并将这些内容绘制在水文地质图中，将形成原因及分析过程体现在地质环境勘测报告中。

（三）工程区域地质测绘

工程区域地质测绘工作应该与水文地质测绘工作同时进行。在地质测绘过程中，应该详细了解区域内地质岩组，并对软弱夹层的性质、分布进行详细调查；对当地主要岩石的风化特征、自然斜坡、人工边坡进行实地调查，确定边坡的坡面形态、边坡坡高以及岩体结构关系。勘察人员还应该对地下水含水层、隔水层基础界面的特性进行勘察，确定区域内涉及到的工程地质问题，明确变形破坏与不同地质结构面之间的关系[5]。

（四）积极采用先进勘测手段，优化水文地质工程技术理念

目前，我国地质勘察技术已经有了长足的进步，并且很多成熟的新型技术已经为水文地质工程提供了准确的地质勘测资料，同时也提高了地质勘测工作的质量与效率。先进的水文地质工程技术理念，也在很大程度上促进了工作制度的完善以及施工技术的发展，所以技术人员更应该主动优化水文地质工程技术理念，通过提升自身技术水平的方式降低地质环境对工程本身的不利影响，并提出更为有效的技术方案，推动水文地址工程的发展和前进。

四、总结

随着工程技术的不断发展，以及工程设计施工理念的不断进步，人们越来越清楚地质环境对水文地质工程带来的影响。所以，我们更应该通过提前做好勘察准备工作；绘制科学规范的水文地质图；进行工程区域地质测绘；积极采用先进勘测手段，优化水文地质工程技术理念等方法了解项目所在地的地质环境，为后续的工程设计与施工工作的开展提供准确的参考资料。

参考文献：

[1]姚磊博.水文地质工程中地质环境的影响[J].世界有色金属,2018(08):222-223.

[2]李海翔,许强.工程地质勘查中的水文地质环境问题探讨[J].环境与发展,2017,29(06):242+244.

[3]王廷文.浅析测井在水文地质工程地质环境地质工作中的应用[J].低碳世界,2017(19):34-35.

[4]赖安超,舒珩.水文地质工程地质环境地质的科技发展趋势分析[J].数码设计,2017,6(10):82.

[5]钟名星,许小燕,李志杰.浅议水文地质工程中地质环境的影响[J].能源与节能,2016(11):124-125.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/abb987bb54b2f808c2de4401.html