# PBT/PC/GNP复合材料导电导热性能的温度依赖性

### 论文摘要

以聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）和聚碳酸酯（PC）共混物为基体,石墨纳米片（GNP）为导电导热填料,通过熔融共混法制备复合材料,考察了填料含量和温度对复合材料导电、导热性能的影响。结果表明,随着GNP含量的增加,PBT/PC/GNP复合材料的导电、导热性能提高。当GNP体积含量为3%时,发生逾渗现象,复合材料体积电阻率从1.26×1016Ω·cm降低到1.16×1010Ω·cm,降低了6个数量级;当GNP体积含量为10%时,复合材料的体积电阻率仅为16Ω·cm,达到半导体水平;此时,复合材料的导热系数为0.99 W/（m·K）,较PBT/PC提高了294%。PBT/PC/GNP复合材料呈现正温度效应,其体积电阻率随温度升高而缓慢增加,并在PBT熔点附近发生突变,随着GNP含量增多,其正温度效应降低。随着温度的升高,复合材料的比热升高、热扩散系数下降,而导热系数变化不大。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原材料

- 1.2 仪器及设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 导电性能

- （1）填料含量对复合材料电性能的影响。

- （2）温度对复合材料电性能的影响。

- 2.2 导热性能

- （1）GNP含量对复合材料导热性能的影响。

- （2）温度对复合材料导热性能的影响。

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张一铭,郑小磊,温变英

关键词: 聚对苯二甲酸丁二酯,聚碳酸酯,石墨纳米片,温度,体积电阻率,导热系数

来源: 工程塑料应用 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 北京工商大学材料与机械工程学院

基金: 北京工商大学新型功能材料创新团队项目,北京工商大学2019年研究生科研能力提升计划项目

分类号: TB332

页码: 18-23

总页数: 6

文件大小: 1856K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].高体积电阻率密封条的配方设计和生产工艺[J]. 中国橡胶 2020(08)

- [2].运行复合绝缘子材料的体积电阻率-温度特性研究[J]. 电工技术学报 2014(10)

- [3].三电极法测量体积电阻率的误差分析与修正[J]. 绝缘材料 2019(04)

- [4].碳纤维束丝体积电阻率测试方法的研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].基于DOE的铜杆产品体积电阻率合格率改进[J]. 现代经济信息 2013(13)

- [6].变压器油纸绝缘体积电阻率与酸值及聚合度的相关性研究[J]. 变压器 2010(06)

- [7].基于单片机的电力用油体积电阻率检测系统研究[J]. 科学技术创新 2019(22)

- [8].PCL/CNTs复合材料的性能[J]. 工程塑料应用 2017(10)

- [9].三元氯醋树脂/环氧基导电油墨的制备及性能[J]. 复合材料学报 2016(09)

- [10].聚乙烯树脂体积电阻率测量不确定度的评定[J]. 当代化工 2019(07)

- [11].高性能导电胶研究新进展[J]. 中国胶粘剂 2016(04)

- [12].某变电站110kV#1主变整体绝缘性能下降处理[J]. 电子技术与软件工程 2018(08)

- [13].碳纳米管含量对线性低密度聚乙烯复合材料组织和性能的影响[J]. 热处理 2017(04)

- [14].提高导电胶性能的研究进展[J]. 中国胶粘剂 2011(09)

- [15].中间相碳微球/氰酸酯树脂复合材料的导电导热性能[J]. 复合材料学报 2019(03)

- [16].硒掺杂对碳纤维/环氧树脂复合材料导电性能及机敏性的影响[J]. 塑料工业 2017(09)

- [17].结晶度和pH值对PVDF/PET/CB/GR复合材料体积电阻率的影响[J]. 塑料工业 2013(07)

- [18].新型导电粘合剂改性技术研究进展[J]. 当代化工研究 2017(01)

- [19].汽轮机抗燃油体积电阻率及酸值超标原因分析与治理[J]. 硅谷 2012(19)

- [20].CB在PET-PE复合材料中的选择分散及电性能[J]. 功能高分子学报 2009(04)

- [21].SiO_2@MWNTs的制备及SiO_2@MWNTs/EP复合材料电性能的研究[J]. 绝缘材料 2016(11)

- [22].高Bi_2O_3含量对低熔点电子玻璃结构和绝缘性能的影响[J]. 材料导报 2008(S3)

- [23].半导电屏蔽材料体积电阻率对聚乙烯空间电荷特性的影响[J]. 高电压技术 2019(05)

- [24].绝缘纸厚度对油纸绝缘电气特性的影响[J]. 高电压技术 2015(09)

- [25].碳酸钙对炭黑/环氧树脂复合材料电性能的影响[J]. 航空材料学报 2013(05)

- [26].镀镍碳纤维屏蔽纸性能的研究[J]. 中国造纸 2009(03)

- [27].促进剂在导电胶中的作用研究[J]. 中国胶粘剂 2009(12)

- [28].关于抗燃油泡沫特性超标等问题的探究[J]. 产业科技创新 2020(08)

- [29].A-92黑瓷配方的研制[J]. 陶瓷 2013(09)

- [30].导热LLDPE/SiC复合材料的性能研究[J]. 化工新型材料 2010(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/abcd4909170345de80d4e8a5.html