# 浅谈官寨村小黑箐灌渠项目工程设计

【关键词】灌溉渠道布置渠道设计

一、项目概况

官寨村小黑箐灌溉渠道工程建设项目位于丘北县官寨乡官寨村委会官寨村上游，距丘北县城48公里，东经104º03′28″，北纬24º17′21″，海拨1278m。项目区主要种植水稻、玉米、小麦、烤烟、蔬菜、油菜等作物。原有灌溉系统包括拦河取水闸一座，配套有左渠和右渠，均为土渠，该项目只作右渠防渗处理，右渠控制灌溉龙河、云河、官寨三个自然村460户的基本农田，灌溉面积1200亩。渠长为3.6km，由于都是土渠，加之年久失修，部分渠段发生垮塌、淤积和渗漏十分严重，灌溉面积逐年减少。

项目区由官寨乡水务站进行勘测设计。项目设计灌溉面积1200亩，水源为官寨河，主要建设内容为拦河坝下游右渠三面光防渗改造，渠道长3.6km。

二、渠道布置及衬砌材料选择

1、渠道布置

本项目灌区位于官寨村小黑箐拦河坝下游，属于河谷槽区,地形比较复杂，岗冲交错，起伏剧烈，坡度较陡，比降较大，位置较高。因此，布置时在灌区的较高地带，以便自流控制较大的灌溉面积。

2、衬砌材料选择

项目区衬砌防渗材料主要有：砼现浇、砖砌体、浆砌石等，通过衬砌防渗材料几种比较以及工程类比法，该渠道防渗项目工程采用目前深受国内外灌区青睐的现浇混凝土衬砌护面的方法。这种防渗形式不仅施工简单、造型美观、造价低，而且防渗固坡、节水效果好，无需特别的管理养护，经久耐用。它不但提高了渠道的过水能力、挟砂能力和抗冲能力，而且节省了渠道历年来除障清淤等繁重的维修养护费用。混凝土衬砌防渗便于管理养护、经久耐用、降低了灌水成本。渠道渗漏对地下水补给的减少，对控制沿渠地下水位和防止渠道两边耕地盐碱化起到了很好的防治作用。渠道侧墙采用C15砼浇筑，厚度为0.15m，渠道底板铺设0.1m厚的碎石，然后采用C15砼现浇，厚度为0.1m，过水断面内侧采用M10水泥砂浆抹面。

三、渠道设计

1、设计流量确定

项目区内新建渠道，断面过流量均小于5m3/s，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99）的有关规定，属5级建筑物，灌溉设计保证率为P=75%～85%，结合灌区实际情况，灌溉设计保证率取P=75%。渠系利用系数为0.85，田间水利用系数为0.95。

2、渠道纵横断面设计

（1）纵断面设计。纵断面设计的任务是根据灌溉水位要求确定渠道的空间位置，先确定不同桩号处的设计水位高程，再根据设计水位确定渠底高程、堤顶高程、最小水位等。

本项目的纵断面设计是根据地形、地质条件，按实测的地形资料，结合渠道现状情况进行设计的。由于项目区位于河谷槽区，地形比较陡，在设计时，一是保证设计的断面能够输送设计流量和加大流量,尽可能保证渠道有足够的水位高度，以满足灌区实现自流灌溉；设计的断面渠床稳定，不冲涮，不淤积，不塌坡；渠道在设计条件下工作时，不发生冲刷和淤积，或在一定时期内冲淤平衡。二是考虑挖填平衡，要求渠床基本为挖方渠床，在确保渠床稳定的情况下，尽量避免填方和避免深挖，同时确保工程安全可靠，并考虑综合利用。

（2）、横断面设计。渠道横断面尺寸是根据渠道设计流量通过水力计算加以确定。渠道断面过于窄深，容易产生冲刷；过于宽浅，又容易淤积，都会使渠床变形。稳定断面的宽深比应满足渠道不冲、不淤要求，它与渠道流量、水流含沙情况、渠道比降等因素有关。

四、结束语

本设计省略了渠系建筑物设计的内容，同时对部分内容的设计仅阐述了其设计的重要性、必要性、设计的目的和计算方法步骤，对于具体计算过程则进行了适当的简化。总之，通过本次设计，使我对灌溉渠道工程设计的内容、步骤和方法有了一个全面的、系统的、清楚的认识，这些对于个人专业理论水平的提高有很大的帮助，同时对个人今后在工作实践经验和工作能力水平有很大的促进。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac0117c492b464979ead2c13.html