# CdSxSe1-x/ZnS（核/壳）量子点的光致荧光寿命

### 论文摘要

采用紫外-可见-近红外分光光度计和稳态/瞬态荧光光谱仪,分别测量了离散在水溶液中的CdSxSe1-x/ZnS量子点的吸收-辐射荧光谱以及及荧光强度随时间的变化,得到了荧光寿命随粒径、x和温度的变化。荧光寿命主要取决于量子点带间的直接跃迁,缺陷态间接跃迁的影响为次。得到了荧光峰值波长和荧光寿命随粒径、x变化的经验公式。结果表明:荧光寿命随粒径增大而增大,随S组分增加而减小,且对温度的变化不敏感;当量子点粒径为4.06～9.22 nm、x为9.45～0.366、温度为15～55℃时,荧光寿命为2.51～3.22μs。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 样品配制与测量

- 2.1 样品配制

- 2.2 样品测量

- 3 结果与讨论

- 3.1 TEM结果与分析

- 3.2 吸收与荧光发射谱

- 3.2.1 吸收谱

- 3.2.2 荧光发射谱

- 3.3 荧光寿命

- 3.3.1 荧光寿命随粒径的变化

- 3.3.2 荧光寿命随x的变化

- 3.3.3 荧光寿命随温度的变化

- 3.4 误差分析

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 程成,邓徐俊

关键词: 光谱学,量子点,荧光寿命,光致荧光光谱,粒径,元素组分,温度

来源: 光学学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 浙江工业大学光电子智能化技术研究所

基金: 国家自然科学基金(61474100)

分类号: O657.3

页码: 389-396

总页数: 8

文件大小: 1287K

下载量: 195

### 相关论文文献

- [1].碳量子点的抑菌性能研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].氮掺杂黄色碳荧光量子点的制备与表征[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [3].碳量子点/壳聚糖涂膜剂在芒果保鲜中的应用[J]. 食品与发酵工业 2019(22)

- [4].氧化物薄膜抑制量子点的光衰性能[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [5].谷胱甘肽碲化镉量子点的合成及痕量铅离子检测[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].量子点背光技术的研究进展[J]. 中国光学 2020(01)

- [7].基于量子点接触的开放双量子点系统电子转移特性[J]. 物理学报 2020(04)

- [8].氧化锡量子点的合成及对抗坏血酸的灵敏传感研究[J]. 发光学报 2019(12)

- [9].基于碳量子点荧光恢复检测牛奶中多巴胺残留[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [10].含镉量子点的毒性研究进展[J]. 中国细胞生物学学报 2020(01)

- [11].碳量子点/银复合材料的制备及其在溴氰菊酯检测中的应用[J]. 分析科学学报 2020(01)

- [12].基于煤基碳量子点检测氨苄青霉素[J]. 化学研究与应用 2020(03)

- [13].碳量子点/壳聚糖复合物的制备及用于槲皮素检测[J]. 分析试验室 2020(04)

- [14].碳量子点的制备方法与性质研究[J]. 化工管理 2020(12)

- [15].脑靶向硫化银量子点的构建及体外跨血脑屏障作用[J]. 温州医科大学学报 2020(03)

- [16].二维T型三终端量子点阵列的量子输运[J]. 量子电子学报 2020(03)

- [17].南航团队在硼量子点实验研究中取得新进展[J]. 电子世界 2020(09)

- [18].银掺杂铜铟硒量子点的制备以及光学性能研究[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [19].面向旋转部件监测的耐高温量子点传感器研究[J]. 机械工程学报 2020(10)

- [20].量子点显示：让“视界”更精彩[J]. 新材料产业 2020(02)

- [21].量子点显示及其制造技术研究综述[J]. 科技创业月刊 2020(06)

- [22].荧光硅量子点作为叶面光肥提高生菜对光能利用率的机理研究[J]. 发光学报 2020(07)

- [23].巯基乙胺为稳定剂制备水溶性荧光量子点的合成探究[J]. 山东化工 2020(08)

- [24].碳量子点在肿瘤治疗中的应用[J]. 中国医药导报 2020(13)

- [25].以污泥为基质的碳量子点的制备及表征[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [26].一种新型量子点胶束的制备及其细胞成像研究[J]. 中南药学 2020(07)

- [27].碳量子点在重金属离子检测中的应用专利技术综述[J]. 河南科技 2020(09)

- [28].超稳定的碲掺杂碳量子点在细胞保护和光动力学治疗中的应用（英文）[J]. Science Bulletin 2020(18)

- [29].近红外量子点：小粒子，大能量[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [30].引入前沿科学 培养化学核心素养——以“碳量子点的制备”综合实验设计为例[J]. 化学教育(中英文) 2020(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac0df6390b05f8c17c1ee0f9.html