# 太阳能电池用FTO/NTO复合薄膜的研究

### 论文摘要

采用磁控溅射法在玻璃衬底上制备了FTO/NTO复合薄膜.通过紫外可见光谱（UV-vis）、双电测四探针仪和电化学工作站对薄膜的光电性能进行表征,测量并分析了NTO阻挡层（兼作传输层）厚度改变对FTO/NTO复合薄膜组装器件光电性能的影响.实验结果表明:阻挡层厚度的变化能改变光生载流子的寿命,当NTO薄膜厚度为90 nm时,光生载流子寿命最高,阻挡层抑制光生载流子复合的效果最好; FTO/NTO复合薄膜的可见光透过率可达84%以上,同时能满足正向电子传输的导电要求.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 薄膜材料制备

- 1.2 薄膜表征测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 紫外可见透射光谱

- 2.2 阻挡层 （传输层）

- 2.3 光电流和载流子寿命

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 辛荣生,林钰,李慧灵,苏雷生

关键词: 磁控溅射,复合薄膜,薄膜厚度,阻挡层,光电性能

来源: 河南教育学院学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备,电力工业

单位: 郑州大学材料科学与工程学院,河南财政金融学院(龙子湖校区)化学与环境学院

基金: 河南省科技攻关项目(142102210068)

分类号: TB383.2;TM914.4

页码: 59-62

总页数: 4

文件大小: 485K

下载量: 313

### 相关论文文献

- [1].辛烯基琥珀酸淀粉酯/海藻酸钠复合薄膜的结构性质分析[J]. 现代食品科技 2020(03)

- [2].聚酰亚胺/二硼化钛复合薄膜的制备及性能研究[J]. 胶体与聚合物 2020(01)

- [3].锂离子电池硅-铝复合薄膜负极材料的研究[J]. 电源技术 2020(08)

- [4].中科院二硫化钼/类金刚石碳复合薄膜研究获系列进展[J]. 军民两用技术与产品 2017(11)

- [5].聚乙二醇改性聚乳酸/乙酰柠檬酸三丁酯复合薄膜的结构及性能[J]. 中国塑料 2018(07)

- [6].笼型倍半硅氧烷/聚酰亚胺复合薄膜的合成及性能[J]. 西南科技大学学报 2016(04)

- [7].滑石粉对聚酰亚胺/二氧化锆复合薄膜的影响[J]. 山东化工 2017(13)

- [8].聚乙烯醇/淀粉复合薄膜的制备与性能研究[J]. 塑料科技 2016(08)

- [9].二氧化钛/氧化锌复合薄膜的制备及生物相容性表征[J]. 稀有金属材料与工程 2014(S1)

- [10].聚酰亚胺/凹凸棒土复合薄膜的制备与性能研究[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [11].高导电纳米银/聚酰亚胺复合薄膜的制备及其性能研究[J]. 塑料工业 2013(12)

- [12].无铅多铁性复合薄膜材料的研究[J]. 材料导报 2013(23)

- [13].高导热氮化硼/芳纶沉析复合薄膜的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [14].二氧化钒复合薄膜太赫兹透射率模拟[J]. 电子元件与材料 2020(05)

- [15].尼龙1111/聚偏氟乙烯复合薄膜的压电及铁电性能[J]. 洛阳师范学院学报 2020(08)

- [16].吹膜法一次性成型定向交叉复合薄膜技术[J]. 塑料包装 2017(06)

- [17].施加偏压对采用等离子体辅助热丝化学气相沉积法在硬质合金上沉积金刚石/碳化硅/硅化钴复合薄膜的影响[J]. 集成技术 2017(01)

- [18].聚酰亚胺/酞菁铜复合薄膜的制备及性能表征[J]. 塑料工业 2017(06)

- [19].四苯基卟啉锌-单壁碳纳米管复合薄膜的制备与光电特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [20].受生物启发的三元柔性粘土片/聚乙烯醇/硅酸钙纳米纤维复合薄膜的组装及协同增强力学性能研究（英文）[J]. Science China Materials 2017(10)

- [21].真空蒸发制备的镁/铝复合薄膜及其抗氧化能力[J]. 电镀与涂饰 2016(04)

- [22].聚乙烯醇复合薄膜的抗紫外线性能[J]. 包装工程 2016(21)

- [23].复合薄膜摩擦学性能的实验研究[J]. 中国高新技术企业 2015(24)

- [24].化学还原法制备聚酰亚胺/银复合薄膜[J]. 高分子材料科学与工程 2013(06)

- [25].碳化钛/聚酰亚胺高介电复合薄膜的制备及性能研究[J]. 化学与黏合 2012(03)

- [26].聚酰亚胺/聚全氟乙丙烯复合薄膜的制备及性能表征[J]. 中国胶粘剂 2012(11)

- [27].磁控共溅射制备锆-硅-氮复合薄膜的显微组织与性能[J]. 机械工程材料 2008(09)

- [28].磁控溅射沉积抗氧化、长寿命二硫化钼基复合薄膜[J]. 摩擦学学报 2016(06)

- [29].碳纳米管/聚乙烯醇复合薄膜的制备及其性能研究[J]. 化学工程师 2017(07)

- [30].多巴胺/银/聚氨酯导电复合薄膜的制备[J]. 合成树脂及塑料 2016(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac214e3f440101da76488b2d.html