# 风力发电项目的施工特点及策略

（广西龙源风力发电有限公司广西省南宁市530028）

摘要：风力发电项目是能源结构中的一个重要组成部分，对于发电项目而言具有十分重要的意义。文章针对风力发电项目，分析了施工特点与策略，希望能够为今后风力发电施工项目提供有效的支持。

关键词：风力发电项目；施工特点；策略

近年来我国国民经济飞速发展，相关技术也在不断进步，这对于研究新能源利用奠定了扎实的基础。在此环境下，社会也对新能源的研发给予了重视。特别是风能这一可再生能源，加大对其研发力度也有利于提升电能供给。然而当前阶段，对于风力发电项目依然存在疑惑，进而导致实际施工效果无法发挥。基于此，了解风力发电项目特点，进行高品质施工十分重要。

1风力发电施工特点

1.1施工地点偏远

对于我国风力发电项目而言，主要集中在东南部区域、沿海地带以及东北、西北戈壁等地，这些区域虽然风能资源极为丰富，但是在交通上却存在着一定程度的缺陷，施工人员无法顺利进出，在物资运输方面也十分不利。

1.2机械转运与管理困难

因为风机尾流时常会互相影响，但是各风机水平距离依然需要高于塔高度的3-4倍左右，这样一来便使得风电场占地面积大，仅是中小型风电场，其占地面积就已经达到了几平方公里，且不提大型风电场。施工区域一旦扩大，便会为施工过程与管理带来问题[1]。除此之外，风电场内部的地形与地貌也会不断变化，如此也就为机械设备转运带来了难度。

1.3设备笨重，运输不便

随着近年来风电技术发展的影响，风机单机容量也在逐渐增大，现如今风电单机的主流机型已经成为10MW风机，相比较2000年的风机单机容量，已经实现了非常大的进步。但是风机单机容量的加大，随之而来的便是风力发电塔高度的增加，以及风力发电机重量和叶轮直径的加大。另外，实际运输时，风机相关部件也会面临超重与超长等问题，进而对吊装设备提出了更多严格的要求。

1.4设备频繁移动，施工环节重复

因为风机布置型式是带有独立性的，如此便会出现频繁移动、施工环节重复等现象，不管是基础阶段的开挖或定点，还是后来的风机调试与吊装等，都是需要一直对施工步骤与环节进行重复。

2风力发电施工策略

2.1选择合适的主吊机械型号

因为风机单机容量在不断加大，会直接造成风机各个重要部件重量加重，并且尺寸逐渐加大，必须要有大型的起重机方可完成起吊。再者风电场的地形、地貌十分复杂，且因为风电施工带有特殊性，能够与吊装机械相适应的多为自行式起重机，其中涵盖了履带式起重机与汽车式起重机等。

在选择吊装机械型号时，一般吊装过程中吊车的负荷率主要是额定负荷的85%左右，保证这一数值才能杜绝出现风机设备摆放位置超出设计最大半径问题，并且也能够有效面对并解决风载和风力吹动组件逐渐增加的动荷载问题，确保吊装安全性。

在选择时，一般是以履带式起重机和汽车式起重机为主，其中，履带式起重机的优势主要体现在以下几个方面：①履带支撑面积比较大，不会对地面产生很大的要求，在行走过程中也不会超出0.2MPa，且起重过程中也不会超出0.4MPa，能够轻松行驶在崎岖的松软地面[2]；②该起重机的机动性较强、转弯半径小，且起重能力较大，能够支持很高的起吊，工作能够快速完成。但是履带式起重机也有自身的缺陷，即运行速度慢，履带会对公路路面造成破坏，如果是长距离的转场，务必要将其拆卸之后方可进行运输，并且使用平板拖车将其运输至工作地点后再组装，基于此风电施工需要选择可以自行拆装的履带式起重机。而汽车式起重机其实是自行式起重机的一种，主要体现了灵活性、转场速度快等优势，能够在流动性较大且不固定的施工场所中加以运用，其缺点是无法自带负荷行驶，作业操作时务必要打支腿。

相比较而言，大吨位履带起重机能够达到汽车式起重机无法企及的臂长与起重力矩等优势，并且在作业幅度和带载行驶力等方面具有一定优势，能够进行高难度的自行拆装，将作业准备时间极大的缩短。与风电场施工特点相结合进行分析，如果施工程为大型、长期施工过程，对起重量和起升高度的要求都比较大，特别是对平地、滩涂等一些较为松软的地面而言，并不需要长距离的转运，所以运用履带起重机更具经济性。此外，履带起重机能够带载行走，完全可以胜任短距离转运工件的运输，节省了运输车这一设备。

2.2重新选择施工机械

以并行施工程序为主，对施工机械与器具进行配置；因为转场工作量较大，所以尽量选择履带式起重机作为辅助吊装机械，以此便能够加快施工进程，降低工作量。一旦施工速度加快，便有效节省了施工机械，尤其是大型吊装机械所运用的台班，以此实现成本的节约。

2.3科学化设置设备搬运

施工过程中所使用的塔筒通常是无需二次搬运的，塔筒的重量与尺寸比较大，必须要有重型运输起重机械[3]。除此之外的其他风机部件均可以进行二次搬运，然而还是以少量为宜。

2.4运用合理的混凝土施工形式

风电场风机混凝土施工的过程中，通常有以下几种型式，即集中搅拌站与风机现场搅拌式。其中，集中搅拌站形式的混凝土施工，需要大型的搅拌站与混凝土运输罐车作为支持，然而混凝土的质量较为稳定，且搅拌具有均匀性的特点，在管理上体现了方便性，除此之外更加提升了生产速度与机械化程度。而现场搅拌形式，无需大型搅拌站与混凝土运输罐车，更加不用受到距离的限制，然而混凝土的质量不具备稳定性，且搅拌不均匀、具有较大的劳动强度，并不利于连续性的高强度作战，容易对周围环境造成较大的破坏。通过考虑决定，前者所使用的费用比较高，然而施工速度交流快，有质量控制保真，比较适合运用于风电场，且费用并非一定会高于现场搅拌式。而现场搅拌式却比较适合用于风电工程规模小、没有施工工期要求的风电场项目。

结束语：

综上所述，通过文章中的分析可以了解到风力发电项目的几种基本特点，以及施工的几点基本措施，希望能够推动我国风力发电项目的发展，并且研发出适应社会的新能源。

参考文献：

[1]王圣威，李文倩，谢鲁冰.风电项目技术经济及融资策略研究[J].广东石油化工学院学报，2016，04：65-69.

[2]胡立平，钱建辉，吴留恩.海上潮汐带风力发电试验项目施工[J].武汉大学学报（工学版），2013，S1：319-323.

[3]彭欢.风力发电项目建设成本管理研究[J].经营管理者，2016，34：352.

作者简介：

罗禹（1984-），男，蒙古族，内蒙古通辽市人，学历：大学本科，职称：助理工程师，专业：电气工程与自动化。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac5e747d69940d21dea9e7a2.html