# 浅谈输配电线路的安全运行技术

国网江西省电力有限公司新余市渝水区供电分公司江西省新余市338000

摘要：输配电线路是电力企业实现供电与用电两大功能的基础设施，输配电线路的安全运行直接关系到整个电力系统的供电质量，也与人民的生产生活息息相关。输配电线路一旦发生故障，在损害到电力企业经济利益同时，也严重影响到人民的生产生活，甚至可能造成生命安全事故。为此，电力企业必须采用相应的技术措施，来维护输配电线路的安全运行。

关键词：输配电线路；安全运行；技术

一、输配电线路特点

1.1覆盖范围广泛

我国国土面积幅员辽阔，东西南北四个范围的跨度较大，且地形种类和气候类型也是丰富多样，这也直接导致我国输配电线路实际的应用范围较为广泛、覆盖面积和经纬度的跨度都比较大。因为不同地区的地形地貌和气候条件等都存在一定的差异性，所以，输配电线路运行的可靠性与安全性也因此受到了一定的影响，且相关安全运行和管理维护技术的落实，也因为受地形气候等其他因素的约束，本身的作用无法被最大限度的发挥出来，导致我国电力系统的发展受到了一定的制约。

1.2输送总电量大，且逐日增加

众所周知，我国是一个人口大国，所以，要想确保我国人民群众正常生活用电，输配电系统每天就需要输送大量的电能。并且，我国还属于发展中国家的一员，为了能够更好的发展，早日步入到发达国家的行列，我国各企业生产经营活动的进行也需要大量的电力能源作支撑。这些因素的存在，使得我国输配电系统的覆盖范围也呈现出逐年增长的态势，这使得其对于安全运行技术和先进配电技术的需求也在不断增多。此外，而这些先进科技在输配电系统中的应用，虽然在一定程度上推动了该系统的快速发展，但同时也带来了一些问题，所以，寻求安全的系统运行技术势在必行。

1.3线路运行的可靠性与安全性要求高

作为确保电网系统正常运行的重要保障和基础，只有保证输配电线路运行的安全性，电网才可以维持安全可靠的运行状态。在实际运行过程中，因为输配电线路涉及到运行范围较为广泛，且存在较多的露天部分，导致其在运行期间极易受到外部因素影响，产生一些安全隐患问题，对整个电网系统运行的安全性造成极大的威胁。

二、输配电线路的安全运行的影响因素

2.1外部因素

影响输配电安全稳定运行的外部因素主要包括自然因素和人为因素两大类。自然因素可以分为风雪、雷电、降雨、冷冻等气候因素以及树木、地质等其他因素。自然因素的防治具有不可控性、复杂性，是输配电线路的安全运行管理中的难题，需要电力企业加强技术和设备的研发与应用，从而降低自然因素的影响。人为因素也是影响输配电线路安全运行的重要因素，例如施工人员在高架电缆、电线预埋操作中不够严谨，导致线路损害，留下安全隐患。同时，人为破坏问题十分严重，一些人为了谋取私利破坏和偷盗电缆、电力设备，对输配电线路造成严重破坏，影响输配电线路的运行质量。

2.2线路自身因素

影响输配电线路安全运行的重要因素还涉及输配电线路自身的问题，首先是线路设施的老化问题严重，得不到及时的检修和优化，使得整个输配电线路的安全性受到严重影响，运行效率降低，难以避免各种线路故障的发生；其次是设备和技术的落后问题，随着科技的不断进步，各种电力设备和技术得到了完善和发展，但是在实际的输配电线路运行中，电力企业没有对设备和技术进行及时的更新换代，难以满足智能电网的建设要求，例如避雷器在应用一定时间后，避雷效果降低，如果不进行更新，将会对线路的运行产生不利影响。

2.3线路设计因素

随着电网建设规模的不断扩大，输配电线路的供电负荷增加，但是对其结构设计还存在诸多不合理的地方。一些导线的直径设计过小，难以满足供电容量，使得线路发生熔断问题，甚至部分分支显著负载过多的变压器，容易应发停电故障。此外，线路布置缺乏合理设计，线路设计过长，会增加线路损耗，使得线路末端电压减小，影响输配电线路的供电质量。在一些偏远地区，电力设施的得不到全面的配置和布局，阻碍高压配电网和中压电网的配合，影响电力系统供电的安全性。

三、输配电线路安全运行的有效措施

3.1完善输配电线路工程办理体制

电力企业要完善输配电线路工程的办理体制，进行科学、合理的设计，为输配电线路的安全运行奠定良好的基础。电力建设单位在输配电线路工程的规划和审查阶段，要对施工现场的实际情况进行全面的掌握，并根据相关的线路运行经验进行设计。设计人员设计输配电线路的过程中，办理单位要加强线路的勘测工作，收集线路覆盖区域的相关地理和气候信息，为设计工作提供有效参考；在线路施工的过程中，办理单位要对施工进度和质量进行严格的监督，发现其中的施工隐患并及时进行处理；在输配电线路正常运行前，办理单位还需要为输配电线路配备相关的维护人员、维护设备，从而保障线路的安全运行；在线路的运行阶段，办理单位要加强巡查和检测，及时发现线路存在的问题，并进行有效解决。

3.2建立健全安全管理制度

安全管理制度是输配电线路安全运行的重要基础，电力企业要根据相关法律和规范建立健全安全管理制度。首先，建立安全生产责任制，对输配电线路的安全管理责任进行细致的划分，将责任落实到具体的岗位和个人，使得线路问题能够得到及时处理；其次，完善交接班管理制度，对线路的值班工作进行规范化管理，明确值班交接的内容和方式，在交接人员换岗之前，对交接手续进行严格的办理；最后，运行单位要完善线路运行分析工作，认真总结和分析线路运行状况、电力设备故障，对各种安全事故的原因和相关处理手段进行记录，为输配电线路后期的安全运行管理提供有效参考。此外，电力企业可以对配电线路周围的群众进行定期的培训，向他们普及电力以及配电线路的相关知识以及基本的技术，鼓励群众参与到配电线路的巡视和维护工作中，对于一些表现突出的群众，要给予相应的奖励，以激发他们工作的积极性，提高他们对配电线路保护的意识，减少人为损害配电线路的现象。

3.3加强配电线路、设备的检修

为确保输电线路的安全运行，还要加强对线路、设备的检修工作。电力企业要严格按照相关条例，对配电线路进行定期检查和维修，及时发现老化线路和设备，并进行更换处理，对于故障发生频率较高的设备，检修人员要进行维修记录，为后期的管理提供依据。同时，电力企业还要加大资金投入力度，积极引进新设备和新技术，提高线路的运行效率。此外，电力企业要提高对特殊区域输配电线路的重视程度，尤其是自然灾害频繁的地区，例如树木繁杂、泥石流频繁的地区要尽量避免输配电线路的假设。输配电线路和设备的检修要坚持“预防为主”的原则，通过带电作业和停电作业相结合的方式，利用先进的检修技术和仪器，提高输配电线路的

结语

总而言之，输配电线路的运行质量对于电力系统的供电性能具有十分重要的影响，电力企业要认识到输配电线路安全运行的重要性，针对其中存在的问题，积极采取有效措施，不断完善工程办理体制和安全管理制度，加强输电线路和设备的检修，同时提高工作人员的综合素质，从而提升输电线路运行的安全性与可靠性，为人们的各项生产和生活活动提供优质的电能，促进国民经济的发展。

参考文献

[1]黄晓冬.220kV输电线路安全运行技术的分析[J].城市建设理论研究:电子版,2015.

[2]胡毅,刘凯,吴田,等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术,2014.

[3]李海龙.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].引文版:工程技术,2016.

个人简介

占海东，男，1991年2月生，大学本科毕业，助理工程师，现就职于国网江西省电力有限公司新余市渝水区供电分公司（江西省新余市，邮编，338000），主要研究方向为配电网工程及配电线路运行维护管理。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac669aab6d83511710938e7e.html