# 氨浸络合罐体出入口结构对络合浓度的影响研究

### 论文摘要

利用多孔介质多场耦合、化学反应传质等相关理论,采用Comsol Multiphysics仿真软件进行数值模拟,研究了氨浸过程中氨水在氧化铜矿石颗粒之间的流速、压强和生成物浓度,文章探讨的模型分别从罐体中部的左、中、右三个部位设置入口,罐体下部的右侧和中测设置出口,考察了氨浸罐不同出口和入口位置对氨浸过程中铜氨络合物浓度的影响,获得了相应的铜氨络合物浓度及氨浸罐中液体的流速和压力分布等动力学过程。结果表明:改变氨浸罐出口和入口的位置可以明显影响铜氨络合物的生成浓度,氨从氨浸罐中部进入并从氨浸罐底部右下角流出速度大、氨浸效果好,氧化铜颗粒与氨反应充分,所获得的铜氨络合物浓度最高。研究成果对氨浸络合工艺装备设计具有重要指导意义。

### 论文目录

- 1 氧化铜的氨浸络合工艺

- 2 铜氨络合反应模型

- 2.1 溶解传输颗粒模型

- 2.2 氨水在多孔介质中渗流反应模型

- 3 数值计算模型与方法

- 3.1 COMSOL Multiphysic

- 3.2 氨浸罐出入口模型

- 3.3 边界条件

- 3.4 化学模块与多孔介质稀物质传递

- 4 计算结果和讨论

- 4.1 氨浸罐内生成物浓度分析

- 4.2 氨浸罐出入口模型速度场和压力场分析

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 霍振亚,柳忠彬,张海周

关键词: 多孔介质,多场耦合,氨浸,氨浸罐,氧化铜矿

来源: 矿产保护与利用 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 四川理工学院机械工程学院

基金: 四川省矿山尾渣资源化利用工程实验室省级创新平台(2016-298),矿山尾渣资源化利用四川省青年科技创新研究团队(2017TD0027),矿粒分段富集工艺及装备研制(2016JZ18),三相流化床多级引导式矿物颗粒分离技术研究(GK201710)

分类号: TF811

DOI: 10.13779/j.cnki.issn1001-0076.2019.01.016

页码: 78-83

总页数: 6

文件大小: 1358K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].刚果金某难选氧化铜矿高效回收选矿工艺技术研究[J]. 中国金属通报 2020(03)

- [2].高碱性脉石低品位氧化铜矿提铜研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2020(05)

- [3].氧化铜矿选矿中同步浮选和异步浮选的应用[J]. 居舍 2018(05)

- [4].难选氧化铜矿石选矿技术研究及应用分析[J]. 世界有色金属 2016(23)

- [5].难选氧化铜矿的超声波助浸研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2017(08)

- [6].氧化铜矿石的选矿技术现状与发展[J]. 世界有色金属 2017(13)

- [7].难选氧化铜矿石的选矿方法及方向[J]. 质量探索 2016(06)

- [8].层次分析法在氧化铜矿堆浸方法中的应用评价及优选[J]. 文山学院学报 2015(03)

- [9].云南东川某氧化铜矿浮选试验研究[J]. 矿业研究与开发 2019(03)

- [10].西藏某复杂难选氧化铜矿选矿试验研究[J]. 世界有色金属 2018(04)

- [11].玉龙铜矿难选氧化铜矿高效选矿及工业应用研究[J]. 中国矿山工程 2018(04)

- [12].碱性氧化铜矿产氨菌浸出特性[J]. 工程科学学报 2017(03)

- [13].响应曲面法优化某氧化铜矿硫化浮选[J]. 过程工程学报 2017(03)

- [14].低品位氧化铜矿浸铜试验研究[J]. 甘肃冶金 2015(06)

- [15].氧化铜矿石的选矿技术现状与展望[J]. 金属矿山 2016(05)

- [16].云南永平水泄瓦场氧化铜矿选矿试验研究[J]. 福建地质 2016(01)

- [17].云南某难选氧化铜矿石浮选活化剂优化[J]. 现代矿业 2015(07)

- [18].高含泥氧化铜矿渗透性研究[J]. 同行 2016(14)

- [19].含泥难选氧化铜矿石选矿工艺研究[J]. 科技创业家 2014(08)

- [20].某含金、银氧化铜矿选矿试验研究[J]. 资源开发与市场 2014(08)

- [21].矿山难选氧化铜矿处理工艺及新技术[J]. 铜业工程 2012(01)

- [22].硫化浮选法处理难选氧化铜矿的技术研究[J]. 现代矿业 2012(03)

- [23].高钙镁低品位氧化铜矿石氨堆浸提铜的生产实践[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(06)

- [24].难选氧化铜矿石的选矿方法及研究方向[J]. 金属矿山 2012(08)

- [25].某氧化铜矿的选矿工艺研究[J]. 广东科技 2012(23)

- [26].难处理氧化铜矿强化浸出的研究概况[J]. 矿产综合利用 2011(02)

- [27].难选氧化铜矿石选矿综述[J]. 铜业工程 2011(02)

- [28].难选氧化铜矿石的处理技术研究[J]. 国外金属矿选矿 2009(Z1)

- [29].低品位氧化铜矿石浮选工艺试验研究[J]. 有色矿冶 2009(02)

- [30].玉溪低品位氧化铜矿选矿工艺研究[J]. 云南冶金 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac9f4f29f724573677273746.html