# 时间换向论文_李卫东,马光宇,刘常鹏,赵爱华,孙文强

导读:本文包含了时间换向论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:时间,蓄热,高温,空气,均热炉,数值,蓄能器。

### 时间换向论文文献综述

李卫东,马光宇,刘常鹏,赵爱华,孙文强[1]（2019）在《换向时间对加热炉蓄热室内温度分布的影响》一文中研究指出采用高温空气燃烧技术的蓄热式加热炉在钢铁企业应用广泛。蓄热室是蓄热式加热炉的重要组成部件,换向时间是加热炉蓄热室的重要操作参数。为了探讨换向时间对蓄热室内温度分布的影响,以鞍钢连轧作业区1号加热炉为原型,搭建了加热炉蓄热室的试验装置。填充了10层蜂窝陶瓷蓄热体,开展了换向时间对蓄热室温度变化规律、沿蓄热室长度方向温度梯度变化规律影响的试验研究,分析了换向时间对蓄热室传热性能的影响。研究表明,蓄热室的温度随换向时间的延长呈现周期性变化。随换向时间延长,蓄热室平均温度呈现出先降低后升高的趋势,沿蓄热室长度方向的平均温度梯度先增大后减小。试验用加热炉的最佳换向时间为70s,对应的热回收率、温度效率和综合传热系数分别为81.6%、91.4%和18.3W/(m~2·℃)。(本文来源于《中国冶金》期刊2019年07期）

王优强,赵晶晶,徐彩红[2]（2019）在《换向持续时间和换向点位置对往复运动齿轮齿条弹流润滑的影响》一文中研究指出往复运动齿轮齿条的润滑失效通常发生在换向死点位置附近,因此研究齿轮齿条换向点位置和换向持续时间对换向过程中润滑油膜的影响具有重要的实际意义。根据齿轮齿条换向瞬间的运动几何关系,建立了换向过程齿轮齿条弹流润滑的瞬态数值模型。采用Ree-Eyring润滑流体,应用多重网格法和多重网格积分法等数值方法,计算得到了齿轮齿条往复运动过程中换向点位置附近一对啮合轮齿间的压力、膜厚和温度,并与前人的实验结果进行了对比验证。分析了不同换向持续时间和换向点位置对一对啮合轮齿间压力、膜厚和温度的影响。齿轮齿条换向过程中油膜厚度明显降低,缩短换向持续时间虽然可以增大齿轮齿条的润滑膜厚,但会导致瞬间油温升高,因此换向持续时间存在最优值。通过比较不同换向死点位置的膜厚发现,当换向死点在单齿啮合后的双齿啮合区时,啮合轮齿间具有较理想的润滑膜厚。无论换向持续时间长短,润滑膜厚的最小值都在换向死点位置,换向死点位置是往复运动齿轮齿条润滑失效的危险点。研究结果为往复运动齿轮齿条的润滑设计提供了理论依据。(本文来源于《计算力学学报》期刊2019年03期）

李岁,王元华[3]（2019）在《油田水套加热炉高温空气燃烧瞬态模拟及最小换向时间》一文中研究指出为解析蓄热式高温空气燃烧过程,采用Fluent软件对油田水套加热炉高温燃烧系统进行换向瞬态模拟,分析了氧气体积分数、空气预热温度、负荷对燃烧特性及最小换向时间选取的影响。结果表明:换向后炉内燃烧可分为4个过程:乏汽排空、火焰再燃、火焰扩散、稳定燃烧;NO质量分数与温度有相同变化规律,但稍有滞后;降低氧气体积分数、提高助燃空气预热温度能减少最小换向时间,负荷变化对最小换向时间无明显影响;建议将15 s作为油田水套加热炉高温空气燃烧工业应用中最小换向时间的参考值。(本文来源于《华东理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

秦朝葵,李鹏[4]（2018）在《蓄热式加热炉换向时间的实验研究》一文中研究指出简要介绍了蓄热式加热炉以及高温空气燃烧技术。搭建了小型蓄热式加热炉,对工件进行加热实验,详细全面地研究了换向时间对蓄热式加热炉加热性能的影响,并提出了优化方法,为蓄热式加热炉的设计及操作提供了参考依据。(本文来源于《上海煤气》期刊2018年02期）

方亮[5]（2016）在《门极动态过程对晶闸管电路换向关断时间影响的分析》一文中研究指出从器件工艺理论上分析门极部分对测试晶闸管关断时间影响的原因,搭建相关测试电路来进行对比试验。为晶闸管等器件的实际应用提供了参考,对正常测试晶闸管电路换向关断时间有借鉴作用。(本文来源于《计测技术》期刊2016年S1期）

崔宗伟,前德门,马新军,田洋[6]（2013）在《液压打桩锤低位换向时间的分析》一文中研究指出液压打桩锤是海洋工程安装中的重要装备,本文分析了液压打桩锤低位换向时间设置对设备工作状态的影响,尤其对打桩锤减震系统有较大影响,这种影响有积极的也有消极的,应根据实际情况选择适合低位换向时间以增加积极影响,降低设备现场的冲击损坏率,提高装备在现场作业的效率和使用价值。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2013年11期）

刘映辉,黄志甲[7]（2013）在《蓄热燃烧系统最佳换向时间的预估方法研究》一文中研究指出最佳换向时间的确定一直都是蓄热燃烧系统的技术难点,针对此问题提出了应用数值模拟预估最佳换向时间的方法,并对两种不同蓄热室模型,应用不同数学方法,进行了最佳换向时间的预估方法研究,得出两种工况下的最佳换向时间分别为40s和39s.研究结果可比经验法为工程实际提供更为客观的数学借鉴.(本文来源于《中北大学学报(自然科学版)》期刊2013年03期）

刘慧,李亚冰,陈文仲[8]（2012）在《蓄热式燃烧最佳换向时间的计算》一文中研究指出为了确定蓄热式燃烧的换向时间对燃烧室的温度波动、烟气排放温度及蓄热室的整体余热回收效率的影响,需要在较高余热回收效率之下寻求最佳换向时间.本文整理了换向时间与余热回收效率之间的关系,并建立了一个数学关系式;通过关系式找出合理的换向时间,得到最高余温回收效率.作为验证,在某一特定的实际工况下计算理论换向时间,考虑预热温度和蓄热室空隙体积对换向时间的影响,并与小球的透热时间作比较,最终得到最佳的换向时间.(本文来源于《东北大学学报(自然科学版)》期刊2012年02期）

周颉,蔡伟[9]（2010）在《应用时间序列双谱分析的电磁换向阀故障诊断法》一文中研究指出提出一种利用时间序列双谱分析实现电磁换向阀的故障诊断的新方法。通过将实验采集到的换向阀正常工作和出现故障时的振动信号进行双谱分析,可以观察到振动信号双谱幅值图存在明显差异。由此可知,时间序列双谱分析可以诊断出换向阀的不同类型故障,是一种实现液压元件故障检测的有效方法。(本文来源于《机床与液压》期刊2010年07期）

陶曙明,宋小飞,温治,刘训良,苏富永[10]（2010）在《换向时间对蓄热式均热炉能耗的影响和分析》一文中研究指出通过数值模拟和实验方法,重点研究了换向时间对蓄热式均热炉能耗的影响。结果表明:蓄热式均热炉存在最佳换向时间,蓄热式均热炉在最佳换向时间下工作时可以显着降低能耗;换向时间影响换向盲区的煤气损失量;如根据均热炉实时烟气流量和排烟温度动态调节换向时间,可进一步降低均热炉的能耗。(本文来源于《工业加热》期刊2010年01期）

### 时间换向论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

往复运动齿轮齿条的润滑失效通常发生在换向死点位置附近,因此研究齿轮齿条换向点位置和换向持续时间对换向过程中润滑油膜的影响具有重要的实际意义。根据齿轮齿条换向瞬间的运动几何关系,建立了换向过程齿轮齿条弹流润滑的瞬态数值模型。采用Ree-Eyring润滑流体,应用多重网格法和多重网格积分法等数值方法,计算得到了齿轮齿条往复运动过程中换向点位置附近一对啮合轮齿间的压力、膜厚和温度,并与前人的实验结果进行了对比验证。分析了不同换向持续时间和换向点位置对一对啮合轮齿间压力、膜厚和温度的影响。齿轮齿条换向过程中油膜厚度明显降低,缩短换向持续时间虽然可以增大齿轮齿条的润滑膜厚,但会导致瞬间油温升高,因此换向持续时间存在最优值。通过比较不同换向死点位置的膜厚发现,当换向死点在单齿啮合后的双齿啮合区时,啮合轮齿间具有较理想的润滑膜厚。无论换向持续时间长短,润滑膜厚的最小值都在换向死点位置,换向死点位置是往复运动齿轮齿条润滑失效的危险点。研究结果为往复运动齿轮齿条的润滑设计提供了理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 时间换向论文参考文献

[1].李卫东,马光宇,刘常鹏,赵爱华,孙文强.换向时间对加热炉蓄热室内温度分布的影响[J].中国冶金.2019

[2].王优强,赵晶晶,徐彩红.换向持续时间和换向点位置对往复运动齿轮齿条弹流润滑的影响[J].计算力学学报.2019

[3].李岁,王元华.油田水套加热炉高温空气燃烧瞬态模拟及最小换向时间[J].华东理工大学学报(自然科学版).2019

[4].秦朝葵,李鹏.蓄热式加热炉换向时间的实验研究[J].上海煤气.2018

[5].方亮.门极动态过程对晶闸管电路换向关断时间影响的分析[J].计测技术.2016

[6].崔宗伟,前德门,马新军,田洋.液压打桩锤低位换向时间的分析[J].石油和化工设备.2013

[7].刘映辉,黄志甲.蓄热燃烧系统最佳换向时间的预估方法研究[J].中北大学学报(自然科学版).2013

[8].刘慧,李亚冰,陈文仲.蓄热式燃烧最佳换向时间的计算[J].东北大学学报(自然科学版).2012

[9].周颉,蔡伟.应用时间序列双谱分析的电磁换向阀故障诊断法[J].机床与液压.2010

[10].陶曙明,宋小飞,温治,刘训良,苏富永.换向时间对蓄热式均热炉能耗的影响和分析[J].工业加热.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/acd7d5ce228eb374e5fdefd8.html