# 连续管钻井震击工具的设计及研究

### 论文摘要

在连续管钻井过程中,由于连续管自身的特性,其加压后易出现摩擦自锁,进而导致轴向力传递效率低下、在水平段延伸困难等问题。为此设计了一种连续管震击工具,该工具通过提升泵入排量来启动工具,同时产生轴向震击和周向旋转,一定程度上解决了连续管钻井过程中的加压和托压问题,并且能提高机械钻速,延长钻头寿命。对工具关键部件冲击砧和圆柱销进行了有限元分析,结果表明其强度设计合理。针对工具的工作机理、震击频率和密封强度进行了地面试验,工具在工作频率达17～25 Hz、工作转速为3～11 r/min时,经长时间反复震击,没有出现泄漏,可正常工作,证明其设计合理、技术性能可靠。研究结果为国内连续管震击工具的研制提供了技术支持。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 技术分析

- 1.1 工具结构

- 1.1.1 梭子总成

- 1.1.2 冲击获能机构

- 1.1.3 冲击转换分配机构

- 1.2 工作原理

- 1.2.1 轴向震击过程

- 1.2.2 周向旋转过程

- 1.3 主要技术参数

- 1.4 主要部件分析

- 2 地面试验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 苗芷芃,夏宏南,童启金,刘先明,管锋

关键词: 连续管,钻井,井下工具,震击器,有限元分析

来源: 石油机械 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 长江大学石油工程学院,油气钻井技术国家工程实验室防漏堵漏技术研究室,中国石油集团长城钻探工程有限公司井下作业分公司,长江大学机械工程学院

基金: 国家科技重大专项“连续油管装备与应用技术”(2011ZX05036-006)

分类号: TE92

DOI: 10.16082/j.cnki.issn.1001-4578.2019.05.009

页码: 56-60

总页数: 5

文件大小: 2810K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].震击器震击时的纵向冲击特性[J]. 应用力学学报 2017(02)

- [2].机械式震击解卡及配套可熔断马笼头仪器的应用[J]. 石化技术 2017(10)

- [3].分析随钻震击器震击力及影响因素[J]. 山东工业技术 2016(19)

- [4].震击式防上移工具的研究与应用[J]. 化工管理 2018(33)

- [5].高效震击解卡工艺研究[J]. 石油机械 2013(10)

- [6].连续管震击工具技术现状及发展建议[J]. 石油机械 2012(11)

- [7].地质钻探用震击安全接头的研制及应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2015(07)

- [8].震击作用时钻铤上动载荷的有限元分析[J]. 机械 2009(06)

- [9].护身震击掌[J]. 搏击 2014(08)

- [10].随钻震击器震击载荷计算及安放位置选择[J]. 石油矿场机械 2011(03)

- [11].液压震击动力学分析及震击力计算[J]. 科学技术与工程 2013(20)

- [12].5740HB震击解卡器应用研究[J]. 科技与企业 2012(16)

- [13].心脏震击猝死综合征成功复苏1例[J]. 临床心血管病杂志 2010(02)

- [14].随钻震击器震击力及影响因素分析[J]. 石油机械 2010(07)

- [15].“震击法”省了100多万元[J]. 班组天地 2020(03)

- [16].液压机械一体式震击解卡技术在水平井中的应用[J]. 石油钻采工艺 2016(02)

- [17].液压上击器震击器震击力的计算与分析[J]. 机械制造 2017(09)

- [18].心脏震击猝死综合征[J]. 人人健康 2014(15)

- [19].机械式震击旋转除垢器在乾安采油厂测试的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(04)

- [20].管道震击破坏弱信号放大与带通滤波[J]. 仪表技术 2008(02)

- [21].打捞震击器力学分析[J]. 石油矿场机械 2015(06)

- [22].抗震传单诗(组诗)[J]. 青年作家 2008(06)

- [23].拔断式震击解卡装置的研究与应用[J]. 云南化工 2018(03)

- [24].蒙医定点锤正震击复位法治疗脊椎病的临床疗效观察[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(95)

- [25].“恐怖”理发师[J]. 班主任之友(中学版) 2016(09)

- [26].柏木播种繁殖技术[J]. 现代农村科技 2015(12)

- [27].“震击法”打捞破解键槽卡[J]. 中国石油石化 2020(02)

- [28].皮碗式封隔器反打压震击解卡事故新技术[J]. 科技资讯 2010(14)

- [29].震击器动载荷有限元分析[J]. 石油矿场机械 2009(09)

- [30].下一站,通向幸福和美丽[J]. 作文新天地(高中版) 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/acea5ebc60d5d13c06996b9c.html