# M_s以下温度等温淬火对中碳贝氏体钢相变和性能影响

### 论文摘要

设计了马氏体起始相变温度(M_s)以上和以下2个不同温度等温淬火试验,结合热膨胀仪、扫描电镜显微组织、X光衍射和拉伸试验等试验手段,研究了对比于M_s以上温度等温淬火试验,M_s以下等温淬火对中碳贝氏体钢相变、组织和性能的影响。结果表明,贝氏体相变可以发生在M_s温度以下,且其相变动力学被明显促进。相比于M_s以上温度等温淬火,M_s温度以下等温淬火虽然可以加速相变动力学,但导致强度和伸长率下降,因此降低了最终的力学性能。这主要是因为M_s温度以下等温淬火试样组织内部出现了大量的回火无热马氏体(AM)和少量的贝氏体和残余奥氏体(RA)。因此,M_s温度以下等温淬火热处理后的组织性能未必优于M_s温度以上等温处理后组织性能,这主要取决于具体的成分和工艺。

### 论文目录

- 1 试验方案

- 2 试验结果和讨论

- 2.1 膨胀量

- 2.2 显微组织

- 2.3 拉伸性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 田俊羽,徐光,黄浩,陈光辉,胡海江

关键词: 马氏体起始相变温度,相变,组织,残余奥氏体,力学性能

来源: 钢铁研究学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金面上资助项目(51274154,51874216),国家自然科学基金青年资助项目(51704217),湖北省技术创新专项重大资助项目(2017AAA116),河北钢铁联合研究基金资助项目(E2018318013)

分类号: TG142.1;TG156.3

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20180215

页码: 468-474

总页数: 7

文件大小: 5968K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].等温淬火球墨铸铁精细结构分析[J]. 铸造 2020(08)

- [2].关于举办中铸协等温淬火铸件分会2020年年会的通知[J]. 铸造设备与工艺 2020(04)

- [3].等温淬火温度对9SiCr钢组织及性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(02)

- [4].等温淬火球墨铸铁热处理工艺研究[J]. 热加工工艺 2016(24)

- [5].等温淬火对连铸球铁综合力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [6].等温淬火球墨铸铁生产工艺设计系统的研究[J]. 铸造技术 2017(06)

- [7].化学成分及等温淬火温度对低碳合金钢组织和性能的影响[J]. 铸造设备与工艺 2020(05)

- [8].等温淬火工艺对等温淬火球墨铸铁组织及耐磨性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(07)

- [9].等温淬火球墨铸铁的性能及主要元素的作用[J]. 热处理 2017(04)

- [10].等温淬火球墨铸铁的性能及其主要元素的作用[J]. 热处理 2016(04)

- [11].两步法等温淬火工艺对等温淬火球铁组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2008(02)

- [12].分级等温淬火新工艺及其配套连续热处理生产线[J]. 金属世界 2015(02)

- [13].等温淬火球墨铸铁的生产工艺[J]. 现代铸铁 2012(S1)

- [14].等温淬火球墨铸铁的性能及主要元素的作用[J]. 热处理 2016(04)

- [15].两步法等温淬火时间对奥贝球铁阻尼性能的影响[J]. 金属热处理 2017(12)

- [16].中国铸造协会等温淬火铸件分会首届年会在常州召开[J]. 铸造技术 2018(11)

- [17].等温淬火球墨铸铁特点[J]. 热处理 2016(06)

- [18].45CrNiMoV钢等温淬火及残留奥氏体的研究[J]. 山东工业技术 2015(22)

- [19].等温淬火球墨铸铁件的生产要点概述[J]. 现代铸铁 2018(06)

- [20].热处理工艺对双相等温淬火球墨铸铁组织的影响[J]. 铸造 2013(06)

- [21].高强度等温淬火球铁件的生产[J]. 现代铸铁 2013(05)

- [22].硅锰对室温油分级等温淬火贝氏体球墨铸铁组织和性能的影响[J]. 铸造 2008(09)

- [23].关于举办中国铸造协会等温淬火铸件分会首届年会征文通知(第一轮)[J]. 铸造设备与工艺 2018(03)

- [24].关于举办中国铸造协会等温淬火铸件分会首届年会征文通知(第一轮)[J]. 铸造设备与工艺 2018(04)

- [25].含碳化物等温淬火球墨铸铁的料浆冲蚀磨损特性[J]. 材料热处理学报 2014(S2)

- [26].淬火温度对含碳化物等温淬火球墨铸铁耐腐蚀磨损性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2014(06)

- [27].等温淬火对低合金钢力学性能的影响[J]. 金属加工(热加工) 2015(19)

- [28].等温淬火球铁热处理工艺参数的优化方法[J]. 兵工学报 2011(01)

- [29].等温淬火球墨铸铁在汽车底盘悬架类零件上的应用[J]. 铸造 2011(08)

- [30].等温淬火油用于齿轮的淬火冷却[J]. 热加工工艺 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/acf24e52d1d1e56514ae09cc.html