# 低空大比例尺地形图航测生产关键技术的思考

辽宁省地理信息院辽宁省沈阳市110034

摘要：大比例尺地形图是土地规划建设、交通设施建设与数字化城市管理系统的图形基础，而大比例尺地形图通常采用低空航测的方式生产，本文谨就低空大比例尺地形图航测生产过程中的低空航摄、立体采集与内业编辑三方面的关键性技术进行阐述，帮助更多人了解大比例尺地形图的生产技术，以期推进这一技术的进一步应用与发展。

关键词：大比例尺地形图；低空航摄；内业编辑

前言：信息时代下，信息技术与计算机网络技术水平的飞速提升，使得各行各业都逐渐向着数字化与信息化的方向发展，数字化城市管理系统逐渐成为数字空间技术的主要应用方向，而低空大比例尺地形图航测技术的应用，正是保证数字空间技术得以应用的前提与基础，诸如NavGT等先进软件系统的应用，更是提高了这一技术的应用质量与水平。

1.低空航摄

大比例尺地形图航测生产技术中，低空航摄是获取图像与数据的前提和基础，利用光度学理论进行的低空航摄，需要合理选择飞行设备，确保飞行设备的安全性。通常来说，低空航摄的区域较为分散，地形地貌也相对复杂，地理要素众多，而本文所建议使用的NavGT航线规划软件，能够确保在区域内，实现航摄规范航向60%、旁向30%的重叠，并且确保飞行高度的安全性。如果航测天气条件与地理条件都较好，通过对航线飞行规划进行调整，还可以进一步提高航摄的精确性与准确度[1]。

图1无人机低空航测系统

2.立体采集

2.1立体采集

进行立体采集的过程中需要合理选定立体视角与航片采集范围。在视角的选择方面，常规采用的ADS80航空摄影都包含三个视角：前视27°、下视02°、后视14°，通常会采用两两一组的方式构成三个立体像对，在立体采集的过程中通常按照以下方式进行：建筑物集中区域或有高层建筑的区域，通常采用主视角14-27的组合进行立体采集，而27-02与14-02作为辅助视角；对于常见的山区、丘陵与普通居民区，将14-27作为主要视角，这个视角组合相对而言具有较大的基高比与高程精度，立体采集的效果也非常好，同时以27-02作为辅助视角。

2.2图幅接边

在完成立体采集之后，还应该进行图幅接边工作，进行自由图边的检查工作，并确保接边过程中，数据全部引入，接边工作要保持图形接边与属性接边的立体性。利用低空大比例地形图航测技术，所采集到的地形图接边工作，应当在规定范围内控制好地形图的接边差，确保接边差在规定平面的范围之内、在高程中误差的2倍范围内。如果存在小于限差的情况，可以进行平均配赋的工作，但同时也应当保持地物与地理要素相对位置的一致性与正确性。在超过限差的情况下，应当及时对其成因加以明确，尽量消除误差带来的影响，在此基础上进行图幅接边。

3.编辑成图

3.1内业编辑

低空大比例尺地形图航测的生产过程中，编辑成图是最终环节，也是其中最为关键的步骤，就要就是将立体采集到的数据与信息，经过外业调绘与补测，确保调绘内容清晰明确之后，依据外业调绘数据对立体量测数据进行重新的确认、修补与增删工作。在这个过程中，包含以下环节：

①确认环节，即确认航测到的地理要素没有发生变化，进行相关文件的录入；②补充环节，如果能够确定地理要素的缺失，应当通过编辑技巧与手段加以补充；③修改环节，如果存在地理要素难以辨别、数据失真或实地情况变化的问题，应当依据真实信息加以及时修改；④增加环节，经过外业调绘补测之后新增加的地理要素，应当及时进行补充；⑤删减环节，外业调回补测之后，已经不复存在的地理要素应当及时进行删减。在编辑过程中，需要注意保持原始测量数据位置的一直，不能进行私自的位置移动，而就某些物质的真实属性，应当以外业调绘所得的属性信息为依据，于内业测图相结合加以判断，并针对不同的地物与地貌进行归层。

3.2编辑原则

①避让原则。是指在编辑过程中需要对地物划分主次，次要地物需要对主要地物加以避让，以确保图形的准确性。而要想确保图面的清晰度，则应当首先确保图面的精准性，若建筑物的边线与其他地物边线重合时，应当着重体现建筑物的边线，其他地物可以作为次要地物进行避让，并进行图上位移0.3毫米。若两个点状地物距离详尽，在内业编辑中有困难的清苦啊滚下，应当着重突出相对高大的地物，相对矮小的地物可以作为次要地物进行避让，同样在图上位移0.3毫米。②重复采集原则。这一原则是指，符号、性质不同时，其所代表的地物边线重合且无法进行位移的情况下，可以进行地物的重复采集，例如，如果存在建筑物边线的重合，则应当利用定点捕捉的方式，确保在数学概念上的一致性。③面状地物封闭原则。是指在内业编辑环节，呈面状形态的地物应当确保其独立的封闭性[2]。

结语：低空大比例尺地形图航测技术的应用，还应当注重成图的质量控制，采取二级检查机制，以确保其质量控制的有效性与科学性。内业编辑人员在提交最终成图之前，需要对成图进行详细的检查与校验，明确其中绝无失误的基础上才可以提交，由专业的工序级检察人员进行全面检查。此外，质量监察部门还应当对编辑成图进行随机抽查。

参考文献

[1]吴博义，苏国中.低空大比例尺地形图航测生产关键技术[J].测绘科学，2016，41（8）：138-143.

[2]张淑筠，孙琳，崔晓雨.航测法成图在大比例尺地形图测绘中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2014（34）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ad529540f1273df73123d9ee.html