# 离子流场模型中高压直流导线表面粗糙系数的表征方法

### 论文摘要

高压直流输电线路电晕放电会产生离子流场问题。裸露的导线受到风沙及摩擦磨损,导致表面粗糙度增加,更易发生电晕放电。因此,导线表面微观几何形态是影响直流输电线路离子流场的重要因素。为此,利用砂粒对导线表面进行处理,模拟风沙对输电线路的影响,制备了粗糙度不同的导线样品。基于光切法,对导线样品表面微观几何形态进行了分析,得到了导线样品粗糙度。用有限元计算了不同表面微观几何形态的导线表面场强,当粗糙度增大时,导线表面最大场强增大,尖刺状凸起增多。并利用电晕笼测量获得了导线样品起晕电压,建立了导线表面粗糙度与Peek公式中粗糙系数的关联关系。随着粗糙度的增大,粗糙系数减小。进而将此关联关系应用于离子流场计算中,利用测量得到的表面粗糙度表征了粗糙系数,使得离子流场计算中对导线表面微观几何形态的表述更具科学依据。

### 论文目录

- 0引言

- 1 导线表面粗糙度测量

- 1.1 导线表面粗糙度测量方法

- 1.2 实验导线制备及粗糙度测量

- 2 导线表面场强计算

- 3 粗糙度与粗糙系数关联关系建立

- 3.1 起晕电压及粗糙系数的测量

- 3.2 粗糙度与粗糙系数关联关系建立

- 4 不同导线粗糙度的一维离子流场计算

- 4.1 计算模型搭建

- 4.2 计算结果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈博,卢铁兵,徐鹏,王东来,李学宝

关键词: 高压直流输电,导线,表面粗糙度,起晕电压,离子流场

来源: 高电压技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 华北电力大学高电压与电磁兼容北京市重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51577064)~~

分类号: TM855

DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20190410011

页码: 1443-1450

总页数: 8

文件大小: 1267K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].高压直流导线表面粗糙度与电晕放电时粗糙系数的关系[J]. 高压电器 2019(06)

- [2].供水管线的腐蚀问题及其控制要点初探[J]. 中国新技术新产品 2010(10)

- [3].城市排水管网系统运行现状分析研究实例[J]. 市政技术 2013(02)

- [4].非完全粗糙平板锚旋转安装过程中的丢失埋深研究[J]. 岩土力学 2012(09)

- [5].渠道桥墩群阻水计算及解决方案[J]. 广东化工 2010(08)

- [6].表面粗糙氢化非晶硅薄膜光学常量的确定[J]. 光学学报 2013(03)

- [7].植草衬砌渠道水力计算及应用探讨[J]. 给水排水 2019(03)

- [8].±1100kV特高压直流线路采用型线时地面合成电场的计算和分析[J]. 电工技术 2018(10)

- [9].环氧漆用于自动喷涂球墨铸铁管内壁性价比[J]. 给水排水 2017(04)

- [10].基于随机抽样的供水管网模型校核参数研究[J]. 给水排水 2014(03)

- [11].梯形灌溉渠道横断面设计分析[J]. 黑龙江水利科技 2013(04)

- [12].大口径PCCP管道沿程水头损失计算探讨[J]. 给水排水 2009(07)

- [13].不规则结构面剪切特性试验研究[J]. 西南交通大学学报 2015(06)

- [14].污秽物对交流输电导线起晕特性影响的试验研究[J]. 高电压技术 2013(06)

- [15].飞机超低空目标多径效应探测仿真研究[J]. 计算机仿真 2016(07)

- [16].架空输电导线表面电场的计算方法和分布规律[J]. 高电压技术 2015(05)

- [17].泵流系统中压力输水管道扬程计算中几个水力学问题的探讨[J]. 新疆水利 2012(05)

- [18].新型管材在市政排水管网中的设计及运用[J]. 江西建材 2014(22)

- [19].不同大气参数及表面状况下导线交流起晕电压的预测[J]. 高电压技术 2010(07)

- [20].各计算参数对排水管道排水量的影响程度分析[J]. 给水排水 2008(S2)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ad6bead3c8232e3141c1c629.html