# 非铁磁性金属材料脉冲涡流测厚探头参数的仿真分析

### 论文摘要

目的:研究探头参数对非铁磁性金属材料脉冲涡流测厚的影响。方法:利用ANSYS仿真软件建立模型,提取检测线圈上的电压值,将差分信号峰值变化与壁厚变化的比值定义为测厚灵敏度,以灵敏度为评价指标对探头参数进行分析。结果:对激励线圈以及磁芯的尺寸参数分别建立了以2 mm为步进的38～50 mm壁厚的仿真模型,求出了各激励线圈高度、宽度和内径以及磁芯尺寸参数下脉冲涡流测厚的灵敏度。结论:激励线圈的内径越大、宽度越宽、高度越小,脉冲涡流测厚的灵敏度越高。

### 论文目录

- 1 PEC测厚理论基础

- 1.1 PEC测厚原理

- 1.2 PEC探头

- 2 PEC测厚仿真分析

- 2.1 建立模型

- 2.2 激励线圈尺寸参数的影响

- 2.3 磁芯尺寸参数的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹腾飞,沈功田,王强,李建

关键词: 计量学,脉冲涡流,无损检测,探头参数,测厚

来源: 中国计量大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国计量大学质量与安全工程学院,中国特种设备检测研究院

基金: 国家重点研发计划项目(No.2017YFF0209701)

分类号: TG115.28

页码: 91-96

总页数: 6

文件大小: 1144K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].基于脉冲涡流/电磁超声复合检测方法的复杂缺陷检测[J]. 无损检测 2016(12)

- [2].脉冲涡流激励信号参数对检测能力的影响[J]. 无损检测 2016(10)

- [3].双层异质金属套管缺陷的脉冲涡流检测研究[J]. 传感器与微系统 2019(11)

- [4].基于脉冲涡流的管道内检测系统设计[J]. 无损检测 2018(07)

- [5].激励参数和试件电磁参数对脉冲涡流检测影响的仿真分析[J]. 无损检测 2011(06)

- [6].脉冲涡流测厚技术[J]. 无损检测 2009(07)

- [7].铁磁性套管脉冲涡流检测的时域解析解[J]. 仪器仪表学报 2020(06)

- [8].承压设备脉冲涡流检测技术研究及应用[J]. 机械工程学报 2017(04)

- [9].基于系统辨识的脉冲涡流信号提离效应[J]. 无损检测 2015(12)

- [10].铁磁性材料脉冲涡流检测信号的消噪方法[J]. 无损检测 2016(01)

- [11].基于虚拟仪器的脉冲涡流激励源设计[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [12].钢腐蚀脉冲涡流检测系统的研制与应用[J]. 无损检测 2010(02)

- [13].提离对脉冲涡流壁厚检测的响[J]. 无损检测 2009(12)

- [14].管道腐蚀检测中新型脉冲涡流传感器的设计[J]. 无损检测 2008(11)

- [15].金属板脉冲涡流检测的仿真研究[J]. 电子测量技术 2018(22)

- [16].保温管道脉冲涡流检测U型探头的试验研究[J]. 石油化工腐蚀与防护 2019(05)

- [17].基于磁场梯度测量的脉冲涡流检测关键技术研究[J]. 中国机械工程 2014(08)

- [18].脉冲涡流圆柱型探头参数的优化设计[J]. 无损检测 2012(09)

- [19].脉冲涡流检测的谱分析方法与缺陷分类识别[J]. 中国电机工程学报 2011(28)

- [20].基于小波分析的脉冲涡流信号去噪方法研究[J]. 计算机与现代化 2011(12)

- [21].带保温层管道腐蚀缺陷的脉冲涡流检测技术仿真[J]. 无损检测 2009(07)

- [22].脉冲涡流多层厚度检测与时频特征量提取[J]. 传感器与微系统 2018(01)

- [23].管道腐蚀脉冲涡流检测的三维仿真与试验[J]. 无损检测 2017(02)

- [24].激励电流对脉冲涡流检测的影响研究[J]. 仪器仪表学报 2016(01)

- [25].基于位置交叉点的脉冲涡流缺陷定量检测技术[J]. 无损检测 2009(01)

- [26].脉冲涡流解析模型研究[J]. 浙江大学学报(工学版) 2009(09)

- [27].脉冲涡流检测系统影响因素分析[J]. 无损检测 2008(02)

- [28].基于时频分析的脉冲涡流双层厚度检测研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2018(02)

- [29].脉冲涡流热成像检测金属缺陷的激励参数研究[J]. 太原科技大学学报 2017(04)

- [30].基于脉冲涡流热成像的金属材料缺陷检测仿真[J]. 无损检测 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ad996dc87c659b190805c0f8.html