# 富锌涂层的耐蚀性能和评价研究

### 论文摘要

以有机富锌涂层为研究对象,采用室内加速腐蚀试验方法模拟带涂层钢结构在湿热大气环境下的腐蚀。利用交流阻抗测试技术的电化学方法研究电化学腐蚀失效过程,测得不同腐蚀时间涂层的交流阻抗图谱,对其阻抗数据进行解析,揭示涂层耐蚀性能的变化规律,并建立电化学参数涂层电阻与腐蚀时间之间的分析模型,利用高频相位角和低频阻抗值对涂层的耐蚀性能进行快速评估。通过对特征参数的分析,更加准确地得到了涂层在湿热环境下腐蚀防护性能的变化过程。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 快速腐蚀试验

- 1.2 样品制备

- 1.3 电化学测试

- 2 试验结果与分析

- 2.1 电化学阻抗谱

- 2.1.1 Nyquist图谱

- 2.1.2 Bode图谱

- 2.2 利用EIS图谱特征参数评价涂层防护性能

- 2.2.1 涂层电阻随腐蚀时间变化趋势

- 2.2.2 高频相位角 （10 kHz） 随腐蚀时间变化趋势

- 2.2.3 低频阻抗模值 （0.1 Hz） 随腐蚀时间变化趋势

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐善华,薛倩芝

关键词: 有机富锌涂层,锈蚀,电化学阻抗谱,快速评价

来源: 工业建筑 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安建筑科技大学土木学院

基金: “十三五”国家重点研发计划(2016YFC0701305)

分类号: TG174.4

DOI: 10.13204/j.gyjz201906011

页码: 59-62

总页数: 4

文件大小: 179K

下载量: 124

### 相关论文文献

- [1].PVDF在膜材涂层上的研究[J]. 河北纺织 2009(01)

- [2].对现代桥梁钢结构防腐涂层体系设计探讨[J]. 中国建筑金属结构 2013(12)

- [3].加速腐蚀环境下新型纳米涂层腐蚀行为研究[J]. 装备环境工程 2020(02)

- [4].浅谈新版ISO 12944-1、2、5、6章节的内容更新[J]. 现代涂料与涂装 2019(04)

- [5].压载舱涂层体系标准及认证[J]. 涂料技术与文摘 2010(11)

- [6].沿海LNG接收站钢结构腐蚀环境和涂层体系设计评估[J]. 涂料工业 2020(06)

- [7].聚氨酯涂层体系特性与性能分析研究[J]. 航空维修与工程 2016(02)

- [8].EIS法研究3种配套涂层体系的腐蚀电化学行为[J]. 化工学报 2008(03)

- [9].潮差区混凝土结构表面湿固化涂层体系及应用研究——获2008年中国腐蚀与防护学会科技进步奖“一等奖”[J]. 涂料技术与文摘 2008(04)

- [10].海湾大桥钢箱梁外表面涂层体系防腐蚀寿命分析[J]. 腐蚀与防护 2012(05)

- [11].动车组涂层体系寿命的影响因素分析[J]. 南方农机 2020(02)

- [12].海洋大气环境下高耐候性涂层体系的研究[J]. 装备环境工程 2012(04)

- [13].涂覆新一代涂层体系的光纤拉伸性能测试方法的探讨及改进[J]. 现代传输 2011(05)

- [14].金属基材不同表面污染条件对涂层体系防护性能的影响[J]. 涂料工业 2017(04)

- [15].汽车涂料[J]. 涂料技术与文摘 2014(01)

- [16].便携式交流阻抗测试仪在舰船涂层体系中的应用研究[J]. 现代仪器 2012(03)

- [17].涂覆于铝合金基材的氯化橡胶涂层体系在浸泡作用下的失效机理[J]. 中国涂料 2011(05)

- [18].既有机电产品涂层体系的重新设计[J]. 现代涂料与涂装 2009(01)

- [19].船体外板单道涂层体系施工应用及推广[J]. 中国涂料 2019(04)

- [20].Ni-CeO_2复合镀层厚度对δ-Ni_2Al_3-CeO_2/Ni-CeO_2涂层体系扩散行为的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2019(03)

- [21].Q345钢预热时间对熔结环氧粉末涂层防护性能的影响Ⅱ:涂层体系失效行为分析[J]. 中国腐蚀与防护学报 2018(03)

- [22].涂装涂层/涂层体系缺陷(弊病)的分析及处理(Ⅱ)[J]. 现代涂料与涂装 2011(12)

- [23].玻璃钢/典型涂层体系失效研究[J]. 中国涂料 2013(04)

- [24].EIS法研究不同底漆涂层体系的抗腐蚀性[J]. 建筑材料学报 2012(05)

- [25].某钢结构产品防腐体系优化[J]. 现代涂料与涂装 2015(12)

- [26].温湿环境对叶片涂层的影响及材料体系选择[J]. 现代涂料与涂装 2012(11)

- [27].抗冲蚀磨损涂层的研究及应用进展[J]. 材料研究与应用 2018(03)

- [28].氟碳涂层体系在严酷自然环境中的腐蚀行为[J]. 涂料技术与文摘 2012(10)

- [29].涂装涂层系统储运阶段的质量控制[J]. 现代涂料与涂装 2010(01)

- [30].国产铝合金表面涂层体系在多因素综合加速试验条件下的老化规律研究[J]. 环境技术 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ae219042af19cece76900c6c.html