# 南水沟有轨斜井仰拱隆起整治技术

### 论文摘要

隧道仰拱对维护隧道整体稳定有着重要作用,因此对隧道仰拱、底板质量缺陷必须进行彻底整治。新建兰渝铁路木寨岭隧道南水沟有轨斜井已施工的仰拱隆起处混凝土变形明显,大范围出现开裂、脱落情况,分析仰拱隆起原因是:(1)隧道开挖后围岩应力变化;(2)拱部、边墙拆换处理,造成围岩应力重分布。整治措施是拆换,即对隆起的仰拱进行拆除卸荷,使重新施做的仰拱处于稳定状态。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 变更支护参数

- 3 仰拱隆起情况

- 4 仰拱隆起原因

- 4.1 地质原因

- 4.2 施工原因

- 5 仰拱隆起段整治措施

- 6 仰拱隆起整治施工工艺

- 6.1 垫层、填充、仰拱及初期支护拆除

- 6.1.1 测量放线

- 6.1.2 栈桥架设

- 6.1.3 仰拱拆除

- 6.2 仰拱初期支护

- 6.3 仰拱二次衬砌

- 6.3.1 仰拱钢筋钢筋安装

- 6.3.2 仰拱防水系统

- （1）背贴和中埋式止水带。

- （2）钢边止水带。

- 6.3.3 仰拱混凝土

- 7 监控量测实施

- 8 安全质量保证措施

- 9 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴发展

关键词: 铁路隧道,有轨斜井,仰拱隆起,整治技术

来源: 建筑技术 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁隧道集团二处有限公司

分类号: U457.2

页码: 16-19

总页数: 4

文件大小: 1372K

下载量: 7

### 相关论文文献

- [1].仰拱台车的设计与施工技术[J]. 企业技术开发 2019(03)

- [2].双线铁路隧道黄土段三台阶带的仰拱施工技术应用[J]. 工程技术研究 2018(01)

- [3].仰拱闭合距离对软弱围岩隧道施工变形控制研究[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [4].仰拱喷射混凝土施工及设备改造技术应用研究[J]. 人民长江 2014(03)

- [5].三台阶临时仰拱法在单线铁路隧道中的应用[J]. 山西建筑 2011(13)

- [6].仰拱置换法在寒区隧道的应用[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2019(03)

- [7].浅谈三台阶临时仰拱法在湿陷性黄土隧道中的应用[J]. 内江科技 2017(03)

- [8].某深埋富水隧道渗水机理分析及仰拱优化设计[J]. 建筑技术 2019(06)

- [9].机器人暗挖施工隧道临时仰拱的安全性评价研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [10].雪峰山隧道进口段仰拱填充结构开裂原因探讨[J]. 地下空间与工程学报 2015(01)

- [11].软弱围岩仰拱隆起原因分析及处理[J]. 甘肃科技 2014(07)

- [12].隧道混凝土仰拱无损检测方法综述[J]. 公路交通技术 2019(06)

- [13].不同仰拱型式下黄土隧道结构力学行为特性与安全性分析[J]. 交通节能与环保 2020(03)

- [14].自行式全弧仰拱模板在隧道施工中的应用[J]. 建筑机械化 2019(02)

- [15].下台阶含仰拱一次开挖工法仰拱早期受力研究[J]. 隧道建设(中英文) 2018(07)

- [16].基底刚度影响仰拱混凝土疲劳损伤的试验研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2016(12)

- [17].基于现场监测与数值模拟公路山岭隧道Ⅳ级围岩段仰拱优化分析[J]. 科学技术与工程 2018(32)

- [18].高速公路隧道Ⅲ级围岩段仰拱优化设计[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(11)

- [19].液压仰拱台车在铁路隧道施工中的应用分析[J]. 铁道建筑技术 2016(04)

- [20].大跨无仰拱隧道二次衬砌墙脚结构受力分析[J]. 交通科技与经济 2012(06)

- [21].仰拱位置抬升对隧道衬砌结构影响分析[J]. 兰州交通大学学报 2012(06)

- [22].整体大模板仰拱台车在引水工程中的应用[J]. 甘肃科技 2009(14)

- [23].重载铁路特长单线隧道长仰拱施工技术研究[J]. 铁道建筑技术 2019(01)

- [24].三台阶大拱脚临时仰拱法在软弱围岩黄土隧道中的应用[J]. 建筑机械 2017(05)

- [25].长大隧道自行式移动仰拱栈桥研制及施工技术[J]. 施工技术 2017(15)

- [26].三台阶临时仰拱法在软弱围岩隧道中的应用[J]. 科技与企业 2013(24)

- [27].例谈隧道三台阶临时仰拱法开挖技术[J]. 价值工程 2014(03)

- [28].高速列车荷载作用下仰拱对隧道整体动力特性的影响分析[J]. 铁道勘测与设计 2008(02)

- [29].公路隧道涌水及仰拱裂缝处治研究[J]. 公路 2018(10)

- [30].断层破碎带隧道衬砌仰拱优化设计[J]. 高速铁路技术 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ae330293170de40adab4ce32.html