# NCF3015气阀合金的热变形行为

### 论文摘要

采用Gleeble（-1）500D热模拟试验机对NCF3015气阀合金在变形温度为950～1200℃、应变速率为0. 1～10 s（-1）范围内的热变形行为进行研究,通过金相显微镜（OM）和电子背散射衍射仪（EBSD）分析了该合金在热变形过程中微观组织演变规律。结果表明:在应变速率为0. 1 s（-1）,温度超过1000℃时,在真应变小于0. 7时,材料的软化过程大于硬化行为,真应变大于0. 7时,材料硬化行为占主导;在应变速率为1～10 s（-1）时,材料发生以动态再结晶为主的动态软化过程。NCF3015适宜热加工温度区间为1050～1150℃,应变速率为0. 1～0. 39 s（-1）。基于Arrhennius方程,得到NCF3015气阀合金的热变形激活能为Q=242. 785 k J·mol（-1）。在变形速率为1 s（-1）时,相比950℃温度下,1200℃变形后小角度晶界减少了34%,大角度晶界增加了66%。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 结果及分析

- 2.1 真应力-真应变曲线

- 2.2 本构方程的建立

- 2.3 热加工图的建立

- 2.4 微观组织分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡日,王立民,李激光,包汉生

关键词: 气阀合金,热变形,动态再结晶

来源: 金属热处理 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁科技大学材料与冶金学院,钢铁研究总院

分类号: TG132.3

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.02.017

页码: 83-88

总页数: 6

文件大小: 4554K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].医用钛合金热变形行为研究[J]. 现代机械 2016(06)

- [2].20CrMnTiH热变形行为及加工图[J]. 大型铸锻件 2017(04)

- [3].00Cr12Ni10MoTi钢热变形行为研究[J]. 一重技术 2020(03)

- [4].高性能结构钢高温热变形行为[J]. 河南冶金 2019(05)

- [5].316LN不锈钢低速率应变下的热变形行为（英文）[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2017(02)

- [6].一种新型第四代粉末高温合金热变形行为及其本构方程[J]. 粉末冶金工业 2020(02)

- [7].310S耐热不锈钢热变形行为及热加工图[J]. 中国冶金 2017(07)

- [8].颗粒增强铝基复合材料热变形行为研究进展[J]. 铸造技术 2016(04)

- [9].铁素体基球铁的热变形行为[J]. 热加工工艺 2010(11)

- [10].新型低成本超高强度钢热变形行为研究[J]. 塑性工程学报 2020(07)

- [11].钛合金热压缩变形行为研究概况[J]. 热加工工艺 2012(18)

- [12].8Cr5MoV冷轧工作辊用钢的热变形行为[J]. 锻压技术 2020(09)

- [13].一种反应器用12Cr2Mo1钢的热变形行为及热加工图[J]. 热加工工艺 2017(09)

- [14].超临界马氏体不锈钢热变形行为[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [15].等温压缩过程中Ti-6Al-4V-0.1Ru合金的热变形行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(01)

- [16].022Cr钢的热变形行为及热加工图[J]. 金属热处理 2020(07)

- [17].基于热加工图的20MND5钢的高温热变形行为[J]. 材料热处理学报 2016(12)

- [18].TC18在(α+β)相区的热变形行为[J]. 热加工工艺 2013(02)

- [19].中锰钢热变形行为及热加工图研究[J]. 热加工工艺 2017(05)

- [20].低碳钢铁素体区热变形行为[J]. 金属热处理 2009(04)

- [21].7055铝合金的热变形行为及挤压工艺研究[J]. 铝加工 2020(03)

- [22].35% SiC_p/2024A1复合材料的热变形行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(08)

- [23].双相不锈钢热变形行为研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2009(08)

- [24].粉末冶金Ti-3Al-5Mo-4.5V合金的热变形行为[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2017(02)

- [25].一种新型支承辊用钢的热变形行为研究[J]. 科技展望 2016(18)

- [26].低碳钢的热变形行为[J]. 热加工工艺 2008(18)

- [27].Aermet100钢热变形行为研究[J]. 中国金属通报 2019(08)

- [28].某汽轮机叶片材料热变形行为及锻坯参数优化[J]. 锻压技术 2012(02)

- [29].高钛6061铝合金的热变形行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(02)

- [30].1Cr13马氏体不锈钢热变形行为的研究[J]. 热加工工艺 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ae3d08d877e0a53d8392b9d2.html