# 等温处理过程热轧TRIP钢残余奥氏体的分解行为

### 论文摘要

以低Si含Al热轧TRIP钢为研究对象,采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射仪和拉伸实验等实验方法,研究了贝氏体区等温处理过程中残余奥氏体的分解行为.结果表明:在不同的等温温度下,随着等温时间的增加,残余奥氏体逐渐分解为铁素体和碳化物,随着等温温度的升高,残余奥氏体发生分解所需要的时间减少;实验钢的抗拉强度、断后延伸率和强塑积在不同的等温温度下,随着等温时间的增加呈现不断降低的变化趋势;在不同的等温处理工艺下,残余奥氏体的体积分数呈现降低的趋势,而碳含量没有明显的变化.

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果与分析

- 2.1 显微组织

- 2.2 力学性能

- 2.3 残余奥氏体的稳定性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王晓晖,康健,袁国,王国栋

关键词: 残余奥氏体,等温处理,显微组织,力学性能,分解行为

来源: 东北大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51504063)

分类号: TG142.1;TG161

页码: 32-36+42

总页数: 6

文件大小: 950K

下载量: 126

### 相关论文文献

- [1].残余奥氏体对铁路货车轴承性能的影响[J]. 铁道技术监督 2020(04)

- [2].两种贝氏体塑料模具钢的相变与残余奥氏体[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [3].降低活塞残余奥氏体的研究[J]. 铸造技术 2019(10)

- [4].基于磁性法的钢中残余奥氏体含量测定方法与装置[J]. 理化检验(物理分册) 2014(12)

- [5].渗碳钢轴承残余奥氏体含量的控制[J]. 轴承 2009(06)

- [6].冷轧双相钢中残余奥氏体稳定性的研究[J]. 轧钢 2019(02)

- [7].基于九脚磁传感器的残余奥氏体测量技术[J]. 无损检测 2019(04)

- [8].深冷处理对20CrMnMo钢组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(10)

- [9].铌微合金化对1000 MPa级QP钢组织和性能的影响[J]. 金属世界 2019(05)

- [10].低温贝氏体钢的实验室研究[J]. 河南冶金 2017(01)

- [11].冷处理对16Cr14Co12Mo5轴承钢组织和性能的影响[J]. 钢铁 2012(12)

- [12].40Cr2Ni4MoV钢残余奥氏体定量测定的两种方法比较[J]. 热加工工艺 2017(22)

- [13].X射线应力仪侧倾法测定板材的残余奥氏体含量[J]. 理化检验(物理分册) 2011(10)

- [14].0.1C-5Mn钢两相区退火后的残余奥氏体与力学性能[J]. 钢铁研究学报 2018(10)

- [15].淬火配分贝氏体钢不同位置残余奥氏体C、Mn元素表征及其稳定性[J]. 金属学报 2019(03)

- [16].Rietveld精修定量分析钢中残余奥氏体[J]. 物理测试 2008(04)

- [17].Q&P钢塑性变形机制及组织-性能研究[J]. 材料工程 2009(02)

- [18].X90管线钢的微观组织和残余奥氏体稳定性分析[J]. 物理测试 2019(04)

- [19].螺旋锥齿轮磨削表层金相组织的试验研究[J]. 中国机械工程 2014(02)

- [20].TRIP钢中残余奥氏体相变与断裂机制研究[J]. 塑性工程学报 2009(01)

- [21].GCr15轴承钢中残余奥氏体含量影响因素及其控制方法[J]. 山东工业技术 2018(17)

- [22].河北中洛检测设备有限公司[J]. 轴承 2014(11)

- [23].合金的深冷处理研究[J]. 科技创业家 2014(06)

- [24].奥氏体化温度对双相ADI中残余奥氏体含量的影响[J]. 山东科学 2012(01)

- [25].消除厚度≥100mmXF2311模具钢心部残余奥氏体工艺改进[J]. 中国金属通报 2019(06)

- [26].00Cr13Ni6MoNb锻后热处理工艺改进[J]. 科技经济导刊 2018(27)

- [27].新型热成形-淬火碳分配工艺[J]. 模具制造 2016(03)

- [28].渗碳淬火齿轮热处理工艺与残奥含量分析[J]. 设备管理与维修 2013(S2)

- [29].两相区退火处理含铝中锰钢的组织和力学性能[J]. 钢铁 2020(05)

- [30].配分时间对低碳热轧F-Q&P钢组织性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2020(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ae44df639f758c142b9cba5e.html