# 铜钛氧化物论文_张天瑞

导读:本文包含了铜钛氧化物论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:氧化物,红外光,常数,原位,选择性,论文,钛矿。

### 铜钛氧化物论文文献综述

张天瑞[1]（2018）在《铜钛基氧化物的制备及其催化氨选择性还原NO的研究》一文中研究指出氮氧化物(NO_x)作为大气主要污染物之一,给人类健康和环境带来许多危害。因此,如何有效地消除NO_x的排放已经成为全球科学家关注的问题。NH_3选择性催化还原(NH_3-SCR)被认为是最有效的消除燃煤电厂、工业锅炉等固定源NO_x排放的方法。尽管V_2O_5-WO_3(MoO_3)/TiO_2作为一种商业催化剂已经应用于大型燃煤电厂烟气脱硝,但仍然存在操作温度窗口狭窄(300-400 ~oC),V_2O_5具有生物毒性,在高温时SO_2容易氧化成SO_3等问题。因此,本文通过在Ni-Ti和Ce-Ti体系中掺入适量的Cu来调变催化剂的氧化还原性和表面酸性,从而获得高活性、宽活性窗口的NH_3-SCR脱硝催化剂。采用溶胶凝胶法分别制备出了一系列Cu_mNi_(0.1-m)TiO_x(m=0,0.01,0.015,0.02,0.03和0.1)和Cu_mCe_(0.1-m)TiO_x(m=0,0.005,0.01,0.02,0.03和0.1)催化剂。并通过XRD、H_2-TPR、NH_3-TPD、XPS和in situ DRIFTS等表征探究Cu的掺入对催化剂结构和性能的影响。结果表明:Cu的掺入提高了催化剂的低温活性。Cu_(0.015)Ni_(0.085)TiO_x催化剂在空速为40 000 h~(-1)温度在205-425 ~oC范围内具有优异的活性(>90%的NO转化率)。Cu_(0.01)Ce_(0.09)TiO_x催化剂在40 000 h~(-1)空速下在170-425 ~oC展现了出色的活性(>90%的NO转化率)。通过in situ DRIFTS研究发现Ni_(0.1)TiO_x和Cu_(0.015)Ni_(0.085)TiO_x催化剂,Ce_(0.1)TiO_x和Cu_(0.01)Ce_(0.09)TiO_x催化剂的NH_3-SCR反应主要通过表面吸附的NO_x和NH_3物种之间进行,遵循L-H反应机理。(本文来源于《黑龙江大学》期刊2018-11-30）

王中磊[2]（2014）在《铜钛复合氧化物的光催化产氢性能研究》一文中研究指出光催化分解水产氢是一个有应用前景的产生可持续清洁能源的体系,因此成为热门研究领域。TiO2由于其无毒、廉价、具有化学稳定性等特点在光催化领域得到了广泛的应用,但由于其带隙宽,光响应范围较窄,只对紫外光部分有吸收,影响了其进一步的应用。对TiO2光催化剂进行修饰是提高其光催化性能的有效途径。本论文研究了铜氧化物-TiO2复合氧化物光催化剂的制备、结构及光催化产氢活性,。论文的具体内容如下：1.利用TiCl3和Cu(OH)2液固界面氧化还原反应制备CuOx-TiO2复合氧化物光催化剂,发现其在太阳光照射下催化水产氢反应中存在诱导期,光照的前5个小时,催化剂基本上没有光催化产氢活性,但是从第6个小时开始催化剂表现出稳定的光催化产氢活性。结构表征结果表明在诱导期期间复合氧化物催化剂表面暴露的TiO2-CuO异质结被光还原为TiO2-Cu2O异质结。该研究结果给出了明确的实验证据证明了CuOx-TiO2复合氧化物光催化剂中的活性Cu物种是Cu2O,而不是CuO。2.利用不同浓度的HNO3溶液水热处理钛酸纳米管得到了不同晶相组成的TiO2,以其为载体通过浸渍法制备了系列Cu2O/TiO2光催化剂。光催化产氢活性测试结果表明TiO2光催化产氢活性顺序与Cu2O/TiO2光催化产氢活性不同。H2-TPR结果也表明Cu20和不同晶相组成的TiO2之间相互作用不同。该研究结果表明在异相结和异质结对光催化产氢性能的协同促进作用不是简单加和(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2014-05-01）

张慧利[3]（2004）在《铜钛氧化物的烧结特性及介电性能研究》一文中研究指出本论文主要采用固体粉末高温烧结法研究了CaCu3Ti4O12陶瓷（CCTO）合成与烧结的过程以及烧结对介电性能的影响;还研究了Na+、La3+、K+、Co3+、Nb5+、Sr2+和Cu2+离子掺杂对材料介电性能的影响。合成时间和合成温度都对反应进程有影响，但合成温度起着决定性的作用。在两次合成中间加入球磨也会促进反应进行。所以在本次实验中采用在800℃与1000℃两次合成中间加一次球磨的方法合成CCTO。烧结温度过高或过低会使材料中存在气孔，导致介电性能下降。在CaCu3（1+x）Ti4O12陶瓷材料中，1080℃烧结的试样性能最好。损耗基本上随着Cu过量浓度的增加而下降，当Cu过量浓度达到0.08mol时损耗最低为5-6%（1kHz）。在AxCa(1-x)Cu3Ti4O12（A= Na+、K+）陶瓷材料中，A+离子的添加使CCTO材料的烧结温度提高了，其介电常数也有所提高，材料的损耗减小，同时使得电容变化率增大，在规定温度范围内介电性能变差。在LaxCa(1-x)Cu3Ti4O12陶瓷材料中，La3+离子取代会使材料损耗增加，而材料的介电常数和损耗随温度变化有减缓的趋势。在CaCu3Ti4(1-x)Co4xO12陶瓷材料中，掺杂后的损耗比掺杂前高很多，虽然介电系数很高但是这可能是损耗引起的。所以Co掺杂后的CCTO的介电性能不好。在CaCu3Ti4(1-x)Nb4xO12陶瓷材料中，随着烧结温度的升高材料的介电常数和损耗都急剧下降，介电系数可达3-4千但损耗仍高达10%左右。在NaxCa(1-x)Cu3.08Ti4O12陶瓷材料中，随着烧结温度的升高材料的介电系数下降损耗上升介电性能变坏，随着掺杂浓度的增加介电系数和损耗下降介电系数为2万左右损耗为5-6%，这样的性能相对Na+离子单独掺杂来说较好。另外，本文还采用神经网络对实验数据分析，拟和出介电常数和损耗随掺杂浓度变化的曲线。(本文来源于《天津大学》期刊2004-02-01）

### 铜钛氧化物论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光催化分解水产氢是一个有应用前景的产生可持续清洁能源的体系,因此成为热门研究领域。TiO2由于其无毒、廉价、具有化学稳定性等特点在光催化领域得到了广泛的应用,但由于其带隙宽,光响应范围较窄,只对紫外光部分有吸收,影响了其进一步的应用。对TiO2光催化剂进行修饰是提高其光催化性能的有效途径。本论文研究了铜氧化物-TiO2复合氧化物光催化剂的制备、结构及光催化产氢活性,。论文的具体内容如下：1.利用TiCl3和Cu(OH)2液固界面氧化还原反应制备CuOx-TiO2复合氧化物光催化剂,发现其在太阳光照射下催化水产氢反应中存在诱导期,光照的前5个小时,催化剂基本上没有光催化产氢活性,但是从第6个小时开始催化剂表现出稳定的光催化产氢活性。结构表征结果表明在诱导期期间复合氧化物催化剂表面暴露的TiO2-CuO异质结被光还原为TiO2-Cu2O异质结。该研究结果给出了明确的实验证据证明了CuOx-TiO2复合氧化物光催化剂中的活性Cu物种是Cu2O,而不是CuO。2.利用不同浓度的HNO3溶液水热处理钛酸纳米管得到了不同晶相组成的TiO2,以其为载体通过浸渍法制备了系列Cu2O/TiO2光催化剂。光催化产氢活性测试结果表明TiO2光催化产氢活性顺序与Cu2O/TiO2光催化产氢活性不同。H2-TPR结果也表明Cu20和不同晶相组成的TiO2之间相互作用不同。该研究结果表明在异相结和异质结对光催化产氢性能的协同促进作用不是简单加和

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铜钛氧化物论文参考文献

[1].张天瑞.铜钛基氧化物的制备及其催化氨选择性还原NO的研究[D].黑龙江大学.2018

[2].王中磊.铜钛复合氧化物的光催化产氢性能研究[D].中国科学技术大学.2014

[3].张慧利.铜钛氧化物的烧结特性及介电性能研究[D].天津大学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/af0af6f5f9d1e589762b37f0.html