# 全波测量论文_付亚鹏,高成,杨波,李炎新,石立华

导读:本文包含了全波测量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:测量,电流,弹性模量,声速,动态,因数,声波。

### 全波测量论文文献综述

付亚鹏,高成,杨波,李炎新,石立华[1]（2017）在《紫峰大厦雷电流全波测量研究》一文中研究指出雷电流是描述闪电放电最重要的物理量,对于雷电防护相关研究意义重大,因此,雷电流测量一直是雷电研究领域的基础性工作。为了获得自然雷电流全波波形,在南京第一高楼紫峰大厦(约450 m)楼顶的避雷针处安装了一套雷电流全波测量系统,用于长期检测雷击建筑物回击电流和建筑物上行先导电流。该系统包含两套子系统,分别由雷电流传感器、数据传输系统、数据采集系统、远程控制系统构成,能够同时测量回击电流和建筑物上行先导电流,对国内特别是华东地区高塔自然雷电流研究具有重大意义。首先对所安装的雷电流测量系统进行了介绍,对测得的两组上行先导电流波形进行了全面分析,得出高建筑物上行先导电流波形的相关特征。(本文来源于《微波学报》期刊2017年05期）

李宝贺[2]（2011）在《样品声学参数与动态弹性模量及模型井全波测量》一文中研究指出弹性模量是岩石的一项重要的物理学参数,探井、造桥和水利工程等都需要精确的测量岩石弹性模量。本文用声学的方法测量了岩石样品的动态弹性模量,探讨了岩石干燥样品及水饱和样品弹性模量的区别。石油勘探中在研究岩体声波速度特征参数的同时,就有很多人在研究声波的衰减了。波速和衰减是介质对声波响应的两个不同的特征参数。声速反映介质的运动学特征而衰减反映的是介质动力学特征。于是,为了能完全描述介质对声波的响应,就至少需要两个特征参数,包括波的传播速度和声波衰减品质因数值。从理论上看,把声速与衰减一起考虑不仅是吸引人的,而且还证明能良好地用于模拟或反演。对于岩体物理性质的变化来说,品质因数Q值是一个非常有用的参数。声波衰减是研究岩石能量吸收性质的主要方法,本人在前人研究成果的基础上,编制了数据处理程序,采用能量法和频谱比法,对花岗岩、有机玻璃、尼龙等试件,进行了衰减的实验研究,取得了有价值的数据。对声波在岩石中传播的衰减机制进行了讨论,认为矿物颗粒边界和微裂纹表面的粘滞性摩擦,以及宏观裂纹的散射效应是引起声波衰减的主要机制。人们对地层岩石物理特性的研究,尤其对衰减的研究一直是一个重要的研究项目。品质因数Q值是岩石特征的一个重要参数,对Q值的研究以有许多方法,其成果也很有利于测井及勘探的发展。在实验室中,最常用的方法是共振法和超声波法,共振法适用的频率范围为1～10 kHz,超声波法的适用范围则为100 kHz以上。这两种方法和其他许多方法一样均是基于常Q模型,“常Q”是对一不太宽的频带而言的。对于同一样品,同一声学测试系统,所测得Q值仍可有很大的差别,这是有实验条件及其试验方法所决定的,是不可能消除的外在因素。所以一般来说,不同方法测量得到的Q值之间没有可比性。在实验室大都采用频谱比法来计算品质因子(Q值),人们对计算Q值的各种方法进行了对比、比较,并没有找到一种可适应任何情况的方法。无论是哪一种方法都只适应一定的条件才能使用。例如,对振幅有相应的记录时,解析信号法比较实用。而当得不到真振幅时,频谱模拟法是很实用的理论。振幅衰减法和上升时间法则依赖于采样率和数据质量,当所选择的数据质量较好时比较实用。在没有噪声的情况下,频谱比率法是行之有效的好方法。本文采用的是频谱比法和能量法这两种法对Q值进行了研究。模型井的全波测量是本文的一个重点内容。用过对井内声信号的连续记录,由声源激发并由探头接收的反映地层信息的声波,对油储进行探测,从而指导生产。在实验中我们为了消除反射波我们对模型井边界进行了压花、齿化、加粗等处理。通过叁种水听器对各种井进行了全波测量。在期间为了更好的凸显纵波成分,我们把最开始在水中做的实验在蓖麻油中与蜂蜜中做了相同的实验,但效果不是很明显没有很好的压制住斯通利波。所以我们为了更好的压制斯通利波,我们要选一种Q值大于10的液体。本实验中探头的使用与以往不同的地方就是我们采用了低频探头发射,高频探头接收的情况。其效果就相当于与滤波器,将其中的反射波滤掉了,这对以后的实验工作会有很大的启发。(本文来源于《吉林大学》期刊2011-05-01）

杨帆[3]（2008）在《样品的声速测量与小尺寸模型井全波模拟的实验研究》一文中研究指出本文是井孔声学研究的实验课题。从样品(岩芯)的纵、横波声速测量入手,最后实现了在小尺寸模型井中全波列声测井的物理模拟。基于本专业实验研究刚刚起步,首先进行了样品的纵横波声速测量。在正确掌握仪器和探头使用的基础上,利用透射与反射脉冲法对多种样品进行了纵、横波声速的测量。通过两种方法的对比印证确定了结果的精确性;同时还用不同主频探头激发测试了不同材料样品的频散特性。这些测量不仅是声学测试的基础工作,也是声波测井研究与应用解释必不可少的内容。作为一项尝试,利用购置的SH波横波探头,在水平厚板上和模拟水平多层介质上进行了表面激发弹性波表面接收全波的实验,对结果进行了分析。模型井的建立和实验是本文的重点。首先,依据相似性原理和在充分调研的基础上,建立了一套简易的小尺寸模型井测试装置;进行了模拟硬、软地层的井孔全波列声测井实验,得到首波到时正确的井孔多道全波列。与此同时还进行了相同参数条件下的全波列数值模拟,与实验对比首波到时一致,全波列定性一致;最后,对试验中的问题进行了分析讨论。(本文来源于《吉林大学》期刊2008-05-20）

崔志尚,盛健[4]（2001）在《一种新的测量半球全波发射率的动态技术》一文中研究指出本章介绍了一种用于半球全波发射率测量的动态技术 .它需要已知热容量和热传导率的准确的资料 .对在自然冷却过程中所测量的样品的温度分布的分析表明 ,高温度梯度区域 (样品的两端部分 )是测量热传导率的最好区域 ,而低温度梯度区域 (样品的中间部分 )是测量半球全波发射率的最佳范围 .讨论了这种新的测量方法及一些初步的实验结果 .(本文来源于《中国计量学院学报》期刊2001年03期）

王建强[5]（1986）在《冲击发生器与分压器之间的相互作用对全波波头时间测量误差的影响》一文中研究指出本文应用快速付立叶变换(FFT)计算分析了冲击发生器与分压器之间的相互作用对全波波头时间测量的影响。计算中,冲击电压发生系统用简化后的集中参数模型等值,分压器采用8级Γ型电路,高压引线按波过程考虑。通过对各种不同类型测量系统及冲击发生器参数作大量计算,对冲击电压测量中系统间参数的配合以及测量系统的方波响应特性提出了新的要求。(本文来源于《高电压技术》期刊1986年04期）

### 全波测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

弹性模量是岩石的一项重要的物理学参数,探井、造桥和水利工程等都需要精确的测量岩石弹性模量。本文用声学的方法测量了岩石样品的动态弹性模量,探讨了岩石干燥样品及水饱和样品弹性模量的区别。石油勘探中在研究岩体声波速度特征参数的同时,就有很多人在研究声波的衰减了。波速和衰减是介质对声波响应的两个不同的特征参数。声速反映介质的运动学特征而衰减反映的是介质动力学特征。于是,为了能完全描述介质对声波的响应,就至少需要两个特征参数,包括波的传播速度和声波衰减品质因数值。从理论上看,把声速与衰减一起考虑不仅是吸引人的,而且还证明能良好地用于模拟或反演。对于岩体物理性质的变化来说,品质因数Q值是一个非常有用的参数。声波衰减是研究岩石能量吸收性质的主要方法,本人在前人研究成果的基础上,编制了数据处理程序,采用能量法和频谱比法,对花岗岩、有机玻璃、尼龙等试件,进行了衰减的实验研究,取得了有价值的数据。对声波在岩石中传播的衰减机制进行了讨论,认为矿物颗粒边界和微裂纹表面的粘滞性摩擦,以及宏观裂纹的散射效应是引起声波衰减的主要机制。人们对地层岩石物理特性的研究,尤其对衰减的研究一直是一个重要的研究项目。品质因数Q值是岩石特征的一个重要参数,对Q值的研究以有许多方法,其成果也很有利于测井及勘探的发展。在实验室中,最常用的方法是共振法和超声波法,共振法适用的频率范围为1～10 kHz,超声波法的适用范围则为100 kHz以上。这两种方法和其他许多方法一样均是基于常Q模型,“常Q”是对一不太宽的频带而言的。对于同一样品,同一声学测试系统,所测得Q值仍可有很大的差别,这是有实验条件及其试验方法所决定的,是不可能消除的外在因素。所以一般来说,不同方法测量得到的Q值之间没有可比性。在实验室大都采用频谱比法来计算品质因子(Q值),人们对计算Q值的各种方法进行了对比、比较,并没有找到一种可适应任何情况的方法。无论是哪一种方法都只适应一定的条件才能使用。例如,对振幅有相应的记录时,解析信号法比较实用。而当得不到真振幅时,频谱模拟法是很实用的理论。振幅衰减法和上升时间法则依赖于采样率和数据质量,当所选择的数据质量较好时比较实用。在没有噪声的情况下,频谱比率法是行之有效的好方法。本文采用的是频谱比法和能量法这两种法对Q值进行了研究。模型井的全波测量是本文的一个重点内容。用过对井内声信号的连续记录,由声源激发并由探头接收的反映地层信息的声波,对油储进行探测,从而指导生产。在实验中我们为了消除反射波我们对模型井边界进行了压花、齿化、加粗等处理。通过叁种水听器对各种井进行了全波测量。在期间为了更好的凸显纵波成分,我们把最开始在水中做的实验在蓖麻油中与蜂蜜中做了相同的实验,但效果不是很明显没有很好的压制住斯通利波。所以我们为了更好的压制斯通利波,我们要选一种Q值大于10的液体。本实验中探头的使用与以往不同的地方就是我们采用了低频探头发射,高频探头接收的情况。其效果就相当于与滤波器,将其中的反射波滤掉了,这对以后的实验工作会有很大的启发。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 全波测量论文参考文献

[1].付亚鹏,高成,杨波,李炎新,石立华.紫峰大厦雷电流全波测量研究[J].微波学报.2017

[2].李宝贺.样品声学参数与动态弹性模量及模型井全波测量[D].吉林大学.2011

[3].杨帆.样品的声速测量与小尺寸模型井全波模拟的实验研究[D].吉林大学.2008

[4].崔志尚,盛健.一种新的测量半球全波发射率的动态技术[J].中国计量学院学报.2001

[5].王建强.冲击发生器与分压器之间的相互作用对全波波头时间测量误差的影响[J].高电压技术.1986

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/afefed7c5fa7c7ecd4d94432.html