# 暖通空调工程施工中BIM技术应用钟丽英

广东腾安机电安装工程有限公司528312

摘要：暖通空调工程一般具有工期紧张、机电排布较为复杂以及项目净高比较难以把控的特点，因此，在暖通空调工程中广泛采用BIM技术，能够对暖通空调工程项目建模，通过各个专业之间的协调，达到对管线优化布置的目的，同时还能够及早检查施工图纸中存在的一些实际问题，能够有效解决图纸中专业之间的碰撞问题，提高施工效率。基于此，本文主要对暖通空调工程施工中BIM技术的应用要点进行深入探讨。

关键词：暖通空调工程；施工技术；BIM技术

随着我国全面进入信息时代，随着科技实力的不断提升，BIM技术的应用也逐渐普遍起来，特别是对于暖通空调施工来说，工作人员通过对BIM技术的合理应用，不仅能够优化系统设计，同时还能够保证空调负荷的精确度，确保暖通空调能够发挥出应有的作用。因此，施工单位及其相关工作人员应加强对BIM技术的了解与认识，并将其科学的应用于暖通空调施工中。

1将BIM技术应用到暖通空调工程中的优势

1.1可视化

BIM技术的可视化特点在暖通工程设计中的作用非常重要，例如，传统的施工图只是采用二维方法将各构件的数据信息标在图纸上，对其三维效果或安装效果很难进行直观的表达。而BIM技术提供了可视化的思路，设计者可以根据数据信息建立仿真模型，将设计效果直观地展现在人们面前，并且不仅包括构件的尺寸数据，还可以将不同的构件以不同的颜色进行标示，对其位置关系一目了然。另外，BlM技术的可视化结果不仅可以用效果图展示及报表生成，更重要的是，项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行，大大提高了工作效率。

1.2数据共享

数据共享是BIM技术在暖通空调设计中应用较多的功能。由于空调内部的元器件相对较多，在对暖通空调进行设计时，需要针对空调的整体和内部实际情况的细节进行科学的设计。借助BIM技术数据信息的共享性，可以使参建各方以及暖通设计的各专业方快速、及时地掌握暖通空调设计的具体信息，为设计参与者之间的沟通提供了便利，从而提高了设计工作的效率。同时，借助BIM技术的数据共享特点，可以实时掌握建筑结构和水电设备的数据信息，从而为合理安装暖通空调奠定基础。

2BIM技术在暖通空调工程中的应用要点

2.1工程建模

BIM技术建模首先要设定负荷值。设定参数时需要根据建筑的实际性能，评估整个暖通空调系统的负载值，方便工程技术员确定整个工程的冷负荷热负载的报告；负载设置完毕之后，需要设计风管系统模型，主要是对通风管网以及空调的管道进行三维建模，然后利用BIM软件自带的优化功能，对整个管线进行优化设计，这样方便排除暖通空调与其他专业之间的管道碰撞；水系统的管道建模。根据负载所建立的供暖系统数据库之上，对给水和排水管网进行三维建模，水管网繁杂多样，并且容易发生交叉以及管道之间的碰撞，工程技术人员可以利用软件设置特定的尺寸以及位置，以防止发生交叉和碰撞，可以及时进行改动，调整管道的高度以及长度；需要重新模拟现场施工图，可以根据现场施工图，对管道的设备参数进行复核，然后检查管道碰撞程度、设备的净高、通道相对高度等，在BIM软件中可以对于交叉点进行修改，并且绘制出协同控制的工作图，方便后期工程施工。

2.2碰撞检查

BIM信息模型最重要的特点是三维可视化，为工程施工阶段碰撞检查提供可能。在暖通工程施工中，施工单位在工程前期开展管线系统碰撞检查，实现施工方案优化，降低施工过程中管线系统碰撞问题的发生，提高工程设计方案的可靠性。同时，通过管线碰撞检查，施工单位能够高效利用建筑空间，提高建筑净空高度。此外，借助于BIM技术，技术人员在完成管线碰撞优化后，以最新的设计方案进行施工交底，有效提升了施工各环节沟通效率，降低返工、整改问题的发生。

2.3安装方案优化

在工程施工作业之前，可以利用BIM软件对模型进行碰撞实验，同时还可以利用MagiCAD对设计与施工的矛盾问题进行协同，有效优化建筑信息模型，减少后期工程设计更改的次数，同时也可以对支吊架系统进行可靠性检验，保障工程实际的安全以及安装的质量。在现场施工安全能够得到保障的前提之下，可以根据企业实际的安装风格使得支吊架的形式更加美观。利用MagiCAD设计软件能够对图纸进行深入的优化设计，特别是对于碰撞点以及交叉点的管线综合检查具有十分优良的性能，在进行碰撞检查时，按照暖通空调—消防排水—动力照明—供电系统—通信系统专业顺序进行管线检查，并且根据“小让大路、强让弱”的施工原则对施工方案进行优化.

2.4建立数据处理系统

BIM技术是在数字技术基础上综合开发的应用型数字技术，因此具有基础数字技术中数据加工、存储、收集和建模等功能，可以建立暖通空调工程的各类模型和数字化成果，在应用BIM技术的过程中，要建立系统、科学的施工数据处理系统。要利用BIM技术加工和收集信息的优势，将暖通空调工程施工的各类数据录入数据库，结合暖通空调工程实际和BIM技术特点，建立施工项目的数据处理系统，这是发挥BIM技术优势前提，也是BIM技术应用的重要阶段。设计、施工、管理、技术人员要深入暖通空调工程施工现场，将施工各项数据和各类信息收集、录入到数据处理系统中，通过BIM技术的加工和运算实现各种信息的数字化，既方便暖通空调工程施工数据的存储，也便于暖通空调工程信息的加工，以便实现在设计、施工、监理、验收等环节中的应用。

此外，要加强施工数据的复核、检查与校核等。工作人员还应重视对各管道设备的参数进行复核，并做好管道碰撞检查与设备管道净高检查等，同时还应加强对设备通道的校核、对检修空间的核等，以便通过对检核检验得到准确的信息数据，以便工作人员对碰撞点进行优化调整，并完成BIM综合图的绘制。最后要进行汇总处理，以便将数据信息在给排水、电气、以及其他专业间进行高效共享，大大提升工作人员的工作效率。同时，工作人员还应在实现信息数据的有效汇总的同时，确保完成各领域的专业构建，以便工作人员能够顺利将其调整为一个整体的建筑系统，为暖通空调工程的施工提供有效的指导。

2.5调整施工系统结构

通过应用BIM技术，暖通空调工程施工企业可以将传统的技术、施工、监理、组织等相关系统整合在一起，不但有利于掌握工程设计意图和工程施工要求，更能根据BIM技术的施工模型进行系统结构的优化和调整，以3D模型、组织浏览表、结构树、技术链等多种方式，更加直接地呈现出暖通空调工程施工的系统特点和结构要点，既有利于决策者对暖通空调工程施工整体情况的把握，同时也有利于管理和施工人员明确自身职责，有利于监理单位对暖通空调工程施工实施约束和控制，通过打造暖通空调工程施工数字化系统结构，提升施工控制、调整、整合的质量。此外，利用BIM技术建立的系统结构具有记录、追溯、查询等功能，不但提升了系统结构的功能性，更适合暖通空调工程施工的实际，真正将暖通空调工程施工的进度、计划、管理和目标整合在一起，以动态化、数字化的方式实现对暖通空调工程施工结构性、系统性、全面性的监督和管控。

3结语

随着我国科技实力的不断提升，BIM技术在建筑工程中的应用越来越普遍，特别是在暖通空调施工中。相关工程人员应加强对BIM技术的概念进行分析，并对其在暖通空调施工中的应用背景进行了解，得知BIM技术具有的优势与特点，最后加强对BIM技术在暖通空调中的应用实践，以便实现对暖通空调设计的优化，实现对施工成本的节约等，进而推动施工单位的可持续发展。

参考文献：

[1]李文高.基于BIM技术的暖通空调安装探讨[J].住宅与房地产，2018（31）

[2]王兴帝.BIM技术在暖通空调工程中的应用[J].居舍，2019（08）

[3]谢经文.暖通空调节能技术在建筑工程中的应用[J].现代物业（中旬刊），2018（10）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/affa58e992c2c825cda7354e.html