# 缓倾斜煤层综放工作面瓦斯综合治理技术实践

### 论文摘要

针对屯宝煤矿缓倾斜煤层综放工作面产量高、瓦斯涌出量大的问题,在对I011402综放工作面瓦斯涌出来源分析基础上,根据工作面采掘部署及瓦斯地质条件,提出了以采前煤层瓦斯超前预抽、回采期间边采边抽以及采空区高位钻孔抽采为主,通风稀释瓦斯为辅的综放工作面瓦斯综合治理技术,并进行了现场应用。研究结果表明,工作面瓦斯抽采率达到了60%以上,上隅角最大瓦斯浓度仅为0.42%,回风最大瓦斯浓度为0.36%,有效解决了回采工作面瓦斯治理问题,保证了工作面安全回采。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工作面概况

- 2 工作面瓦斯综合治理技术

- 2.1 工作面瓦斯涌出来源分析及瓦斯治理思路

- 2.2 采前煤层瓦斯超前预抽

- （1） 预抽钻孔布置

- （2） 瓦斯预抽效果

- 2.3 回采期间瓦斯治理措施

- （1） 边采边抽

- （2） 高位钻孔抽采

- 2.4 风排治理瓦斯

- 3 瓦斯治理效果分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冉庆雷,黄光利,吴玉海,黄涛

关键词: 缓倾斜煤层,综放工作面,高位钻孔,瓦斯抽采

来源: 煤炭技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 中煤科工集团重庆研究院有限公司,神华新疆能源有限责任公司屯宝煤矿

分类号: TD712.6

DOI: 10.13301/j.cnki.ct.2019.03.039

页码: 114-116

总页数: 3

文件大小: 292K

下载量: 22

### 相关论文文献

- [1].开采缓倾斜煤层倾向主断面地表残余移动变形函数[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [2].深部缓倾斜煤层护巷煤柱合理宽度研究[J]. 煤炭技术 2018(07)

- [3].单一缓倾斜煤层相邻工作面共用中部车场技术的应用[J]. 中州煤炭 2014(02)

- [4].缓倾斜煤层综放工艺系统可靠性研究[J]. 山西科技 2013(05)

- [5].缓倾斜煤层软岩巷道变形规律及围岩控制研究[J]. 矿业安全与环保 2017(04)

- [6].缓倾斜煤层工作面回采上限优化计算研究[J]. 煤炭技术 2016(12)

- [7].缓倾斜煤层沿空掘巷小煤柱合理尺寸研究[J]. 现代矿业 2014(10)

- [8].缓倾斜煤层综采面刮板输送机窜动控制技术[J]. 陕西煤炭 2014(04)

- [9].缓倾斜煤层沿含水采空区掘巷煤柱稳定性研究[J]. 煤炭科学技术 2020(06)

- [10].缓倾斜煤层开采相似材料模拟试验研究[J]. 测绘与空间地理信息 2012(12)

- [11].缓倾斜煤层工作面材料道无轨胶轮车应用[J]. 科技创新导报 2017(24)

- [12].缓倾斜煤层综采工作面覆岩运动规律及矿压特征分析[J]. 煤矿现代化 2019(05)

- [13].沿空掘巷在缓倾斜煤层中的实践应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2013(11)

- [14].缓倾斜煤层开采沉陷的三维有限元模拟[J]. 中国煤炭 2010(07)

- [15].采动地表全盆地残余移动变形数学模型[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [16].缓倾斜煤层开采技术研究[J]. 科技创新导报 2011(05)

- [17].缓倾斜煤层过地质构造断层带技术研究[J]. 机械管理开发 2016(11)

- [18].缓倾斜煤层连续采煤机短壁开采工艺研究[J]. 机械管理开发 2018(07)

- [19].第一时间[J]. 矿业装备 2013(12)

- [20].缓倾斜煤层过地质构造断层带技术研究[J]. 神华科技 2010(03)

- [21].缓倾斜煤层沿空掘巷窄煤柱合理宽度研究[J]. 煤炭技术 2016(07)

- [22].缓倾斜煤层松软底板综采工作面上窜下滑的研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2013(01)

- [23].缓倾斜煤层顶煤冒放性评价[J]. 山西焦煤科技 2012(10)

- [24].FLAC数值模拟分析煤层开采对河堤的影响[J]. 陕西煤炭 2014(03)

- [25].缓倾斜煤层综采工作面设备回撤技术实践[J]. 煤矿开采 2013(03)

- [26].缓倾斜煤层长钻孔动压注水的应用[J]. 矿业安全与环保 2009(01)

- [27].沿空留巷技术在缓倾斜煤层炮采工作面开采中的研究与运用[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(04)

- [28].缓倾斜煤层相似材料模拟试验研究[J]. 陕西煤炭 2012(02)

- [29].缓倾斜煤层软岩巷道变形规律及围岩控制研究[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [30].缓倾斜煤层小角度快速石门揭煤工艺研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b0649474d6b93530454c131c.html