# 关于高层建筑施工技术的探究

齐齐哈尔工程学院

摘要：高层建筑工程发展迅速，是未来建筑工程的发展主流方向之一。高层建筑受到城市和建筑师的青睐，需要的建筑施工技术也相对提升，不断研发新的高层建筑施工技术，不断引进和革新国内外先进的施工技术理论并结合自身实践经验，制订符合建筑单位的比较完备的高层建筑工程施工技术系统，为我国高层建筑工程施工技术的进一步发展提供动力。分析，并提出了高层建筑工程施工技术的要点所在，以期提升高层建筑工程的质量与推动我国高层建筑事业的发展起到一定的促进作用。

关键词：高层建筑；工程施工；施工技术

1高层建筑施工特点

1.1工程量较大

高层建筑的体积大，因而工程量较大，需要较多的施工人员和大型的施工设备。工程设计的难度也较大，需要更长的时间去完善从保证高层建筑的质量安全，有时需要在工程中边设计边施工，这无疑给工程组织和管理带来了更大的难度，因而整体工程量较大。

1.2埋置深度大

高层建筑的主要问题之一是稳定性，特别在风速较大的地区，为了保证高层建筑上部结构和整体的稳定性，需要保证一定的埋置深度，地基埋置深度一般要大于建筑高度的十二分之一，对于桩基要大于建筑高度的十五分之一，并至少有一层地下室。

1.3施工工期长

高层建筑的施工周期长是由工程量大决定的，一般施工工期至少有几个月，甚至需要几年。为了保证高层建筑工程的综合效益，一般需要尽量低缩短工期，但必须在确保工程安全的前提下进行优化，最有效的措施是合理安排施工工序，特别在交叉施工的地方。

1.4高空作业多

高层建筑工程的最显著特点是高空作业多，施工中用到的材料和设备都需要高空的垂直运输，运输距离随着楼层的增加而不断增长。在进行高空作业时，要各位注意安全问题，充分考虑防火、通信问题，同时还要注意高空坠物现象的发生。

1.5高层建筑工程施工技术的发展

随着我国高层建筑的不断发展，建筑工程施工技术得到极大的发展，在引入国外先进的施工技术和理论的基础上，不断发展我国自身高层建筑工程施工技术和理论体系，形成一批具有自主知识产权的工程施工技术，充实我国现有建筑工程施工技术。

2高层建筑外墙施工技术的发展

在我国建筑墙体实行全面浇筑结构的基础上，建筑墙体大模块时代已经到来，建筑施工质量不断得到改善，图1和图2分别为建筑墙体施工旧、新施工技术，通过对高层建筑墙体技术不断研究和创新，在确保工程质量的情况下，提升工程的整体性能和功用价值。

2.1高层建筑厚板转换层施工技术的发展

建筑结构中的转换层可以根据功能的不同选择不同的设计、施工工艺。目前，我国现有结构转换层的形式主要有梁式、桁架式和板式。其中，梁式结构转换层因其设计简单、施工方便等优势在工民建筑中得到发展和应用。但是，随着我国高层建筑的发展，厚板式转换层设计理念得到快速发展，特别是相关结构预应力技术理论研究的深入，促使我国高层建筑、特别是跨度大、高挠度、强剪切力等建筑结构问题都有较完善的设计和施工技术。

2.2高层建筑工程中新材料的施工技术

随着建筑行业的快速、稳定发展，相关建筑材料行业也得到发展和提升，特别是在新材料的研发和制造方面取得了骄人的成就。建筑材料关系到高层建筑结构本身的性能、建筑荷载的能力及其防火、采暖保温等功能。因此，对新材料的施工必须严格按照国家相关标准或规范执行，加强建筑装饰材料的研发管理力度，特别是加强对新材料施工技术的研发，如玻璃幕墙的设计施工，明框暗框的设计、施工材料的安全性能等方面，确保建筑工程施工的质量和安全。

2.3高层建筑工程中施工技术的提升

高层建筑工程施工的实现必须依赖专业、高科技的电子产品和相关工程概预算、工程图绘制和效果图设计等软件，强化工程施工的信息化技能，科学有效地编制高层建筑施工程序，科学管理施工材料、施工进度和施工成本控制，加强施工材料、混凝土制备过程的适时温控、水控管理，还包括建筑的工程测量与地基勘察。可以通过计算机进行核算和设计，并不断发展计算机辅助施工（CAC）技术和高层建筑工程施工管理信息系统的MIS技术，优化和完善我国高层建筑工程施工的技术体系和管理制度，确保高层建筑保质、保量、高效、低成本投入的完成。

2.4高层建筑脚手架施工技术的提升

（1）搭设脚手架的主要流程为：正确摆放扫地杆→逐根竖立杆→逐根紧扣竖立杆和扫地杆→安装扫地小横杆，并紧扣立杆跟扫地杆→安装第一步大横杆并与立杆扣紧→分三步安装小横杆→设置临时斜撑杆，其上方必须和第二步大横杆扣紧、安装连墙杆、接立杆、搭建剪力撑、铺底层脚手架板，绑扎防护密目网、绑扎随层平网、铺操作层脚手架。（2）在架体两端设置剪力撑，通常设置的间隔约为12m，同时注意剪力撑要连接3~4根立杆，和地面夹角保持在45~60°，剪力撑两端除了旋转扣件和脚手架立杆、大横杆扣紧之外，其中还必须增加2~4个扣接点，和它相交的立杆扣紧。（3）进行连墙杆搭设时，要先将连接墙杆和板中的预埋环进行连接，而后再选择钢管架体和其进行连接，同时要注意必须和下方的墙杆错位搭建，垂直距离应该控制在4m之内，水平距离最高不得超过5m。

3结术语

综所述，高层建筑施工过程的工程量大、埋置深度大、施工周期长、高空作业多，因而在施工过程中要更加强各环节的质量控制，在基础施工技术、混凝土工程施工技术、转换层施工技术、后浇带施工技术、电气工程施工技术和给排水工程施工技术等方面进行完善，进一步提高高层建筑的施工质量，进而保证高层建筑可以在设计年限内的安全，全面推动建筑业向高层发展的速度。高层建筑的施工技术为高层建筑提供了基础条件，是保证高层建筑的基本条件，也为施工提供了指导作用。施工技术随着科学技术的发展和专业人员对其研究力度的提高而不断发展，随着高层建筑楼层的增长，不断涌现出更加先进的施工技术，在实际工程中要结合传统施工技术和新技术，保证高层建筑的质量。

参考文献：

[1]张爱群.高层建筑工程施工技术探究[J].工程技术：文摘版：00255-00255.

[2]郭占刚.高层建筑工程施工技术探究[J].科技创新导报，2012（21）：73-73.

[3]韩乃东.论述高层建筑工程施工技术研究[J].工程技术：引文版，2016（60）：00143-00143.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b07a9cc82605a52fbea9b493.html