# 电阻率论文_田福金,葛伟亚,李亮

导读:本文包含了电阻率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电阻率,岩溶,高密度,层状,水平,岩层,物探。

### 电阻率论文文献综述

田福金,葛伟亚,李亮[1]（2019）在《视电阻率垂向电测深在无锡市地质环境勘查中的应用》一文中研究指出在城市中,存在着大量的多物理属性背景干扰,其中以地质发育,工业、民用电磁信号,城市噪声等为主要影响。视电阻率垂向电测深方法具有垂直方向分辨率高、装置简易、工作效率高的优点被广泛应用于城市地质环境勘查。本次在无锡市完成3条总长3 160 m的测线E1、E2、E3,结合以往的勘查以及对异常区的钻探验证,结果显示在勘查区存在2条断层F1、F2,并且在垂向划分了岩层,确定了富水区域,取得了优良的应用效果,为无锡市地质环境评价提供了参考依据。(本文来源于《能源研究与管理》期刊2019年04期）

伏海涛,罗维斌,丁志军,余其林,张世宽[2]（2019）在《水平电偶极源层状模型垂直磁场全区视电阻率计算方法》一文中研究指出利用水平电偶极源层状模型电磁场公式系统计算了不同收发距、不同层状地电模型的电磁场分量,给出了由循环互相关法辨识出频率响应,并计算全区视电阻率的方法。利用水平电场E_x分量和垂直磁场H_z分量计算了全区视电阻率,与层状模型大地电磁测深卡尼亚视电阻率和可控源音频大地电磁测深卡尼亚视电阻率进行比较,水平电场E_x分量和垂直磁场H_z分量全区视电阻率均能很好地反映出地电特征,且垂直磁场H_z分量全区视电阻率与层状模型大地电磁测深卡尼亚电阻率在低频段有相似的频率响应特征。对于大埋深基底,H_z分量全区视电阻率在小收发距条件下就能有较好的响应。垂直磁场分量进入近区的频率低于水平电场进入近区的频率,更有利于在小收发距条件下进行大深度勘探。(本文来源于《物探与化探》期刊2019年06期）

曲昕馨,董卫斌,刘子豪,胡文涛,柴艳宁[3]（2019）在《基于温压与电阻率关系的电磁反演校正技术研究》一文中研究指出可控源电磁法主要研究地下电阻率异常，目前在做电磁勘探数据处理和解释时，通常忽略温度、压力的变化对电阻率产生的影响。尤其在地下深层或存在热储层的地区，因温压变化引起的电性变化很可能直接影响到对地层地质属性的判断。因此，明确温度和压力对不同地质属性岩体的电阻率的影响程度，降低反演结果的误差，对提高薄层或电性差异较小的目标体精细刻画的能力具有重要意义。此次研究对不同温压条件下的岩芯进行实验室电阻率测量，建立了不同类型岩石的电阻率与温度、压力定量关系，提出了一种基于温压与电阻率关系的电磁反演校正方法，通过对我国东部某探区时频电磁数据的反演校正处理，证明了该方法可有效提高对薄层的精细划分能力。(本文来源于《2019年油气地球物理学术年会论文集》期刊2019-11-27）

冯岩军,赵才,谢经然[4]（2019）在《高密度电阻率法在人防工程中应用》一文中研究指出文章通过介绍E60DN高密度电法探勘系统的基本原理和技术特点,利用正常土层和有人防工程的电阻率差异,通过使用改良后的导电棒,利用高密度电阻率勘探人防工程进行勘探的实例,勘探结果表明在人防空洞、地下采空区、溶洞等的分布位置、大小、埋藏深度等方面的勘察上都取得了良好的效果,采集效率高,信息丰富,解释方便,精度高,勘探能力显着提高,与没有改良导电棒采集的电阻率相比,更适合在城市道路上勘探人防空洞一种装置,对为防止人防空洞顶板冒落塌陷,预防大的地质灾害隐患发生,是一种十分便捷,有效的勘探方法。(本文来源于《中国检验检测》期刊2019年06期）

张健,彭小珂,韩埃洋[5]（2019）在《叁侧向电阻率测井在浅层水文地质勘探中的应用》一文中研究指出数字测井系统以小型化、轻便化的特点被测井行业广泛应用。本文探讨了PSJ-4数字测井仪叁侧向电阻率测量在浅层水文地质勘探中的应用,改进了该系统在浅层(0～20 m)叁侧向电阻率测量误差较大的不足,准确划分了岩性界线与厚度,在浅层水文地质勘探中发挥了重要作用。此方法受围岩井液影响小,能有效提高岩层的定厚解释精度,地质效果显着。(本文来源于《地下水》期刊2019年06期）

高强,部德才,李雨霏[6]（2019）在《液体电阻率的智能化测量》一文中研究指出基于对电解质溶液电阻率测量方法及影响因素等问题进行探究,研制出相比于传统电阻率测量仪器更易了解、学习和操作的液体电阻率智能测量仪器。以交流电源作为激励电场来减小极化效应,采用铜极板内嵌的方法以避免液体受热不均所带来的误差,并且通过LabVIEW语言使测量结果直接显示在计算机屏幕上,以不同浓度NaCl溶液为样品测得其电阻率误差在3%以内。(本文来源于《科技视界》期刊2019年33期）

戴国强,王俊,刘成,刘杰[7]（2019）在《高密度电阻率法在机场岩溶勘察中的应用》一文中研究指出随着西部大开发战略的实施,各类交通建设迅猛发展,而岩溶塌陷问题一直是困扰西南地区工程建设的主要地质问题。文章以西南地区某在建机场工程为依托,运用高密度电阻率法对复杂岩溶区进行调查研究,对原始资料进行反演处理,对异常进行分析和解释,总结高密度电法在复杂岩溶区勘察中的应用效果和指导意义。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年22期）

查文瀚,邱清泉,靖立伟,滕玉平,陈建辉[8]（2019）在《深冷温区环氧树脂和聚四氟乙烯电阻率与击穿特性研究》一文中研究指出电阻型超导直流限流器的主要部件是限流单元和电气终端,其采用的低温绝缘材料主要是玻璃纤维加强环氧树脂和聚四氟乙烯。针对环氧树脂和聚四氟乙烯样品在深冷温区的绝缘特性进行研究。利用叁电极法对两种材料的电阻率随温度和场强的变化规律进行了测量,对两种材料的击穿耐压进行测试并观察其击穿痕迹,进一步利用Weibull分布对试验结果进行分析,试验结果表明:电阻率随温度和场强变化,击穿耐压符合Weibull分布。(本文来源于《低温与超导》期刊2019年11期）

俞仁泉,赵鹏辉,廖顺[9]（2019）在《跨孔电阻率CT法在岩溶精确勘探中的应用研究》一文中研究指出贵州碳酸盐岩分布广泛,岩溶问题突出,给各类工程建设造成极大的安全隐患和巨大损失,岩溶勘察尤显重要。当前岩溶勘探以物探方法为主,但各方法本身存在局限性,影响岩溶的精细化勘探。在分析岩溶物理电性特征的基础上,选择跨孔电阻率CT法,并从应用的角度出发,研究跨孔电阻率CT法孔内电极接地、各装置对比、数据采集方式等多方面内容,得出跨孔电阻率CT法是一种方便、高效、高精度和高分辨率的物探方法,在岩溶地区具有极大的应用前景,并以实例举证说明。(本文来源于《灾害学》期刊2019年S1期）

苏盛伟[10]（2019）在《青海共和县切吉乡牧场区地基土地电阻率值分布特征及其影响因素》一文中研究指出以青海省共和县切吉乡多个风力发电项目钻探资料、试验资料和地基土地电阻率资料为基础,分析该区域的地层结构、地层分布特征、地基土腐蚀性、地下水分布、地下水腐蚀性等特点,结合不同地质点所对应的地基土地电阻率测试值的大小,总结出该区域地基土地电阻率测试值的规律,为该区域今后的地质工作提供参考数据。(本文来源于《西北水电》期刊2019年05期）

### 电阻率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用水平电偶极源层状模型电磁场公式系统计算了不同收发距、不同层状地电模型的电磁场分量,给出了由循环互相关法辨识出频率响应,并计算全区视电阻率的方法。利用水平电场E_x分量和垂直磁场H_z分量计算了全区视电阻率,与层状模型大地电磁测深卡尼亚视电阻率和可控源音频大地电磁测深卡尼亚视电阻率进行比较,水平电场E_x分量和垂直磁场H_z分量全区视电阻率均能很好地反映出地电特征,且垂直磁场H_z分量全区视电阻率与层状模型大地电磁测深卡尼亚电阻率在低频段有相似的频率响应特征。对于大埋深基底,H_z分量全区视电阻率在小收发距条件下就能有较好的响应。垂直磁场分量进入近区的频率低于水平电场进入近区的频率,更有利于在小收发距条件下进行大深度勘探。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电阻率论文参考文献

[1].田福金,葛伟亚,李亮.视电阻率垂向电测深在无锡市地质环境勘查中的应用[J].能源研究与管理.2019

[2].伏海涛,罗维斌,丁志军,余其林,张世宽.水平电偶极源层状模型垂直磁场全区视电阻率计算方法[J].物探与化探.2019

[3].曲昕馨,董卫斌,刘子豪,胡文涛,柴艳宁.基于温压与电阻率关系的电磁反演校正技术研究[C].2019年油气地球物理学术年会论文集.2019

[4].冯岩军,赵才,谢经然.高密度电阻率法在人防工程中应用[J].中国检验检测.2019

[5].张健,彭小珂,韩埃洋.叁侧向电阻率测井在浅层水文地质勘探中的应用[J].地下水.2019

[6].高强,部德才,李雨霏.液体电阻率的智能化测量[J].科技视界.2019

[7].戴国强,王俊,刘成,刘杰.高密度电阻率法在机场岩溶勘察中的应用[J].工程技术研究.2019

[8].查文瀚,邱清泉,靖立伟,滕玉平,陈建辉.深冷温区环氧树脂和聚四氟乙烯电阻率与击穿特性研究[J].低温与超导.2019

[9].俞仁泉,赵鹏辉,廖顺.跨孔电阻率CT法在岩溶精确勘探中的应用研究[J].灾害学.2019

[10].苏盛伟.青海共和县切吉乡牧场区地基土地电阻率值分布特征及其影响因素[J].西北水电.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b0ce8ddfaa6ffb8ec07909ac.html