# 矿用电机车无速度传感器矢量控制系统研究

### 论文摘要

传统矿用电机车用的速度传感器存在安装不便、容易损坏、维修昂贵、抗电磁干扰能力差等弊端。针对这些问题,在原有的变频调速驱动装置上引入无速度传感器技术,采用模型参考自适应作为无速度传感器的控制算法,以TMS320F28335 DSP为核心,采用矢量控制策略和空间矢量脉宽调制技术,研制出矿用电机车无速度传感器变频驱动装置。在MATLAB中利用M语言对整个系统进行仿真,结果表明,所设计的速度观测器在电机稳定运行方面优于传统的光电编码器测速效果。通过三相异步电机试验,对无速度传感器矢量控制系统进行测试,分析认为,电机在空载、负载和变速情况下的性能较为良好,表明该驱动装置调速性能稳定,电机车维护工作量可以大大减小,能够满足矿井牵引的需要。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 基于模型参考自适应无速度传感器工作原理

- 1.1 电流模型法

- 1.2 电压模型法

- 1.3 速度观测器

- 2 仿真与分析

- 3 试验与分析

- （1） 电机空载运行时的转速如图7所示。

- （2） 电机恒转速负载运行时的转速如图8所示。

- （3） 矿用电机车在上下坡时经常遇到变速的情况, 为此进行了变加速试验。

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯高明,徐铮

关键词: 矿用电机车,矢量控制,模型参考自适应,无速度传感器

来源: 河南理工大学学报(自然科学版) 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 河南理工大学电气工程与自动化学院

基金: 河南省自然科学基金资助项目(162300410117),河南理工大学创新团队项目(T2015-2)

分类号: TD64

DOI: 10.16186/j.cnki.1673-9787.2019.5.16

页码: 112-117

总页数: 6

文件大小: 1864K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].高海拔矿井长距离无人驾驶电机车运输方案研究[J]. 有色设备 2019(05)

- [2].矿用电机车气动制动系统的改进[J]. 煤矿机械 2020(06)

- [3].地下矿山双机牵引无人驾驶电机车运输系统的应用实践[J]. 矿山机械 2020(10)

- [4].行洛坑钨矿有轨电机车无人驾驶系统[J]. 有色冶金设计与研究 2020(05)

- [5].矿用电机车能耗制动的研究与应用[J]. 世界有色金属 2020(15)

- [6].矿用蓄电池电机车常见的问题分析与改进[J]. 机械管理开发 2019(08)

- [7].煤矿电机车的运行速度控制[J]. 电子技术与软件工程 2019(17)

- [8].金川集团龙首矿1703水平电机车无人驾驶系统试车成功[J]. 有色冶金节能 2019(05)

- [9].矿用电机车开关磁阻电机传动系统控制策略研究[J]. 系统仿真学报 2016(11)

- [10].我国无人驾驶电机车控制技术首次应用于海外工程[J]. 中国勘察设计 2017(03)

- [11].井下电机车远程配电监控系统的设计与应用[J]. 装备制造技术 2017(02)

- [12].矿山井下电机车弯道防撞系统的研究[J]. 西部皮革 2017(10)

- [13].矿用电机车掉道原因及预防措施[J]. 机械管理开发 2017(09)

- [14].浅析矿用隔爆型电机车在煤矿系统中的应用[J]. 机电工程技术 2015(12)

- [15].矿用电机车直流电动机故障原因分析及对策[J]. 世界有色金属 2016(13)

- [16].某大型矿山地下电机车运输系统设计[J]. 现代矿业 2016(10)

- [17].智能变流调速在井下14t电机车控制系统中的应用[J]. 电世界 2013(06)

- [18].矿用电机车运输安全防护探讨[J]. 江西化工 2019(06)

- [19].矿用蓄电池电机车安全运行技术措施[J]. 机械管理开发 2020(01)

- [20].矿用电机车变频调速系统的设计与研究[J]. 机械管理开发 2020(07)

- [21].电机车运输日常管理难点及防范措施[J]. 河北企业 2019(10)

- [22].某铁矿井下电机车自动控制系统设计[J]. 现代矿业 2018(04)

- [23].一种矿用电机车混合充电与驱动一体化电路[J]. 金属矿山 2018(11)

- [24].浅谈煤矿蓄电池电机车的安全管理[J]. 科技资讯 2017(26)

- [25].单电机矿用电机车[J]. 煤炭技术 2016(08)

- [26].矿用电机车微机防滑系统的研究[J]. 煤炭技术 2014(12)

- [27].基于开关磁阻电机的矿用电机车调速系统设计[J]. 煤矿机械 2015(01)

- [28].矿用电机车动力学仿真研究[J]. 煤矿机械 2015(09)

- [29].矿用电机车的常见故障判断及处理[J]. 黑龙江科技信息 2014(12)

- [30].基于加速度传感器的井下电机车实时定位系统[J]. 计算机系统应用 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b24889d2b0c50294b15ed07a.html