# 一维正演论文_陈爽爽

导读:本文包含了一维正演论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电磁,偶极子,电离层,模型,特征,巷道,电磁场。

### 一维正演论文文献综述

陈爽爽[1]（2018）在《地面—巷道瞬变电磁法一维正演及视电阻率计算方法研究》一文中研究指出地面—巷道瞬变电磁法采用地面发射巷道内接收的观测系统,在实现大功率发射的同时,接收装置距目标体近、耦合性好,其勘探深度和异常分辨率高。然而,目前其资料处理解释水平不高,缺乏与之相应的解释技术,大大制约了该方法的推广与应用。因此,本文针对地面—巷道瞬变电磁法在资料处理解释方面的不足,围绕地面—巷道瞬变电磁法一维正演和全域视电阻率定义及计算方法两个问题开展研究,主要研究内容如下:(1)给出了地面—巷道瞬变电磁法一维正演算法。以水平电偶极子激发的电磁场为基础,采用剖分迭加的思想,给出了层状模型矩形回线激发的垂直磁场频率域表达式,然后利用正余弦变换进行时频转换,实现地面—巷道瞬变电磁法一维正演计算,最后采用均匀大地模型验证了正演算法的准确性。(2)进行了地面—巷道瞬变电磁法一维正演计算。分析了典型各向同性水平层状地电模型垂直感应电动势和磁感应强度随接收点空间位置变化的响应特征:随接收点深度增加,垂直感应电动势曲线形态变化较大,由“直接下降”过渡到“先上升后下降”,存在极大值点,极大值点出现时刻随接收点深度增加而后延;垂直磁感应强度曲线形态受接收点空间位置变化影响相对较小,一般表现为整体幅值的变化;垂直感应电动势和磁感应强度早期受接收点周围地层的电性参数影响较大。(3)定义了地面—巷道瞬变电磁法全域视电阻率。在分析地面—巷道瞬变电磁法垂直感应电动势和磁感应强度与均匀大地模型电阻率之间函数关系的基础上,基于反函数定理提出利用垂直磁感应强度进行地面—巷道瞬变电磁法全域视电阻率定义的迭代算法,实现了距离上不分远近、时间上不分早晚的全域视电阻率计算,采用典型水平层状模型对上述全域视电阻率法算法进行验证,分析了接收点位于不同层位时,全域视电阻率曲线随地层参数变化的响应特征,及接收点深度和偏移距对地面—巷道瞬变电磁法全域视电阻率计算结果的影响。(4)探讨了地面瞬变电磁法和地面—巷道瞬变电磁法探测能力问题。以单低阻层和双低阻层模型为例,全域视电阻率计算结果表明:相比于地面瞬变电磁法,地面—巷道瞬变电磁法对浅部低阻层探测能力较弱,对深度低阻层探测能力强,并且二者时深转换系统不同;地面瞬变电磁法和地面—巷道瞬变电磁法均不能有效分辨双低阻层;地面—巷道瞬变电磁法主要反映测点附近地质异常信息。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2018-06-01）

程见中,周磊[2]（2018）在《基于广义等效介质激电模型的有限长源频率域一维正演》一文中研究指出为研究广义等效介质激电模型(GEMTIP模型)中的极化参数对有限长导线源的频率域响应的影响规律,首先介绍了GEMTIP模型;然后将模型引入有限长导线源频率域测深一维正演中去;进而得到带激电信息的水平电场信号。重点研究了在层状介质条件下不同的极化参数对水平电场影响情况,通过分析发现体积占比对电场值的影响最大,在中高频处异常明显;其次是面积化系数,激电异常在低频处明显;相同极化参数对应的叁层地电模型有如下规律:Q型模型的激电异常最大,反映极化层的能力最强,H型模型反映极化层的能力最差,A型和K型则位于两者之间。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年13期）

苏艳芳[3]（2018）在《极低频电磁法探测金属矿一维正演研究》一文中研究指出频率不同的信号其趋肤深度不同,利用这样的性质来进行探测的地球物理勘探方法称为电磁测深法,人工源极低频电磁法(CSELF)研究的是极低频频段的信号(0.1Hz~300Hz)。极低频电磁法所用的信号是由大功率人工源激发产生,其产生的极低频电磁信号精度高,相位稳定,传播过程中衰减少,因此我们可以在距离场源很远的地方对数据进行采集。人工源极低频电磁法由于其辐射场强高、成本低、探测深度大等优点成为一种探测隐伏金属矿,研究矿体空间构造的有效手段。由于我国对矿产资源的高度开采,在我国地下矿产资源的存储中,存在于地表和浅层且容易发现、能够识别并且容易探测的金属矿越来越少,那么深部和隐伏金属矿产资源将成为我国未来地下金属矿产资源开采的主体,“攻深探盲”将成为我国地下金属矿产资源勘探和开发的主要技术方向。然而传统的大地电磁测深法已无法满足深部和隐伏金属矿产资源的勘查要求,因此对探测金属矿产资源的新技术新方法提出了新的要求。所以,本文提出了人工源极低频电磁法一维正演探测金属矿的研究方法。本文人工源极低频电磁法探测金属矿的一维正演方法研究,是利用世界首个民用的极低频发射台以无线广播方式发射的大功率高精度的极低频电磁信号(0.1Hz~300Hz)作为场源,计算出发射源在波导中传播产生的一次场,将一次场作为源垂直入射到地下,地下导电介质在一次场的激发下被感应出涡流,并形成二次场,根据阻抗的递推公式经过推导,得到求解视电阻率的公式。通过给定的初始模型,根据公式进行模拟仿真得到视电阻率的曲线图。这种方法测量深度可达10km甚至更深,具有设备轻、可靠性高、测量简便、效率高、作业成本低等优点,是一种超大深度探测技术。(本文来源于《河南师范大学》期刊2018-04-01）

殷成[4]（2017）在《考虑激电效应的TEM一维正演研究》一文中研究指出当地下存在极化体时,在瞬变电磁测量中可能会出现负电磁响应,常规的实电阻率法无法解释。本文主要研究在层状介质条件下,通过Cole-Cole模型来等效模拟瞬变电磁的张弛效应,在多种经典的地电模型下,研究不同的模型参数对瞬变电磁响应的影响,总结激电效应对瞬变电磁响应的响应特征。(本文来源于《吉林水利》期刊2017年12期）

韩自强[5]（2016）在《用于大回线源瞬变电磁场一维正演计算的两种方法对比》一文中研究指出本文利用偶极子合成回线方式计算了回线源一维瞬变电磁场.首先推导了水平电偶极子和垂直磁偶极子合成方回线源瞬变电磁场的计算公式,并对部分计算过程做了改进.然后将这两种算法在方回线中心点计算结果分别与面积相同的圆回线中心点解作对比,并分析了积分方式和回线框大小对计算精度的影响,得到下述叁点认识:(1)在早期道,偶极子合成回线正演相对误差较大,但随着测量时间道的增加,相对误差减小;(2)对于电偶极子合成方回线的正演,一般采用高斯-勒让德5点求积便可达到最高精度,对于磁偶极子合成方回线正演,一般回线框越大,便需要更精细的积分才能达到最高精度;(3)偶极子合成方回线中心点正演在早期存在较大的误差并非由计算方法导致,而是等效面积相等的方回线和圆回线激发的二次磁场本身存在差异所致.最后利用偶极子合成回线正演方式可以较准确的计算回线框内外任意一点的瞬变电磁场,将为回线源瞬变电磁全区勘探和一维反演提供理论指导.(本文来源于《地球物理学进展》期刊2016年03期）

韩文文,祝忠明[6]（2016）在《频率域海洋可控源电磁一维正演模拟研究》一文中研究指出虽然频率域海洋可控源电磁法已经商业化,但是由于空气波的影响,在浅水区域,得到的数据和结果有很大的影响。为此沉底式海洋电磁法获得了重视。这里采用迭代和拟合的算法编写了频率域一维正演代码,并计算多种模型,研究了电偶极子布局的角度、接收位置、发射频率等对MOV曲线的影响。通过比较分析,可以发现沉底式频率域海洋电磁在勘探海洋资源上具有很大的可行性和实用性。(本文来源于《信息通信》期刊2016年03期）

王艳波[7]（2016）在《考虑发射源起伏的CSAMT一维正演研究》一文中研究指出目前考虑源的CSAMT研究均将发射线源做水平假设,然而在起伏山区,CSAMT发射线源很难保持水平。针对这种实际情况,这里介绍了起伏发射源的计算公式,讨论了发射源起伏情况下,CSAMT接收场值、视电阻率及相位的变化。研究表明,源的起伏对观测电磁场分量的影响较大,对视电阻率及相位的影响在近区较大,而过渡区及远区较小,因此利用CSAMT近区资料,必须要考虑源的起伏状态。(本文来源于《物探化探计算技术》期刊2016年01期）

高阳,陈志军,熊华山[8]（2015）在《矩形框瞬变电磁法一维正演研究》一文中研究指出为研究一维情况下以矩形框、圆形框作为发射源的瞬变电磁响应之间的差异,首先利用电磁学中的互易定理将矩形框发射源的瞬变电磁响应转化为一系列圆形框发射源瞬变电磁响应的积分形式,进而推导出矩形框发射源的瞬变电磁法一维正演表达式。然后以推导的正演算法为基础,编写出正演程序,计算出二层、叁层地电模型的瞬变电磁响应曲线,并对比分析了理论情况下的矩形、圆形线框作为发射源的响应曲线。结果显示:在较小时刻两者差异较小,在较大时刻两者差异较大,矩形框的感应电动势直接代入传统的瞬变电磁反演程序计算时电阻率可能存在误差。(本文来源于《工程地球物理学报》期刊2015年06期）

刘明,杨进,冯居,张昊[9]（2015）在《天然场源一维正演研究》一文中研究指出用Multi-Cole-Cole模型表征极化特征,试图找到合适的IP特征参数。模拟计算五种叁层经典地电模型并进行分析;计算模型中两组极化参数取不同值时,视阻抗、相位的频谱规律并单独分析第二组极化参数对频谱的影响权重及各参数作用。Multi-Cole-Cole模型作为天然场源IP模型由于参数多能表征更多的IP信息,计算结果表明其具有研究价值。(本文来源于《2015中国地球科学联合学术年会论文集（十）——专题28电磁地球物理学研究应用及其新进展、专题29盆地动力学与能源、专题30活动断层、地震构造与深部结构》期刊2015-10-10）

周磊,严良俊,谢兴兵,王志刚,隋俊杰[10]（2015）在《激发极化介质的瞬变电磁一维正演》一文中研究指出为了研究激发极化介质所产生的激电效应对瞬变电磁的响应规律,先求解相同装置的频率域电磁法响应,将表征介质激电效应的Dias模型在频率域中引入,然后采用正弦变换得到带有激电信息的瞬变电磁响应;重点讨论均匀半空间和层状可极化大地下的瞬变电磁响应特征。通过正演模拟分析得到:在均匀半空间情况下,极化率越大极化效应越强;激电时间常数越大,出现激电异常的时间越晚;极化电阻系数越大,出现激电异常时间越早。对于中间层极化率相同的不同电阻率的叁层模型呈现如下规律:H型地电断面反映极化层能力最强,K型反映极化层能力最差,A型和Q型介于两者之间。(本文来源于《物探与化探》期刊2015年04期）

### 一维正演论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究广义等效介质激电模型(GEMTIP模型)中的极化参数对有限长导线源的频率域响应的影响规律,首先介绍了GEMTIP模型;然后将模型引入有限长导线源频率域测深一维正演中去;进而得到带激电信息的水平电场信号。重点研究了在层状介质条件下不同的极化参数对水平电场影响情况,通过分析发现体积占比对电场值的影响最大,在中高频处异常明显;其次是面积化系数,激电异常在低频处明显;相同极化参数对应的叁层地电模型有如下规律:Q型模型的激电异常最大,反映极化层的能力最强,H型模型反映极化层的能力最差,A型和K型则位于两者之间。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 一维正演论文参考文献

[1].陈爽爽.地面—巷道瞬变电磁法一维正演及视电阻率计算方法研究[D].中国矿业大学.2018

[2].程见中,周磊.基于广义等效介质激电模型的有限长源频率域一维正演[J].科学技术与工程.2018

[3].苏艳芳.极低频电磁法探测金属矿一维正演研究[D].河南师范大学.2018

[4].殷成.考虑激电效应的TEM一维正演研究[J].吉林水利.2017

[5].韩自强.用于大回线源瞬变电磁场一维正演计算的两种方法对比[J].地球物理学进展.2016

[6].韩文文,祝忠明.频率域海洋可控源电磁一维正演模拟研究[J].信息通信.2016

[7].王艳波.考虑发射源起伏的CSAMT一维正演研究[J].物探化探计算技术.2016

[8].高阳,陈志军,熊华山.矩形框瞬变电磁法一维正演研究[J].工程地球物理学报.2015

[9].刘明,杨进,冯居,张昊.天然场源一维正演研究[C].2015中国地球科学联合学术年会论文集（十）——专题28电磁地球物理学研究应用及其新进展、专题29盆地动力学与能源、专题30活动断层、地震构造与深部结构.2015

[10].周磊,严良俊,谢兴兵,王志刚,隋俊杰.激发极化介质的瞬变电磁一维正演[J].物探与化探.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2674198b81f34c5721b165c.html