# 油田污水配制用耐盐聚合物的制备与性能评价

### 论文摘要

大庆油田利用污水稀释聚合物溶液的区块比例超过80%,污水稀释聚合物溶液成为污水循环利用的主要途径。为解决污水条件下,普通聚合物用量高、不耐盐、应用性能差等制约聚驱开发提效的不利因素,通过优化设计聚合物分子结构,引入抗盐单体和刚性单体,采用多单体共聚后水解的合成工艺,制备了新型功能聚合物A。性能评价结果表明:相同分子量条件下,功能聚合物A的耐热稳定性、耐盐能力、抗剪切能力、注入能力及驱油效率等性能均优于部分水解聚丙烯酰胺。在相同浓度和注入体积条件下,功能聚合物A提高采收率11. 42%,较同分子量普通聚合物高3. 2%;在相同初始黏度和注入体积条件下,功能聚合物A采收率提高值较普通聚合物高1. 2%,且节约聚合物用量28%。功能聚合物A在油田污水中应用性能优于同分子量部分水解聚丙烯酰胺,可为聚合物驱开发降本增效提供新型高效驱油剂。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 合成原料与试剂

- 1.2 功能聚合物A的制备

- 1.3 表观黏度的测定

- 1.3.1 增黏性能

- 1.3.2 耐热稳定性

- 1.3.3 耐盐能力

- 1.3.4 抗剪切性能

- 1.4 注入性能

- 1.5 驱油实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 增黏性能

- 2.2 耐热稳定性

- 2.3 抗盐能力

- 2.4 抗剪切性能

- 2.5 注入能力

- 2.6 驱油能力

- 2.6.1 等用量驱油实验

- 2.6.2 等初始黏度驱油实验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 潘峰

关键词: 聚合物驱,污水稀释,功能聚合物,制备,性能评价,驱油效率

来源: 科学技术与工程 2019年19期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院

基金: 国家重大科技专项(2016ZX05054)资助

分类号: TE357.46

页码: 111-117

总页数: 7

文件大小: 204K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].采出液中聚合物浓度准确测定方法及应用[J]. 油田化学 2017(02)

- [2].抗盐聚合物流变性影响因素研究[J]. 当代化工 2019(01)

- [3].三元采出液中聚合物浓度检测方法研究[J]. 化工管理 2017(29)

- [4].海上油田部分水解聚丙烯酰胺类聚合物浓度现场快速检测方法及其应用[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [5].聚合物浓度对溶液渗流特性的影响及合理浓度上限[J]. 油田化学 2015(02)

- [6].海上稠油油藏用自增稠聚合物的室内性能评价[J]. 油田化学 2019(01)

- [7].弱碱三元注入体系聚合物浓度检测影响因素[J]. 化学工程与装备 2015(02)

- [8].海上油田二元驱后残留聚合物再利用技术研究[J]. 当代化工 2020(02)

- [9].海上油田含聚合物污水水质对储层保护技术的影响[J]. 油田化学 2018(04)

- [10].复合驱聚合物吸附作用对乳液稳定性的研究[J]. 应用化工 2018(11)

- [11].适用于渤海Q-S区块聚驱性能参数横评及其增效能力分析[J]. 精细石油化工进展 2019(01)

- [12].ASP复合驱碱对聚合物黏度影响的研究[J]. 云南化工 2019(09)

- [13].基于海上X油田新型耐温抗盐驱油剂性能评价及驱油特性研究[J]. 石油化工应用 2019(01)

- [14].聚合物浓度对PSF超滤膜结构和性能的影响[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2019(01)

- [15].三元采出液中聚合物浓度检测方法研究[J]. 化工管理 2018(18)

- [16].聚驱采出水中残余聚合物特性及分子聚集形态[J]. 大庆石油地质与开发 2018(03)

- [17].含聚合物污水及储层解堵剂实验分析[J]. 当代化工 2019(04)

- [18].三元复合驱聚合物/表活剂滞留损耗研究[J]. 当代化工 2018(06)

- [19].聚合物强化泡沫在多孔介质中的运移特性及驱油效果研究[J]. 高校化学工程学报 2018(05)

- [20].无机矿物对三元复合驱中聚合物吸附性能影响[J]. 无机盐工业 2019(07)

- [21].高浓度聚合物段塞调剖可行性研究[J]. 化学工程与装备 2019(01)

- [22].测定三元复合体系聚合物浓度方法的比较[J]. 广州化工 2014(03)

- [23].聚合物浓度对油水乳状液粒径的影响[J]. 油气田环境保护 2016(06)

- [24].港东区块注聚参数优化研究[J]. 石化技术 2016(01)

- [25].多孔介质中不同缔合能聚合物的吸附滞留研究[J]. 应用化工 2019(08)

- [26].高低浓度聚合物交替注入油藏试井解释方法[J]. 成都理工大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [27].微气泡与聚合物对水下航行体减阻特性影响试验研究[J]. 兵工学报 2018(06)

- [28].超声波在聚合物浓度检测中的应用[J]. 塑料工业 2018(07)

- [29].功能型聚表剂对大庆原油乳化的影响[J]. 大庆石油地质与开发 2019(01)

- [30].聚丙烯酰胺浓度测量方法概述[J]. 广东化工 2014(19)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b28877776ed0672b6bfeaf3b.html