# 黑臭水体成因及生态治理措施研究杨清玉

深圳市深水生态环境技术有限公司广东深圳518000

摘要：本文主要围绕黑臭水体成因展开研究，通过分析对黑臭水体造成影响的相关因素，探究开展黑臭水体治理工作应当采取的生态措施，推动后续各项工作以合理方式开展，保障其最终治理效果。

关键词：黑臭水体；成因；生态治理；具体措施

城市发展速度不断加快，人们生产生活过程中会产生大量的废水，但是受到市政管道建设以及市民环保意识等的影响，仍有大量废水被排入城市河道中，导致出现了大量的黑臭水体，影响周边环境质量，同时也会对人们的身体健康风产生一定的影响，要求相关单位必须加强重视，及时解决该类问题。

1.黑臭水体的具体成因

1.1污水排放

随着经济发展速度加快，城市扩张速度也在不断加快，但是在新城区与旧城区的市政管道建设工作开展过程中可能会存在一定的问题，导致在对城市生活生产污水进行必要的截流之后，仍然有部分污水会通过旧城区的管道排放到河流中，将会直接影响河流的水质。同时，部分雨水中可能会掺杂着一定数量的杂质，将会河道水质产生一定的影响。最后，由于城市仍处在发展阶段，其各类管道的走向等还需要专业工作人员进行梳理，这样才能形成健全的市政管网。但是当前市政管网建设仍存在一定的问题，还有部分企业出于节约排放成本等目的而选择私接市政管道，导致大量污水直接排放到河流中，使得水体变黑发臭。

1.2面源污染

面源污染也是出现黑臭水体的重要原因之一，在河流流域管理工作开展过程中，由于相关单位的工作人员数量不足，其工作开展过程中需要结合实际工作需要来调整其河流治理范围，部分流域的开发和治理工作相对比较落后。而部分企业以及农户等选择在该类未开发的河流附近兴建养殖场、采矿等，可以就近使用水源并排放污染物，虽然可以节约其生产成本，但是却会对流域内的水体质量造成极为严重的影响，当出现雨水冲刷等问题时，流域内会出现大范围的面源污染问题，影响河流水体安全。

1.3河流管道淤积

市政管网建设工作开展过程中，根据管道所处的位置，可以将其分为河流管道和城市地下管道两类，分别处于城市地下管网和河流管网中，在污水处理和市政管网建设工作中都发挥了重要作用。但是在实际应用过程中，由于城市地下管道的使用时间相对较长，各区域的地下管道应用情况与城市污水排放之间的对应性比较强，因而其各项工作开展过程中遇到的问题相对较少，可以满足城市日常污水排放需要。但是在河流管道应用过程中，受到降水季节性差异的影响，当降水量相对较大时，雨水将会携带者大量的淤泥和其它杂质进入到河流管道中，导致河流管道出现淤积问题，其排水能力大大下降。同时，该类问题的存在还会延后初雨效应，导致河流管道建设的难度进一步增加。

1.4水体重底泥再悬浮

底泥再悬浮是导致出现水体黑臭问题的重要原因之一，严重影响了水体质量。在实际水体流动过程中，受到人类活动以及水流变化等的影响，水体中的底泥可能出现再悬浮现象，同时受到水体中的化学物质和浮游生物等的影响，底泥中的污染物形态和具体组成等也会发生变化，对水体造成再一次的污染。同时，底泥还为水中的微生物提供了必要的生存空间和生存基质，其生长速度逐渐加快，繁殖能力逐渐增强。微生物生长过程中将会将底泥的成分甲烷化，导致水体中出现污染等问题的几率大大增加，河水水体的质量下降，最终变成黑臭水体。

1.5河流堤岸硬化，破坏水生生态环境

随着城市发展速度逐渐加快，出于城市环境建设要求和保护市民生命健康等角度考虑，城市在建设过程中对河流两边的堤岸进行了必要的调整，通过使用水泥和砖块硬化等方式，打造了较为美观的河流两岸环境，同时还降低了人员落水等问题的几率，对保障城市建设合理开展具有重要意义。虽然该类硬化措施可以提高河流两岸的抗冲刷能力，降低出现洪水等问题的几率，但是也在一定程度上影响了河流水体与周边地面环境之间的联系，导致其原有的生态环境发生了变化，水体自净能力在该方式下发生了一定的变化，其后续各项工作开展过程中可能会遇到其他类型的问题，不利于各项工作以合理方式开展，周边生态环境质量也出现了不同程度的下降。

2.黑臭水体治理措施

2.1截污纳管

截污纳管是连接新旧城区管网的重要措施之一，通过推广截污纳管，可以调整原有的管道走向和污水走向，实现将雨水截流到指定位置，同时引导其进入污水管理系统在，在此基础上开展后续各项工作，可以有效保障其工作质量，出现污水入河问题的几率将会大大下降。黑臭水体治理单位可以加强和市政管道负责人员之间的联系，结合其治理方向之间的共性开展合作，在河流沿岸的合流系统和雨水排放口等位置安装该类管道，可以有效提高其截流污水的能力，对推动河流清淤工作合理开展具有重要意义。

2.2面源控制

初期雨水和地表上的固体污染物是面源污染的主要组成，为了降低面源污染，相关单位必须加强对河流流域开发与治理工作的重视，在开展流域治理工作的同时，积极向周边群众宣传河流治理的意义和处理地表固体废弃物等的重要性，在此基础上开展海绵城市建设等工作，尽可能降低水体中出现各类固体污染物的几率，保障面源控制工作的工作质量。

2.3内源控制

为了降低出现底泥再悬浮等问题的几率，相关单位应当科学组织河流清淤工作。通过分析不同河段的底泥淤积情况，及时谋求相关单位的帮助，在一定时间内封锁河道并进行生物清淤和物理清淤等各项操作，通过向水体中加入一定数量的水体净化剂和其它化学试剂，可以加速水底淤泥等的分解效率，避免淤泥在分解过程中产生其它污染物质，尽可能保障水体质量。

2.4合理开展清水补给工作

受到河流水体自身净化能力和水体流动速度等方面的影响，水体长时间不更新可能会导致出现黑臭水体等问题，影响其后续各项工作以合理方式开展。为此，相关人员必须加强对水体流动性和活水补给的重视，通过在水中安装一定数量的提升泵等，可以加快水体流动速率，在此过程中向水中注入一定数量的清洁水，可以提高水体的自净能力，加快水中各类污染物的分解速度，水中的氧气含量明显增高，出现黑臭水体问题的几率将会大大降低。

2.5引入生态净化技术

利用生态方式对水体中的污染物进行必要的处理，可以加快黑臭水体治理速度，对提高其各项工作的工作质量等具有重要意义。在当前各项工作开展过程中，主要应用微生物净化技术、生物膜技术和水生植物净化技术来净化水体环境，可以有效保障黑臭水体治理质量。在利用微生物净化技术开展各项工作的过程中，工作人员可以向水体中投入一定数量的微生物促生剂，通过加速水中具有净化能力的微生物生长来提高水体净化的质量。其次，相关单位还可以应用生物膜技术来开展黑臭水体净化工作，在人为干预的方式下，使用相关植物和微生物来吸收水体中的污染成分，同时对其进行必要的处理，实现净化河水的目的。应用该方式可以提高水中各类污染物的处理质量，对推动后续各项工作以合理方式开展等具有重要意义。最后，相关单位还可以利用水生植物净化技术来开展黑臭水体净化工作，这也是当前应用相对较多的一种技术。通过在水中种植一定数量的具有污染净化能力的水生植物，可以实现加速植物生长并降解水中污染物的目的。工作人员可以首先在实验室试管中种植一定数量的净化植物，观察其生长状况和繁殖能力，通过择优选择的方法来选择合适的水生植物进行种植，可以降低水体净化工作的工作负担，在河道中打造不同类型的观赏性景观，实现降低污染、美化环境的综合目的，保障黑臭水体治理质量。常见的水生植物净化技术包括人工湿地和人工浮岛等，相关单位可以结合黑臭水体问题严重程度和城市建设需要来选择合适的水体景观，创造更高的经济效益和生态效益。图为常见的人工浮岛示意图。

图1人工浮岛示意图

2.6人工增氧

导致出现黑臭水体问题的直接原因即水中缺氧，动物和微生物等大量死亡，同时具有怪异气味的厌氧性微生物大量生长繁殖，产生其他类型的污染物质，形成恶性循环。因而，工作人员可以向水中注入一定数量的氧气在恢复水体自净能力，提高水中微生物的代谢能力，使得水体可以充分发挥自净作用来开展后续各项工作，可以有效保障黑臭水体治理的整体质量。但是该类工作开展过程中，受到其操作要求和使用的操作工具等方面的影响，可能会产生巨大的噪音，影响周边居民的生产生活。而在具有通航能力的航道中应用该技术时，可能会导致水体中出现底泥再悬浮等问题，不仅不能净化黑臭水体，还会导致问题加重，相关人员需要审慎使用该技术。

3.小结

黑臭水体出现的原因多种多样，对应的解决措施也有所差异。相关人员必须加强对黑臭水体综合治理工作的重视，结合水体治理工作开展过程中出现的问题进行必要的调整，推动黑臭水体治理工作更好地开展，打造宜居的城市生活环境。

参考文献：

[1]罗蛟均，李威，朱明，等.浅谈城区暗涵黑臭水体治理方法[J].中国资源综合利用，2018，36（8）：58-60.

[2]王晓玲，王鸯鸯，苗忠梅，等.我国城市黑臭水体成因分析及治理建议[J].中国环保产业，2018，（12）：52-53.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b28bbb3b972fd6e7efd033f9.html