# 中心频率可调节的超低频带通滤波器设计

### 论文摘要

在水下超低频通信信号处理过程中,接收端滤波器需要满足带宽窄中心频率可调节的要求。提出一种中心频率可调的超低频带通滤波器的设计方案。选用LC并联谐振回路构成二阶带通滤波器,通过改变控制电压,调整由通用阻抗变换器电路实现的压控电容的大小,从而改变带通滤波器的中心频率。通过Multisim仿真和测试结果表明设计的滤波器通带宽度小于7 Hz,中心频率从63 Hz到200 Hz可调节,达到了在常用超低频频段内调整载波频率的目的。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 超低频带通滤波器设计

- 1.1 滤波器的选择

- 1.2 可变电容的设计

- 1.3 压控电阻的设计

- 1.4 带通滤波器的设计

- 2 可调中心频率的二阶带通滤波器的仿真

- 3 实验测试

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨光辉,张曙霞,蒋宇中

关键词: 带通滤波器,中心频率,超低频,窄带,阻抗变换器

来源: 火力与指挥控制 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 武器工业与军事技术,无线电电子学

单位: 海军工程大学电子工程学院

基金: 国防预研基金资助项目(30201030105)

分类号: E96;TN713.5

页码: 151-155

总页数: 5

文件大小: 2588K

下载量: 174

### 相关论文文献

- [1].微带发夹带通滤波器仿真设计[J]. 通讯世界 2020(03)

- [2].一种发夹型微带带通滤波器的设计[J]. 河北省科学院学报 2018(03)

- [3].一种耦合线带通滤波器的设计[J]. 电子设计工程 2017(12)

- [4].一种新型结构的宽带宽磁调谐带通滤波器设计[J]. 通讯世界 2017(16)

- [5].一种新颖的三频带通滤波器的设计方法[J]. 电子世界 2013(24)

- [6].16通道选频带通滤波器的设计与研究[J]. 成组技术与生产现代化 2020(02)

- [7].基于VCA810的电压控制动态带通滤波器设计(英文)[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2015(02)

- [8].微带发夹式带通滤波器的分类、调谐方式与应用[J]. 磁性材料及器件 2014(04)

- [9].二阶模拟带通滤波器的仿真和实现[J]. 声学与电子工程 2010(03)

- [10].一种小型化微波宽带带通滤波器及其工程设计分析[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [11].非谐振型结构的复合左右手带通滤波器小型化设计[J]. 电子器件 2019(04)

- [12].抽头式微带交指型带通滤波器的设计[J]. 制导与引信 2017(04)

- [13].基于相邻-非相邻耦合的小型化微带带通滤波器[J]. 电子技术应用 2018(07)

- [14].基于环形谐振器的平衡式带通滤波器[J]. 电波科学学报 2016(06)

- [15].小型差分带通滤波器在超宽带雷达中应用[J]. 指挥信息系统与技术 2016(01)

- [16].小型化微带双模带通滤波器研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [17].平行耦合带通滤波器的设计[J]. 广西通信技术 2011(01)

- [18].终端短路式交指带通滤波器的仿真与实现[J]. 无线电通信技术 2011(03)

- [19].微波双带带通滤波器的研究与进展[J]. 华东交通大学学报 2010(02)

- [20].采用分形贴片的一种新型带通滤波器[J]. 微波学报 2009(02)

- [21].铁电薄膜可调带通滤波器[J]. 低温物理学报 2008(02)

- [22].使用可交换带通滤波器的双相关采样法[J]. 光学精密工程 2008(10)

- [23].W波段微带线带通滤波器的设计[J]. 电子世界 2019(06)

- [24].带通滤波器矩形系数的理论分析与仿真[J]. 舰船电子工程 2019(08)

- [25].一种高选择性的可调0.83～2.15GHz带通滤波器[J]. 强激光与粒子束 2019(11)

- [26].一种发夹型微带带通滤波器的设计[J]. 电子技术与软件工程 2018(14)

- [27].一种具有寄生抑制电路的微带发夹型带通滤波器[J]. 现代电子技术 2018(18)

- [28].基于1/4环状T型结构的源——负载耦合带通滤波器[J]. 空间电子技术 2015(02)

- [29].平面多模带通滤波器的研究进展[J]. 空间电子技术 2012(01)

- [30].基于交指结构的可调带通滤波器的设计[J]. 微电子学 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2ba7ab2eb277e6f119e6201.html