# 集成于DC/AC/DC的车载燃料电池内阻测试系统研究

### 论文摘要

车载燃料电池内阻在线测试操作复杂、成本高,为解决这一问题,提出通过DC/DC产生微电流信号,对燃料电池输出电压和输出电流进行傅里叶变换得到燃料电池电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)的测试方法。该方法集成于并联的Boost与DC/AC/DC的级联系统,并联Boost实现功率传输与扰动信号的解耦,DC/AC/DC变换器可获得更高的升压比,使该测试系统更适用于燃料电池汽车等较高电压等级的场合。在MATLAB搭建了仿真模型,仿真结果表明实现高电压比的同时,微电流引入对系统影响小且可以测得精确的内阻值。

### 论文目录

- 引言

- 1 燃料电池内阻测试原理

- 1.1 燃料电池等效电路模型

- 1.2 内阻测试方法

- 1.3 内阻测试结构

- 2 拓扑结构及控制策略

- 2.1 DC/DC变换器分析与设计

- 2.2 并联Boost变换器的设计与控制

- 2.2.1 并联Boost设计

- 2.2.2 DC1和DC2小信号模型

- 2.3 DC/AC/DC变换器的设计与实现

- 3 仿真及结果分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓坚,吕海全,张立炎,全书海

关键词: 车载燃料电池,电化学阻抗谱,微电流引入,傅里叶变换

来源: 系统仿真学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 武汉理工大学自动化学院

基金: 国家自然科学基金(61374050,61673306)

分类号: TM911.4

DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.17-0328

页码: 1925-1934

总页数: 10

文件大小: 929K

下载量: 166

### 相关论文文献

- [1].装在芯片上的燃料电池[J]. 电世界 2008(04)

- [2].家用燃料电池[J]. 电世界 2010(11)

- [3].在深海航运中应用燃料电池：未来充满挑战[J]. 柴油机 2020(04)

- [4].燃料电池行业标准现状综述[J]. 汽车文摘 2020(01)

- [5].我国学者在燃料电池催化材料服役与失效研究领域取得重要进展[J]. 中国科学基金 2019(06)

- [6].适用于燃料电池混合供电系统的能量管理策略[J]. 电力科学与工程 2019(12)

- [7].丰田/肯沃斯透露首款燃料电池电动卡车[J]. 重型汽车 2019(06)

- [8].燃料电池的发展现状[J]. 中国科技信息 2020(Z1)

- [9].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(03)

- [10].铝—空气燃料电池发热原因分析及解决方法[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [11].镥掺杂铈基碳酸盐复合材料在温燃料电池中的应用研究[J]. 皖西学院学报 2020(02)

- [12].燃料电池商用车混合动力系统匹配设计[J]. 装备制造技术 2020(03)

- [13].燃料电池热管理技术专利分析[J]. 中国科技信息 2020(12)

- [14].燃料电池机车行业技术发展研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [15].燃料电池用高性能碳纤维纸发展现状及市场分析[J]. 纺织报告 2020(03)

- [16].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(07)

- [17].《燃料电池设计与制造》[J]. 电源技术 2020(07)

- [18].锌空燃料电池老化实验研究与机理分析[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [19].燃料电池商用车能量管理策略研究[J]. 企业科技与发展 2020(07)

- [20].行业企业[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(08)

- [21].燃料电池是未来移动出行的关键[J]. 汽车观察 2020(09)

- [22].燃料电池产业分析[J]. 电器工业 2020(09)

- [23].钠离子在燃料电池中作用机制的研究[J]. 可再生能源 2019(01)

- [24].燃料电池产业发展现状及趋势分析[J]. 化工时刊 2018(11)

- [25].燃料电池技术发展现状及在电力系统中的应用[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [26].宇通:加快推进燃料电池产业布局[J]. 汽车纵横 2018(12)

- [27].燃料电池列车的开发动向[J]. 国外铁道机车与动车 2019(01)

- [28].关于燃料电池在建筑领域发展的相关研究[J]. 节能 2019(02)

- [29].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2019(03)

- [30].燃料电池产业链正处风口[J]. 理财 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2bd0e418f137848f08ab94f.html