# 安全防护锚固装置静力与动力试验及工程应用

### 论文摘要

在高处与临边作业时,由于安全带没有安全可靠的悬挂点,导致高空坠落的事故时有发生。通过组合后植膨胀锚栓与吊环螺杆形成锚固装置,并进行单点静载抗拔力和双点悬挂安全试验研究,通过试验测得:作为安全带单挂点时,该锚固装置所能提供的最大抗拔力均值为26. 7 k N。针对单点悬挂,其锚固装置安全系数约为4. 5;针对双点悬挂,锚固装置的安全系数为3. 6,可以为工人作业提供足够的安全保证,并通过实际工程进行了示范应用。

### 论文目录

- 1 锚固装置静力试验

- 2 锚固装置冲击试验

- 3 工程应用

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王振强,魏奇科,廖小辉,黄祖林

关键词: 安全防护,锚固装置,最大抗拔力,冲击试验

来源: 工程建设 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 安全科学与灾害防治

单位: 中冶建工集团有限公司,重庆大学

基金: 重庆市社会事业与民生保障科技创新专项(cstc2017shmsA30028)

分类号: TU731.6

DOI: 10.13402/j.gcjs.2019.06.001

页码: 1-6

总页数: 6

文件大小: 1484K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].矮塔斜拉桥索塔单侧双向锚固装置抗滑试验研究[J]. 交通科技 2016(01)

- [2].起重机防风锚固装置设计改进[J]. 起重运输机械 2014(08)

- [3].低压储罐锚固装置设计问题的探讨[J]. 中国化工装备 2013(05)

- [4].预应力加固桥梁锚固装置力学性能研究[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2015(06)

- [5].龙井河特大桥单侧双向可换式锚固装置抗滑试验分析[J]. 黑龙江交通科技 2015(08)

- [6].适用于桁式加劲梁斜拉桥的一种新型索梁锚固装置[J]. 铁道建筑 2008(02)

- [7].装配式体外预应力镰刀型锚固装置的试验研究[J]. 工程抗震与加固改造 2019(05)

- [8].井下锚固支撑拉移装置的设计及应用[J]. 煤矿机电 2018(04)

- [9].矮塔斜拉桥单侧双向抗滑锚固装置换索试验研究[J]. 中国水运(下半月) 2016(09)

- [10].预应力碳纤维板加固钢筋混凝土梁的张拉锚具研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [11].CFRP板加固混凝土梁不同锚固方式受弯性能试验研究[J]. 河北工业大学学报 2015(01)

- [12].锚固装置对碳纤维布抗剪加固钢筋混凝土T型梁承载力的影响[J]. 工业建筑 2015(11)

- [13].内力臂对胶合木张弦梁受弯性能影响的分析[J]. 山西建筑 2016(14)

- [14].顺槽巷道机械锚固装置的研制[J]. 煤矿机械 2012(05)

- [15].隧道专用特种压力循环注浆锚固装置及施工工艺的研究[J]. 现代隧道技术 2011(04)

- [16].CFRP体外预应力筋锚固装置受力性能的试验研究[J]. 森林工程 2014(06)

- [17].预应力常用术语及名词解释[J]. 建筑机械化 2010(S1)

- [18].澳大利亚卡塔古尼亚大坝的修复[J]. 水利水电快报 2011(10)

- [19].预应力碳纤维板锚固装置的优化研究[J]. 建筑结构 2017(S2)

- [20].体外预应力锚固装置受力性能仿真分析[J]. 低温建筑技术 2015(05)

- [21].超高门式起重机有限元分析及抗倾覆稳定性计算[J]. 新技术新工艺 2012(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2c9d488c68f28f8a5a92285.html