# 分析房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术张辉

江苏省金陵建工集团有限公司江苏南京210019

摘要：近几年，我国建筑工程行业得到快速发展，各种工艺和技术都被广泛的应用到了建筑工程中，这在一定程度上促进了我国建筑工程行业的发展。在建筑工程进行施工过程中，最为关键的部分是框架剪力墙结构，其能够有效地保证建筑工程结构的稳定性和施工质量。但现阶段，将框架剪力墙结构工程技术运用在施工过程中依然存在大量的不足之处。本文通过探讨框架剪力墙在施工中的具体应用，来为其他相关技术人员提供数据参考。

关键词：房建工程；框架剪力墙；施工技术；应用

1导言

由于我国建筑工程的工程量在不断地加大、对结构的性能要求不断加强、规模也在不断的扩大，因此就要求建筑工程的质量和结构的稳定性有进一步的提升，科学的实施建筑施工方案，对施工效率进行提升，确保对施工过程监督到位。而框架剪力墙结构施工技术存在一定的问题，需要在实际的应用过程中进行优化和改进，并且积极地引进先进的技术来进行施工，确保框架剪力墙的施工质量。

2房屋建筑工程框架剪力墙结构技术的基本概述

2.1内涵

房屋建筑工程框架剪力墙的结构技术是指在施工过程中，将建筑结构的整体框架与剪力墙相结合，从根本上实现了梁与柱体的紧密联系，使得建筑的承重能力再次得到保障。在梁和柱子的双重结合作用下，房屋建筑可形成一定量力的平衡，不仅提升了建筑的灵活性，还从根本上增强了建筑本身的稳固性。

2.2特点

通过对剪力墙的外观进行观察，发现其是一种完全垂直于地面的结构体，主要的受力面积大并且承重能力强。随着社会经济的快速发展，越来越多新领域、新技术被人类所开发。通过将受力框架与剪力墙相结合，使其形成新的施工技术的同时，还加大了建筑物的承重能力。框架剪力墙通过改变传统的受力方向，从根本上提升了建筑的稳固性。传统的结构墙由于移动不方便，不具有相对的灵活性，在受力过程中，仅仅依靠纵向承载相应的负荷。现如今，框架剪力墙将其受力位置改变，在横向以及纵向都具有相关方面的受力点来承担相应的负荷能力。通过加大受力位置的数量，也可从根本上保证建筑结构的稳定。

3剪力墙结构分析

3.1结构受力情况

框架剪力墙主要分为两大部分：框架和剪力墙。将传统的建筑结构和框架剪力墙进行比较，存在较大的差距。并且由于建筑物底部发生的位移程度较小，能够承受较大的水平应力。此外，若建筑物上部出现位移，使墙体发生外移的现象，可以借助框架来对其进行修复，最大限度地减少变形现象。随着垂直方向应力发生变化，建筑物也会随之发生变化，此时框架剪力墙需要承担两部分的应力。如图1所示为框架剪力墙结构示意图。

图1框架结构示意图

3.2结构抗震特征

通过对框架剪力墙的受力特点进行分析，在对剪力墙刚度和框架比例进行设定时，需要确保其合理性和实用性，这样才能有效地保证结构的稳定性，并且提高建筑结构的抗震能力。在对框架剪力墙系统进行设计时，需要对实际的施工情况进行分析，确定出符合该地区建筑物的抗震等级。

3.3结构刚度特征

一般来讲，在对框架剪力墙结构工程技术的刚度进行设计时，技术人员需要对建筑物的抗震等级进行明确化。若基地剪力墙所承受的弯度较大时，此时剩下的弯度力需要由框架结构来承受。

4框架剪力墙结构建筑施工技术的应用

4.1框架剪力墙结构钢筋施工技术

钢筋在进行建筑工程施工时是一种重要的的建筑材料，在使用钢筋的时候，第一步要对用模具对钢筋进行固定，使用钢筋需要用相应的模具进行固定，否则将会发生变形。在对钢筋进行固定安装后，要对其进行检测，对钢筋固定的稳定性和标准型进行检查，这样可以进一步提高钢筋结构的稳定性和安全性，防止钢筋结构安装不合格的情况发生。钢筋在进行焊接的时候要注意到焊接处的稳定性，避免因为焊接处不稳定或者不合格的原因导致在建筑施工过程中的安全问题。在进行钢筋构造框架时要注意两个钢筋的距离，防止钢筋间距离的过近或者过远，这样会出现钢筋加密的地方或者框架不合格。此外，在进行钢筋框架的构造过程中，需要注意到梁柱节的位置和顺序，在施工的过程中也要详细的对建筑工程框架结构图进行设计，使它的设计要科学合理。

4.2模板工程施工

在施工过程中，如若想实现混凝土墙高度的一致协调性，则须根据相关线量弹出的数据进行调整，将墙体的标高偏差控制在5mm以内。为了减少墙体后期出现损坏，有关人员在弹出模板安装的底部进行水泥浆的地垫抹，以保护在长期时间使用下的模板墙底部不会受到磨损，其水泥浆的基本厚度控制在10~15mm之间。在施工过程中还要注意进行对模板的支护工作，需先根据建筑结构的特点明确阴角膜的正确放置位置，再根据模板的特性，挑选最适合其工程进行的施工工艺流程，从根本上保证模板可以实现无缝合拢。后期在进行阴角膜的安装过程时，有关技术人员需先对阴角膜以及其钢筋位置进行二次加固，或者通过暗柱主筋与阴角膜的水平位置进行加固处理，保证在阴角膜固定时不会出现倾倒现象，从根本上保证了阴角膜的安装牢固。

在进行拆模阶段时，需先根据工程需要完成基本的浇筑混凝土工作，其次再开始相关的拆模工作，并且在拆模进行时混凝土的最高强度不得超过1.2MPa，最后，根据相关工程质量管理规定进行规范性的技术拆模。

4.3高支模板支撑架施工

在安装支架时，根据墨线在楼板上弹出的线来确定出钢管的位置，并且还需要在其下方放置垫板，保证人员和设备的安全。此外，还需要设置纵向和横向扫地杆。在对支架进行安装时，每搭设完一层支架后，就需要对之间的水平角度和垂直角度进行检测，发现问题及时进行调整，确保施工安全。在对楼板模板进行安装时，需要在立柱和支架立杆位置设置剪刀撑，确保之间的稳定性和人员的安全性。在进行钢管立杆扣件规格选择时，需要与钢管的外径匹配，使其处于锁紧的状态。

4.4混凝土施工

在预置模板初次审核通过后，需对其进行混凝土浇筑工程，其具体的施工流程如下：①选择比例合适的混凝土。在进行混凝土选择时，需先对其进行相关技术调配，如通过审核检查的基本标准，则可根据其调试比例进行具体施工的混凝土调试。②混凝土的施工技术。在建筑施工过程中需使用混凝土进行大面积的分层浇筑，在第一层完成结束后就需立即进行第二层的浇筑工作，所以，要提前备好相关混凝土的使用量，以保证在实际施工过程中不会出现混凝土浇筑断层的问题。③混凝土的养护技术。在浇筑完成后需对其地面进行有效养护，如此时天气极为干燥，需适当向地面喷水，以保证地面的潮湿，使得混凝土不会裂开。④防范混凝土裂缝的产生。在进行混凝土调配过程中勿要添加膨胀剂，此种物质会在一定程度上导致混凝土发胀并裂开，并且在运输过程中要采用泵送技术，保证混凝土内部的实际温度在30℃以下。

结束语

综上所述，框架剪力墙具有随意布控房屋布局、操作方便的特点，如果相关技术人员巧妙的运用其施工技术，就可在一定程度上扩大房屋的使用面积，保证居住人口的满意度。但通过对现有建筑工程中使用的框架剪力墙结构工程技术进行分析后发现，该技术依然存在大量的问题和不足之处。因此，需要建筑单位和有关部分在使用框架剪力墙工程施工技术过程中对其进行不断的优化和完善，确保我国建筑工程的快速发展。

参考文献：

[1]王晓.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用[J].建材与装饰，2018（27）：11-12.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2d425a7cd6d3c91d0c7040e.html