# 运用RAFT聚合方法在纳米二氧化硅表面接枝聚异戊二烯及其增强SBS

### 论文摘要

制备了表面接枝有聚异戊二烯（PIP）的纳米二氧化硅（SiO2-g-PIP）,并用于增强SBS材料。首先,通过纳米SiO2表面的羟基与2-（十二烷基三硫代碳酸酯基）-2-甲基丙酸发生酯化反应,制备能够引发可逆加成-断裂链转移自由基（RAFT）聚合的纳米粒子（SiO2-CTA）,再以此作为大分子链转移剂,引发异戊二烯单体发生RAFT聚合,得到SiO2-g-PIP。采用傅立叶红外光谱（FTIR）以及热失重分析（TGA）测试表明,运用RAFT聚合的方法成功地将聚异戊二烯接枝到纳米SiO2的表面,接枝量为2.1%（wt）。将SiO2-g-PIP通过混炼的方式引入到SBS弹性体中,扫描电子显微镜（SEM）表征结果表明纳米粒子接枝PIP后在材料中的分散性提高,材料的力学性能也有明显提高。

### 论文目录

- 引言

- 1 实验部分

- 1.1 试剂

- 1.2 实验过程

- 1.2.1 能够引发RAFT聚合的纳米二氧化硅 （SiO2-CTA） 制备

- 1.2.2 表面接枝有聚异戊二烯的纳米二氧化硅 （SiO2-g-PIP） 的制备

- 1.2.3 SBS纳米复合材料的制备

- 1.3 测试与表征

- 1.3.1 傅立叶变换红外光谱 （FTIR）

- 1.3.2 凝胶渗透色谱 （GPC）

- 1.3.3 热失重分析 （TGA）

- 1.3.4 扫描电子显微镜 （SEM）

- 1.3.5 力学性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 表面接枝有聚异戊二烯纳米二氧化硅 （SiO2-g-PIP） 的制备

- 2.2 SBS/SiO2-g-PIP复合材料的性能研究

- 2.2.1 SBS复合材料的断面形貌分析

- 2.2.2 SBS复合材料的力学性能研究

- 2.2.3 SBS复合材料的增强机理分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 相益信,沈显荣,高建纲,宋庆平

关键词: 聚合,纳米复合材料,力学性能

来源: 高分子通报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 安徽工程大学生物与化学工程学院

基金: 安徽工程大学科研启动基金项目(2017YQQ003),安徽工程大学校级国家基金预研项目(2019yyzr01)

分类号: TQ316.343;TQ334

DOI: 10.14028/j.cnki.1003-3726.2019.03.005

页码: 43-50

总页数: 8

文件大小: 2109K

下载量: 178

### 相关论文文献

- [1].反式-1,4-聚异戊二烯的老化行为及分子模拟研究进展[J]. 合成橡胶工业 2019(06)

- [2].我国反式-1,4-聚异戊二烯的研究与应用进展[J]. 合成橡胶工业 2019(06)

- [3].杜仲橡胶与合成反式1,4-聚异戊二烯非等温结晶性能对比[J]. 橡胶工业 2017(04)

- [4].端基四肽聚异戊二烯的合成表征及流变性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(07)

- [5].反式-1,4-聚异戊二烯功能化研究现状[J]. 弹性体 2016(02)

- [6].气-固相法氯化反式-1,4-聚异戊二烯[J]. 现代塑料加工应用 2014(04)

- [7].液体聚异戊二烯的合成与应用研究进展[J]. 化学研究 2013(05)

- [8].氯化反式-1,4-聚异戊二烯的制备及其热稳定性研究[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [9].阴离子聚合理论新见解应用于聚异戊二烯结构控制的研究[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [10].铁离子催化3,4-聚异戊二烯的工艺进展[J]. 橡胶参考资料 2011(05)

- [11].美国研发出新型聚异戊二烯生产工艺[J]. 石化技术 2009(03)

- [12].配位聚合制备高顺式聚异戊二烯实验设计与实践[J]. 实验室科学 2020(05)

- [13].反式-1,4-聚异戊二烯的应用研究进展[J]. 特种橡胶制品 2012(03)

- [14].反式-1,4-聚异戊二烯/乙炔黑复合材料的形状记忆性能[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [15].反式1,4-聚异戊二烯性能及其并用胶的研究进展[J]. 橡胶工业 2010(05)

- [16].自制反式-1,4-聚异戊二烯与国外同类产品结构和性能的比较[J]. 合成橡胶工业 2009(05)

- [17].“钳型稀土氯化物催化体系制备可替代天然橡胶的聚异戊二烯”通过验收[J]. 中国粉体工业 2012(06)

- [18].端基寡肽对不同分子量聚异戊二烯性能的影响[J]. 合成橡胶工业 2018(04)

- [19].无缺陷环氧化反式-1,4-聚异戊二烯新型合成法与性能研究[J]. 高分子通报 2017(02)

- [20].负载钛催化剂溶液法合成反式-1,4-聚异戊二烯[J]. 弹性体 2015(05)

- [21].异丙氧基钕系催化剂合成窄分布聚异戊二烯[J]. 应用化学 2014(06)

- [22].改性五氯化钼催化剂合成3,4-聚异戊二烯[J]. 弹性体 2010(02)

- [23].聚异戊二烯胶液流变性能测试探索[J]. 化工科技 2015(05)

- [24].聚异戊二烯新产品[J]. 橡胶参考资料 2013(06)

- [25].反式-1,4-聚异戊二烯的结晶性[J]. 合成橡胶工业 2012(01)

- [26].反式-1,4-聚异戊二烯的非等温结晶动力学[J]. 合成橡胶工业 2012(06)

- [27].反式聚异戊二烯的性能及应用研究进展[J]. 湖南工业大学学报 2011(04)

- [28].天然橡胶/反式聚异戊二烯形状记忆复合材料的性能[J]. 合成橡胶工业 2020(04)

- [29].江苏瑞和新材料开发出制备氯磺化聚异戊二烯新方法[J]. 橡塑技术与装备 2015(04)

- [30].反式1,4-聚异戊二烯弹性体的应用研究进展[J]. 橡胶工业 2013(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b2f365be87afc71005e164dc.html