# 铁道车辆钩舌闭式模锻工艺的数值模拟研究

### 论文摘要

以铁道车辆钩舌为研究对象,制定了经自由锻制坯、一次预成形过渡的闭式模锻工艺。以刚粘塑性有限元法为基础,建立了钩舌闭式模锻的有限元模型,通过钩舌终锻过程的数值模拟,对钩舌闭式模锻过程中所产生的充不满、折叠等缺陷进行分析。以铁道车辆钩舌终锻成形过程中的各部分金属流动情况及各成形缺陷的位置、成因等为依据,对钩舌闭式模锻工艺进行优化调整。基于优化调整后的锻造工艺进行试验验证,并对终锻件进行成形误差分析。结果表明,终锻件的成形缺陷得到了有效控制,成形质量良好。对钩舌锻造工艺的改进结果理想,实现了铁道车辆钩舌闭式模锻工艺的无缺陷成形,可应用于实际生产。

### 论文目录

- 1 闭式模锻工艺及有限元模型

- 1.1 钩舌成形的有限元模型

- 1.2 基于数值模拟的模锻速度选择

- 2 成形缺陷的数值模拟分析

- 2.1 铁道车辆钩舌的充不满缺陷

- 2.2 铁道车辆钩舌的折叠缺陷

- 3 工艺调整及成形试验

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈庆敏,孟凡响,李丽,赵轩

关键词: 铁道车辆钩舌,闭式模锻,折叠缺陷,充不满缺陷,预成形工艺

来源: 锻压技术 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,铁路运输

单位: 吉林大学辊锻工艺研究所,吉林大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51575231)

分类号: U270.6;TG316.3

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.07.001

页码: 1-6

总页数: 6

文件大小: 3173K

下载量: 69

### 相关论文文献

- [1].半闭式模锻工艺的研究与应用[J]. 锻造与冲压 2020(03)

- [2].闭式模锻成形理论及其关键技术研究[J]. 塑性工程学报 2018(05)

- [3].循环闭式模锻工艺的数值模拟[J]. 锻压技术 2017(01)

- [4].循环闭式模锻制备Mg-Si合金的组织和力学性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(01)

- [5].法兰锻件闭式模锻工艺与模具[J]. 机械工程与自动化 2017(06)

- [6].离合器外壳闭式模锻工艺设计[J]. 新技术新工艺 2018(09)

- [7].大圆锥齿轮锻件半闭式模锻工艺研究[J]. 热加工工艺 2010(15)

- [8].汽车盘毂精密锻造工艺仿真研究[J]. 锻压装备与制造技术 2016(02)

- [9].用镦挤法进行闭式模锻[J]. 锻压技术 2012(01)

- [10].基于Forge的连接阀闭式模锻数值模拟[J]. 热加工工艺 2019(05)

- [11].汽车半轴锻造成形工艺设计[J]. 锻压技术 2017(12)

- [12].基于ANSYS的锥齿轮轴闭式模锻数值模拟及工艺优化[J]. 热加工工艺 2019(05)

- [13].基于Deform的齿轮泵从动齿轮轴闭式模锻数值模拟分析[J]. 热加工工艺 2020(13)

- [14].大型钛合金隔框等温闭式模锻成形工艺优化[J]. 稀有金属材料与工程 2009(07)

- [15].新型铝轮毂闭式模锻复合模具[J]. 有色金属加工 2015(05)

- [16].等温半闭式模锻及时效对AZ80-Ag合金组织及力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(01)

- [17].活塞头温锻成形工艺的数值模拟优化[J]. 热加工工艺 2012(21)

- [18].有补偿空间的圆柱齿轮坯锻模设计[J]. 模具制造 2018(02)

- [19].端盖闭式模锻数值模拟分析[J]. 热加工工艺 2013(03)

- [20].锻造方法对铝合金车轮轮辐组织的影响[J]. 锻压技术 2018(05)

- [21].锻模设计要点[J]. 金属加工(热加工) 2014(05)

- [22].中空分流锻造关键尺寸参数的理论计算及应用[J]. 塑性工程学报 2016(03)

- [23].高翼型驱动齿轮的闭式锻造工艺设计优化[J]. 热加工工艺 2015(17)

- [24].有限元模拟在后轴支架锻造设计中的应用[J]. 塑性工程学报 2008(01)

- [25].采用下角隅扩腔凹模成形直/斜齿柱形齿轮[J]. 锻压技术 2016(09)

- [26].弧齿锥齿轮精锻成形工艺的数值模拟[J]. 中国机械工程 2009(04)

- [27].管路接头用钛合金锻件显微组织及硬度分析[J]. 塑性工程学报 2018(02)

- [28].轮毂轴承外圈亚热闭式精锻成形技术[J]. 轴承 2014(04)

- [29].齿轮毛坯闭式锻造问题探讨[J]. 金属加工(热加工) 2011(17)

- [30].球头双凸模精密冷锻模设计[J]. 模具工业 2010(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b323a8caafa7b2c4138dd91d.html