# 应用钻井新技术提高钻井质量和效率

中国石油化工集团公司胜利石油工程有限公司西南分公司山东东营257500

摘要：目前，我国市场对钻井的标准和要求越来越严格，因此，我们需要利用的新的钻井技术和新的工艺去提高钻井的效率，将钻井技术的水平不断提高。在实践中，通过利用现有的设备基础上，经过有关人员深入了解钻井的地下情况，技术管理方面不断的加强，将钻井的新技术和新工艺广泛推广，不仅降低了成本，同时也提高了效益，极大地提升了钻井的质量。本文对钻井新技术的应用提高钻井质量和效率展开探讨分析，以供参考。

关键词：应用钻井新技术；钻井质量；效率

1加强综合钻井效率的措施

在钻井过程中最重要的就是技术的应用，因此，相关人员在钻井开始前要掌握充分的资料，合理运用先进的钻井技术科学合理的去打井，这样就能将速度和效益统一实现。

1.1高压喷射钻井

应用高压喷射技术进行钻井可以极大地提高钻井的速度，同时高压喷射技术也是钻井工艺科学化的重要标志。相关人员通过合理配备钻头水眼，减少了钻头对钻屑重复切削的现象，选择适合的钻井参数，强化了转速和钻压。面对上部泥沙岩地层，主要以提高转速为主要目的，通过深层加大钻压，使水力破岩和清楚岩屑达到了最高的效果，同时钻井机械里钻头的速度得到了明显的提高。

1.2PDC+螺杆高效复合快速钻进技术

PDC钻头+螺杆钻具组合在多口油井中的上部砂岩、含砂泥岩的使用和定向稳斜、降斜中的使用，明显地提高机械钻速，极大的节约了柴油，降低了成本。PDC钻头+螺杆高效复合钻进技术的应用根据井身结构选择螺杆的型号利于定向纠斜，减少了变换井底钻具组合的次数，提高了机械钻速，缩短了钻井周期，带来了可观的经济效益。通过现场应用，对于五道翼PDC钻头使用效果更好，在部分井段使用机械钻速高达35m／h。对部分直井段普遍使用PDC+螺杆，加欠尺寸的稳定器的定向导向系统钻进，效果明显。同等条件下，使用PDC+螺杆要比牙轮和转盘钻的综合效益和速度要高30％左右。

配制合理的钻井液，采取各种预防措施，保证电测顺利。针对东部油区地层岩性特点，二开、三开使用钾铵基聚合物体系，KCL．两性金属离子聚合物防塌钻井液有着良好的抑制粘土分散和井壁稳定的作用、独特的流变性能、较强的携岩能力和较好的静止悬浮能力。稳斜段钻进中不断补充润滑剂和聚合物胶液加入腐钾改善泥饼质量和增加泥浆抑制性，确保井眼稳定，确保施工过程的万无一失。在钻井进程中，确保不发生塌漏、井喷、井漏的情况下尽量保证低粘度、低切、低比重、低失水、低固相、低坂含，从而保证了钻井液参数的合理改善，使油气层得到有效保护。

2钻井过程中的预防措施

后期保持钻井液的相对稳定性，完钻前100米调整钻井液性能，符合完井要求；控制钻井液的粘度比钻进时高2-3S，完钻后适当提高排量，充分携带沙子；用抑制性能好，防塌能力强的钻井液，根据地层的岩性分析，提前对泥浆进行控制处理；起钻杆三柱必须灌满泥浆，保护井壁。钻进中粘度较低的井，完钻后适当提高以携带岩屑：对直井井径成锯齿形或糖葫楼形等不规则，井眼干通一次后采用80—120S泥浆封井后再电测．；为电测顺利，在起钻电测前将井眼内加入1～2％塑料小球。使电测仪器与井壁形成点接触，减少电测仪器粘贴井壁的机率：发现有井塌现象，如转盘负荷增大、蹩钻、打倒车，上提下放有阻卡、泵压忽高忽低，甚至有蹩泵现象，返出砂子增多或有大块岩屑等，应及时采取措施，一是坚持活动钻具，二是坚持循环，三是提高钻井液携带能力和抑制能力。待井下恢复正常方可起钻，否则不能进行起钻作业。

3应用钻井新技术过程中的安全措施与管理

钻井工作涉及众多工序，工程项目大、投资大，风险多。如何做好井下工程事故的预防和控制，是钻井施工的重中之重。

3.1操作规程控制

在开泵过程中，严格从小到大的原则，防止蹩漏；加重按循环周不能太急，避免压差过大而造成压漏；循环排量或固井顶替排量要适当，避免循环阻力过大而造成蹩漏；

钻井液配备：在钻进渗透性地层时，要提前调整钻井液性能，密度不能过高，可以通过提高粘度或加入屏蔽暂堵剂等方法，减小钻井液向地层内渗透的流动阻力，以达到防止井漏的目的。

3.2对漏失严重地层的防范

对于这种复杂地下形势，每当钻至漏层时提前1O米左右时，要及时更换钻头，用合适的牙轮钻头来进行钻进，不装水眼或装大水眼，同时要以能顺利泵入为原则，使钻井液粘度提高，对穿过的漏层位置起下钻作业时避免在此井段重新开泵注意邻井必须停产确保不发生关联事故；认真研究设计方案，精心组织科学施工：施工钻进前，要认真阅读设计书和相关技术要求，收集好邻井有关资料，找出施工的重点和难点，制定出具体的施工方案和技术措施，当班司钻和作业人员要认真学习、分析参数，研究进行讨论，以达到集中大家智慧的效果。要根据设计规范，结合实际情况，制定相应技术措施，并向每名钻工交底，达到人人皆知，心中有数。

3.3保证泥浆质量是关键

泥浆是钻井的血液，维护使用优质钻井液是实现安全、优质、快速、高效钻井的前提。为保护油气层，我们严格执行泥浆设计，按时加入油层保护材料，严格控制失水量和有害固相含量，防止油气层污染。

3.4完善井控措施

提前做好井控预防，实现安全钻井，杜绝事故的发生。每口井开钻前制定详细的防漏、防喷措施，及时掌握邻井注水井、采油井动态：井控设备做到标准化安装，按规定试压合格后方可开钻，强化坐岗制度和防喷演习制度，严格遵守公司井控管理的相关规定，确保干部24小时值班制度，避免事故发生。

结束语

综上所述，本文从提高综合钻井效率的措施，和在钻井过程中发生问题的预防措施，以及应用钻井新技术过程中的安全措施和管理方面等进一步说明了应用钻井新技术能提高钻井的质量，将工作效率得到了很大的提升。

参考文献：

[1]王海燕.应用钻井新技术提高钻井质量和效率[J].环球市场信息导报：理论，2014（5）：208-208.

[2]马国林.综合运用钻井技术提高钻井效率[J].中国石油和化工标准与质量，2012，32（7）：50-50.

[3]王洪海.钻井工程中如何提高钻井效率[J].建筑工程技术与设计，2015（19）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b35a4e76f3ae525e0f3ffbcd.html