# C、Mn元素配分对淬火-配分贝氏体钢摩擦磨损的影响

### 论文摘要

采用淬火-配分-贝氏体区等温（Q&PB）和双相区保温-淬火-配分-贝氏体区等温（IQ&PB）两种热处理工艺并进行对比,通过摩擦磨损试验来研究C、Mn元素对残留奥氏体稳定性的影响。采用扫描电镜（SEM）、X射线衍射仪（XRD）、电子探针（EPMA）对试样的显微组织、残留奥氏体含量及C、Mn元素分布进行表征。结果表明:在双相区保温过程中,C、Mn元素发生配分,在奥氏体中富集。摩擦磨损试验后,Q&PB试样中的残留奥氏体体积分数从7. 24%减少到4. 36%,维氏硬度从417 HV0. 02增加到526 HV0. 02,磨损体积为0. 252 mm3。IQ&PB试样中的残留奥氏体体积分数从9.11%减少到7.58%,维氏硬度从384 HV0.02增加到413 HV0. 02,磨损体积为0. 268 mm3。IQ&PB试样在摩擦磨损试验前后残留奥氏体体积分数、维氏硬度没有Q&PB试样变化明显,表明在摩擦磨损过程中,C、Mn元素使残留奥氏体稳定性提高,残留奥氏体不易向马氏体转变。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 不同工艺下试验用钢的微观组织

- 2.2 IQ&PB工艺下C、Mn元素配分

- 2.3 干滑动摩擦磨损性能测试

- 2.4 摩擦磨损前后残留奥氏体的变化

- 2.5 摩擦后的形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 田亚强,田耕,郑小平,魏英立,宋进英,陈连生

关键词: 工艺,元素配分,摩擦磨损,残留奥氏体稳定性

来源: 金属热处理 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51574107),河北省自然科学基金(E2017209048)

分类号: U465.11;TG142.1

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.06.019

页码: 90-94

总页数: 5

文件大小: 599K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].配分时间对0.16C-1.8Mn-1.5Si钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2015(10)

- [2].配分温度对淬火-配分处理碳-硅-锰钢显微组织和性能的影响[J]. 机械工程材料 2016(02)

- [3].合金元素在淬火配分钢中的应用研究进展[J]. 材料导报 2019(07)

- [4].淬火碳配分工艺下贝氏体/铁素体复相钢的组织和性能[J]. 钢铁研究学报 2018(06)

- [5].淬火-配分热处理对隧道钢拱架组织与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(14)

- [6].配分时间对低铬铁素体不锈钢组织和性能的影响[J]. 上海金属 2018(05)

- [7].配分过程对热轧直接淬火配分钢拉伸性能及冲击韧性的影响[J]. 材料与冶金学报 2016(03)

- [8].高硼耐磨钢的锰、碳配分热处理及其组织性能[J]. 金属热处理 2019(10)

- [9].高温高压下元素配分的原位实验与计算模拟研究进展[J]. 岩矿测试 2016(02)

- [10].中碳淬火-配分钢中的残余应力分布[J]. 金属热处理 2016(10)

- [11].动态碳配分对先进高强钢组织与力学性能的影响[J]. 精密成形工程 2018(04)

- [12].高强度淬火-配分钢的研究现状及发展方向[J]. 金属热处理 2017(09)

- [13].一步配分处理中碳低合金DQP钢的组织演变[J]. 金属热处理 2018(12)

- [14].中国稀土矿稀土配分特征[J]. 稀土 2016(01)

- [15].Fe-C-Mn-Cu钢I&Q处理中Cu元素的配分行为[J]. 金属热处理 2016(07)

- [16].热成形配分工艺对超高强钢组织和力学性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2015(04)

- [17].配分温度对低碳高强Q&P钢组织及力学性能影响[J]. 材料热处理学报 2014(01)

- [18].I&Q&P下双相区配分温度对含铜低碳钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2016(10)

- [19].淬火、配分温度及时间对Q&P钢组织及力学性能的影响[J]. 金属热处理 2017(12)

- [20].淬火-配分(Q-P)热处理对18Cr2Ni4W钢渗碳层组织和硬度的影响[J]. 金属热处理 2016(02)

- [21].锰配分温度对I&Q&P处理后低碳硅锰钢组织与力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2016(11)

- [22].Mn配分行为对低碳高强Q&P钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2015(09)

- [23].配分温度对碳-锰-硅钢显微组织与力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(09)

- [24].淬火-配分钢中残留奥氏体的演变及其对性能的影响[J]. 金属热处理 2019(06)

- [25].Q&P钢配分过程中的组织演变[J]. 北京科技大学学报 2012(11)

- [26].配分工艺对B/M复相钢组织和性能影响[J]. 材料热处理学报 2017(11)

- [27].Cu配分时间对I&Q&P处理钢组织性能影响[J]. 热加工工艺 2016(14)

- [28].利用自助拉丁配分和模糊规则对橄榄油进行分类研究[J]. 计算机与应用化学 2009(12)

- [29].淬火-配分热处理对球墨铸铁组织与性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(05)

- [30].一种Fe-C-Si-Mn-Cr-Mo钢碳配分行为对组织的影响[J]. 钢铁 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b3894e3862e11c991a1eed3d.html