# 煤化工浓盐水分质结晶技术工业应用

### 论文摘要

为资源化利用煤化工浓盐水废水,开发了采用"AOP+MVR+UF/NF+双效强制循环蒸发结晶"组合工艺的煤化工浓盐水分质结晶技术,并建立了工业示范装置。介绍了该技术的工艺流程及工程化应用情况,分析了该技术的主要创新点。工业运行结果表明:回收的产水达到循环水补充水水质指标,硫酸钠、氯化钠产品平均纯度分别为99. 35%、98. 62%,达到工业一级品指标,杂盐含水率≤10%。

### 论文目录

- 引言

- 1 煤化工浓盐水分质结晶技术

- 1.1 浓盐水高效反渗透系统

- 1.2 超滤、纳滤工艺系统

- 1.2.1 超滤去除大部分总硅和部分COD

- 1.2.2 纳滤实现一价盐和二价盐分离

- 1.3 AOP臭氧催化氧化工艺流程

- 1.4 氯化钠蒸发结晶系统

- 1.5 硫酸钠蒸发结晶系统

- 1.6 产品产量及回收率

- 2 煤化工浓盐水分质结晶技术工业应用情况

- 2.1 AOP单元

- 2.2 MVR单元

- 2.3 UF/NF单元

- 2.4 氯化钠、硫酸钠蒸发结晶单元

- 2.5 产品指标

- 3 技术创新点

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘育军,高艺珊

关键词: 浓盐水,分质结晶,资源化利用,硫酸钠,氯化钠

来源: 煤化工 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,环境科学与资源利用

单位: 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司,中国昆仑工程有限公司辽宁分公司

分类号: X784

页码: 20-23+30

总页数: 5

文件大小: 131K

下载量: 206

### 相关论文文献

- [1].晶体熔化、凝固实验的改进尝试[J]. 数理化学习(初中版) 2017(04)

- [2].水中悬蛋[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2017(05)

- [3].反渗透浓盐水处理方案选择[J]. 能源与节能 2013(12)

- [4].学探究 讲方法[J]. 农村青少年科学探究 2011(Z2)

- [5].当今“发电—海水淡化—制盐及盐化工”综合利用技术发展展望[J]. 中国盐业 2012(06)

- [6].反渗透浓盐水再处理方案的探索与研究[J]. 冶金管理 2019(05)

- [7].浓盐水减量化装置在钢铁工业中的应用[J]. 科技视界 2018(15)

- [8].胺基高交联树脂对工业浓盐水中有机物吸附能力研究[J]. 广东化工 2018(13)

- [9].电厂浓盐水处理及回用技术探讨[J]. 农村科学实验 2019(05)

- [10].浓盐水资源化利用装置运行问题与对策[J]. 大氮肥 2019(02)

- [11].蒸发技术在浓盐水零排放处理中的应用概述[J]. 环境与发展 2019(07)

- [12].生活百科[J]. 开心老年 2010(02)

- [13].反渗透浓盐水烟气脱硫应用优化[J]. 北方钒钛 2016(03)

- [14].围海造陆条件下排海高温浓盐水对渤海湾温盐场分布影响模拟及预测[J]. 海洋学报 2019(03)

- [15].工业废水零排放中的浓盐水处理技术[J]. 节能与环保 2018(09)

- [16].一道探究题引起的思考[J]. 中学物理 2012(06)

- [17].工业高浓盐水双膜法处理应用实例[J]. 中国水利 2014(17)

- [18].利用浓盐水发展盐化工是出路[J]. 江苏氯碱 2013(04)

- [19].利用蒸发塘处置煤化工浓盐水技术[J]. 中国产业 2012(10)

- [20].石灰软化法处理反渗透浓盐水中硬度的研究[J]. 环境科学与技术 2014(S1)

- [21].浓盐水资源化利用装置运行问题与对策[J]. 煤炭科学技术 2018(S2)

- [22].反渗透浓盐水零排放处理工艺技术[J]. 建材与装饰 2018(13)

- [23].活性焦吸附工艺在浓盐水处理中的应用[J]. 化工管理 2016(20)

- [24].浓盐水回用新工艺节水效果显著[J]. 炼油技术与工程 2009(11)

- [25].煤化工与矿井水浓盐水资源化利用技术开发[J]. 煤化工 2019(03)

- [26].煤化工浓盐水零排放处理工艺设计与运行分析[J]. 中氮肥 2018(05)

- [27].煤化工装置浓盐水蒸发塘的工艺设计探讨[J]. 大氮肥 2016(02)

- [28].人工海水制备系统的浓盐水制备过程设计[J]. 武汉工程大学学报 2014(12)

- [29].流化床技术用于钢铁浓盐水除硬工序研究[J]. 广东化工 2018(14)

- [30].环保水处理类反渗透浓盐水处理研究[J]. 化工管理 2016(26)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b3a83b4807fe9d507ead5c75.html