# 钽酸锂黑片的制备与性能研究

### 论文摘要

为了获得高均匀性、低热释电的钽酸锂（LT）晶片,采用粉末掩埋法对42°Y-LT晶片进行了还原处理。结果表明,还原处理后的晶片电阻率为3.98×1010Ω·cm;在365 nm处透过率约为36.5%,透过率均匀性为1.15;热导率为2.66 W/（m·K）,热膨胀系数为2.79×10-6K-1,满足器件使用要求。通过声表面波器件验证实验表明,晶片抗静电能力效果明显,器件成品率较高,一致性好。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 晶片黑化

- 1.2 晶片性能测试

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 电阻率测试

- 2.2 透过率与透过率均匀性测试

- 2.3 热导率与热膨胀系数测试

- 2.4 器件流片实验

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 龙勇,于明晓,李和新,石自彬,王璐,丁雨憧,徐扬,吴兆刚

关键词: 钽酸锂,还原处理,电阻率,均匀性,晶片

来源: 压电与声光 2019年03期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中国电子科技集团公司第二十六研究所

基金: 总装备部材料支撑基金资助项目

分类号: TQ131.11

页码: 340-343

总页数: 4

文件大小: 315K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].钽酸锂薄膜红外探测器探测性能的模拟研究[J]. 半导体光电 2010(01)

- [2].新型钽酸锂薄膜热释电系数测试研究[J]. 电子测量与仪器学报 2009(01)

- [3].基于固结磨料盘的钽酸锂高效研磨加工试验研究[J]. 表面技术 2019(10)

- [4].一种钽酸锂压控振荡器的设计与实现[J]. 压电与声光 2017(05)

- [5].近化学计量比钽酸锂畴反转特性研究[J]. 物理学报 2008(09)

- [6].钽酸锂单晶片几何参数控制技术研究[J]. 压电与声光 2018(06)

- [7].钽酸锂单晶材料的横向场激励特性[J]. 功能材料 2009(04)

- [8].钽酸锂、铌酸锂晶体相关专利简析[J]. 硅酸盐通报 2017(S1)

- [9].低能Ｈ离子注入钽酸锂结构改性研究(英文)[J]. IMP & HIRFL Annual Report 2011(00)

- [10].阳极氧化钽酸锂薄膜在NaOH溶液中的腐蚀行为研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2019(04)

- [11].低能He离子注入钽酸锂改性研究(英文)[J]. IMP & HIRFL Annual Report 2011(00)

- [12].典型功能脆性材料磨削[J]. 光学精密工程 2019(05)

- [13].钽酸锂晶体滤波器的离子束刻蚀技术研究[J]. 压电与声光 2014(03)

- [14].新型钽酸锂LiTa_3O_8粉体制备工艺研究[J]. 功能材料 2008(07)

- [15].氦离子注入钽酸锂的表面形貌研究(英文)[J]. IMP & HIRFL Annual Report 2009(00)

- [16].离子束增强沉积制备钽酸锂薄膜电性能分析[J]. 材料科学与工程学报 2014(04)

- [17].均匀周期极化化学计量比钽酸锂晶片的制备[J]. 半导体光电 2010(01)

- [18].参量振荡器化学计量比钽酸锂室温极化技术[J]. 压电与声光 2009(04)

- [19].铁电效应对钽酸锂固结磨盘加工的影响研究[J]. 表面技术 2020(10)

- [20].250keV He~+离子注入钽酸锂改性研究[J]. 原子核物理评论 2013(01)

- [21].LiTaO_3晶片CMP过程的化学去除机理研究[J]. 半导体技术 2008(03)

- [22].氢离子注入钽酸锂紫外可见红外光谱研究(英文)[J]. IMP & HIRFL Annual Report 2009(00)

- [23].低温合成超细LiTaO_3粉体[J]. 电子元件与材料 2010(09)

- [24].钽酸锂电光调Q晶体开关的制备研究[J]. 人工晶体学报 2019(05)

- [25].减薄抛光对钽酸锂晶体热释电系数影响研究[J]. 传感器与微系统 2013(10)

- [26].表面还原处理对钽酸锂晶片电学性质的影响[J]. 稀有金属 2009(05)

- [27].钽酸锂中H、He离子注入产生损伤的研究(英文)[J]. IMP & HIRFL Annual Report 2012(00)

- [28].不同下电极对Sol-Gel LiTaO_3薄膜性能的影响[J]. 江苏工业学院学报 2008(01)

- [29].高频宽带晶体滤波器的研制[J]. 压电与声光 2011(01)

- [30].氦离子注入钽酸锂紫外/可见/近红外光谱研究(英文)[J]. IMP & HIRFL Annual Report 2010(00)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b40bf6af20f055ddac9a465f.html