# 高应力条件下的岩芯电磁性能变化（英文）

### 论文摘要

根据标准晶格模型理论,在高应力作用下,岩石的Si-O键最外层电子将被挤入晶格间隙里,松散外逸的电子云在电场中将产生直流电流（DC）,进而吸收电磁波,转换成交流电流（AC）。直流电流来源于量子力学穿隧效应电子和断键电子。穿隧效应电子的形成过程和原理:氧原子的最外电子被束缚在浅位能井（shallow potential well）（0. 38 V）,当高应力作用时,电子吸收部分能量,增加其动能,虽然这种轻微的动能增加不足以使电子克服并跳出它的位能井（potential well）,但它足以增加穿过井壁（well wall）进入晶格空隙间的概率,这个概率乘以可用氧原子的数目即为由于隧穿效应形成电子云的电子数量,其量级通常为微微库伦（picocoulombs）到纳米库伦（nanocoulombs）。断键电子的形成过程和原理:从微裂纹开始断裂键释放电子,并且裂纹成核点极可能开始是平行排列的,每当Si-O键断裂时,就会产生一个+Si悬键,伴随着一个自由电子附着在-O原子上,这个电子将从原子跃迁到原子,这种电子电流与裂纹的表面积和电池电极的收集效率成正比。断键形成的电子云比穿隧效应多很多。两种电子均被试验所证实。在高应力条件下岩石破裂之前,由电子穿隧效应,DC缓慢增加,随着岩石破裂的发生而导致断键电子增多,DC急剧增加; AC的电压振幅（V）随电流（I）增大而减小,当电流减小到正常时,在岩石破裂后电压振幅回归正常;遵守能量守恒原理,吸收的电磁波能量（E）与交流电流功率（V×I）相等,即E=V×I。研究结果表明电磁波监测可用于探测地壳高应力变化和岩石破裂特征,当应力达到岩体断裂的临界强度时,其应变晶体结构开始释放越来越多的外逸电子,最终岩体晶体结构断裂产生一个地震或滑动事件。岩石破裂的电磁性能变化研究可用于研发电磁波地学监测仪器,电磁波监测可以作为地应力监测的一种补充和对比分析方法,两种方法相结合比地应力监测一种方法更可靠。此外,在高应力条件下岩石还有其它现象:应变蠕变辐射、光发射、声发射、静电等,这些现象的观测也是预测地质事件需要考虑的条件。

### 论文目录

- 0 Introduction

- 1 Theory and experimental setup

- 2 Results

- 3 Discussion

- 4 Conclusion&Potential applications

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄启文,李阿伟

关键词: 晶格模型,外电子云,量子穿隧效应,断键,电磁波,直流电,交流电,吸收能量,能量守恒

来源: 地质力学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 李四光纪念馆,中国地质科学院地质力学研究所

基金: supported by a Director’s Research grant ( 2016-2018,DZLXJK201605)~~

分类号: TU45

页码: 453-458

总页数: 6

文件大小: 387K

下载量: 19

### 相关论文文献

- [1].坠落的草原[J]. 黄金时代(学生族) 2017(07)

- [2].基于岩石破裂特征及能量演化的致密砂岩脆性指数优选[J]. 中国矿业 2020(S2)

- [3].不同岩性岩石破裂信号的特征分布规律分析[J]. 南方农机 2018(20)

- [4].水力压裂时岩石破裂压力数值计算[J]. 岩石力学与工程学报 2009(S2)

- [5].岩石破裂过程中电磁辐射信号特征研究[J]. 物探化探计算技术 2019(04)

- [6].岩石破裂过程声发射和红外辐射特性及相关性实验研究[J]. 矿业研究与开发 2015(03)

- [7].岩石破裂失稳声发射监测频段信息识别研究[J]. 岩土工程学报 2017(06)

- [8].基于颗粒流岩石破裂的宏观参数敏感性分析[J]. 黄金 2014(02)

- [9].分形理论的应用及岩石破裂面的分形研究[J]. 四川建材 2014(01)

- [10].岩石破裂以及破裂前信号的演变[J]. 国际地震动态 2011(01)

- [11].不同通道岩石破裂过程的相位谱分析[J]. 矿产保护与利用 2017(03)

- [12].近场动力学研究进展与岩石破裂过程模拟[J]. 固体力学学报 2019(04)

- [13].岩石破裂声发射关键特征信号优选方法[J]. 岩土力学 2018(01)

- [14].岩石破裂过程中红外温度场瞬时变化异常探究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(08)

- [15].水对岩石破裂失稳过程声发射频谱特征的影响[J]. 矿业研究与开发 2013(06)

- [16].滚刀线性侵入试验中岩石破裂模式研究[J]. 岩土工程学报 2014(09)

- [17].岩石破裂全程数字化细观损伤力学试验研究[J]. 岩土力学 2009(11)

- [18].花岗岩破裂过程声发射关键信号时频特征试验研究[J]. 岩土力学 2020(01)

- [19].基于声发射的岩石破裂应力场动态反演[J]. 岩土力学 2018(04)

- [20].基于声发射及其定位技术的岩石破裂过程研究[J]. 岩石力学与工程学报 2008(05)

- [21].不同岩石破裂全过程的声发射序列分形特征试验研究[J]. 岩土力学 2012(12)

- [22].岩石破裂面的摩擦特性研究[J]. 矿冶工程 2010(02)

- [23].岩石破裂过程分析系统在矿山的实际应用[J]. 金属矿山 2008(12)

- [24].低温诱发岩石破裂的理论与数值模拟研究[J]. 岩石力学与工程学报 2018(07)

- [25].基于均匀设计法的水压致裂模拟试验优化研究[J]. 工程科学与技术 2019(06)

- [26].基于STA/LTA岩石破裂微震信号实时识别算法及工程应用[J]. 岩土力学 2019(09)

- [27].岩石破裂声发射压缩波到时拾取方法及其优化改进研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(09)

- [28].传感器类型对岩石破裂声发射时频特征影响实验研究[J]. 实验力学 2018(06)

- [29].基于小波包分析和SVM的爆破震动与岩石破裂微震信号的识别研究[J]. 科技通报 2019(01)

- [30].涪陵页岩气藏岩石破裂机理分析[J]. 长江大学学报(自科版) 2017(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b4766419329f8d6244468ca9.html